# 市政污水管道施工中顶管技术的应用贾世华论文_贾世华

摘要：对于排水工作应具有较高的关注度,若忽略此工作,雨水、所需水等不能更好处理,排水较差会出现内涝情况。对于其开展排水工作,应选用更为高效、严谨的技术,才能更好便于施工,其成效会更佳,若所应用的技术较差,施工较难等,其工作量增加,难以判定后期应用情况,对于开展排水工作,应用顶管方式,此技术具有问题少,施工环节衔接性好,可以更好提升质量。本文主要以顶管技术为切入点,浅谈此技术内涵以及适用度,便于开展给排水施工。

关键词：污水管道；顶管技术；应用

引言

城市经济发展中随着人口居住地的扩大，城市的基建工程也随之扩大，其中污水管道工程则结合人口居住地进行同步的扩张和施工建设。该类现象下污水工程在施工中，也涉及了较多下穿既有建筑工程的施工项目。

一、顶管施工技术概述

顶管施工技术是一种非开挖形式的管道敷设技术。具体来说就是在进行施工的过程中，无需进行大规模的地面挖掘施工，使管道能够直接从地下穿过，从而达到无损通过地面建筑物下方，或是通过铁路和河道进行施工的目的。

顶管施工技术与传统的开挖施工相比，有着非常多的优点。具体总结起来有以下几个方面：

首先，顶管施工高效节能，由于减少了挖掘等环节，大大的减少了能源的消耗和资源的使用量。

其次，顶管施工对城市影响较小。比如，不会影响到城市的正常交通秩序，这一点在人流量大、建筑密集地段有着非常大的优势。

第三，顶管施工对地表的植被和生态环境破坏较小。

第四，顶管施工过程中受气候和环境的制约小。几乎可以达到全天候施工，而不会受到季节和天气的影响。

第五，顶管施工污染比较小，产生垃圾和废物大大减少。

第六，顶管施工适用的范围非常广。顶管施工技术不仅可以在城市中的繁华地段进行应用，还可以在以往难以进行施工的保护建筑、文物古迹等下方进行施工。

二、市政污水顶管施工应用及技术要点分析

顶管施工虽然有着很多的优点，但是在实际应用中需要注意的方面还是很多，尤其是前期准备和管井这两个方面更是不能忽视。

2.1顶管施工前期工作中的要点

市政污水工程是一项技术要求比较严密，对施工各个环节都要求较高的工作。在顶管施工前，一定要做好相关的准备工作。具体来说有如下几个方面：

首先，要选择好工程所使用的顶管。顶管是整个工程的核心也是工程的重点。顶管选择好才能为开展工程打下良好的基础。在进行顶管选择的时候，顶管一定要符合污水工程的需要，尤其要重点的对顶管的直径和长度进行计算。顶管的直径一定要符合工程项目所制定的标准。此外，还要对施工建设过程中顶管所承受的压力进行合理的计算，以此来作为顶管选择的重要参数。用这些标准和要求来选择的顶管，才能符合工程施工和未来使用要求。

其次，做好顶管现场施工方案的制定工作。一定要根据现场的具体情况进行施工方案的制定。也就是说，要对污水项目工程的施工环境进行综合的分析，并依据具体的情况，设计出相应的施工方案，按照方案对工程施工进行管理。

最后，进行施工前，施工所用到的机械设备要做好准备。不仅要保证施工所需的设备品类数量足够，而且要保证施工开始前达到良好的工作状况，使设备在工程进行当中能够安全、连续、稳定的为工程项目服务。

2.2顶管施工过程介绍与重点

2.2.1顶管井的设计

顶管技术施工中的顶管井，是工程开始的首要项目，也是重点项目。顶管井可以分为工作井与接收井两种，缺一不可。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆工作井根据具体的需要，还可以分成单孔井与单排孔井。在工程中常见的单孔井形状有圆形，矩形和长方形三类，单排孔井则多为矩形。在这些形状中，圆形结构的孔井在结构性能上最佳，正方形次之，矩形则最差。

在构造材料上，顶管井也有很多种，在市政污水工程中最常用的几乎都是钢筋混凝土材料的结构。而且，在设置顶管井结构的时候，在井内侧还要进行机械支持，使顶管井的结构受力更加优良。

市政污水顶管井的工作井与接收井之间也要严格按照双向井的方式来进行设计，接收井与工作井之间要有合理的间隔，并且要保证他们之间的间隔距离与检查井的间隔距离一致。

2.2.2顶管顶进施工的工序与要点

顶管顶进施工过程主要有如下四个部分：穿墙，顶管出洞，灌浆，顶管纠偏。其中保持土地的稳定性与穿墙止水以及纠偏是其中容易出现问题的环节。一定要根据情况制定好合理、科学的施工方案，做好可能出现的顶管过程中的出水与土体稳定性问题，而且在出现顶管机头偏离设计位置的时候，要及时进行纠偏，并采用千斤顶等机械工具来纠正方向，尽量减少因偏差而产生的影响。

顶进技术是顶管施工的要点，也是顶管施工的核心技术。顺利的进行顶管的顶进，与合理安排施工、科学进行设计有着密切的联系。因此，在顶进的技术中，要重点对施工装置进行有效的检查和控制，以保证后续施工的稳定和顺利开展。而且一定要使顶管形成牢固稳定的支撑，使顶管施工的质量得到保证。具体来说，在顶管施工开始的时候，初次顶进深度在5m～10m的范围内，并适当增加测量的次数。如果发生问题或是顶管偏差，必须及时进行纠正。通常在顶管施工中，第一节管的偏差要保证在高3mm以内，周线位置3mm以内。此外，还要确保管井能够有合格的闭水性能。

三、顶管工程中容易出现的问题及解决方法

在市政污水工程中，采用顶管技术固然有着无可替代的优势，但是也产生了不少的问题，比如施工质量不高，管道寿命不足，要解决这些问题，可以从如下几个方面入手。

3.1严格把控施工材料的品质

对于任何工程来说，项目建设质量的最基础保证之一就是要保证施工原材料能够符合工程的质量要求。施工原材料也是工程从设计图纸变成实际工程的必要条件。对于市政污水管道工程也是如此。故而为达到优质工程的目标，应该做到以下两点：

第一，在进行原材料采购的时候，首先要对材料品质有所保证。要从信誉良好和经验丰富的生产企业中采购材料，争取做到原材料品控从头抓起。第二，对施工进场的原材料进行严格的验收和质量检验，务必保证进入施工现场的原材料都是符合工程标准的材料。严禁不合格材料进入施工现场。

3.2对污水管道施工进行合理的安排

第一，做好管道的防腐蚀保护工作。如果使用的是镀锌管道，则在管道进行连接的时候不能使用焊接的方法，必须使用丝扣方式，摒弃必须外露丝扣和根螺纹，并且做好相应的防护保护。

第二，对铸铁管道接口的位置，必须做好防湿处理措施。例如，在一些极容易发生渗水的地下部位，管道外部很容易受到地下水侵蚀而产生锈蚀，如果能够将沥青涂抹在这些部位，就可以很好的避免因为地下水而产生的腐蚀问题。

第三，塑料管道虽然有很强的抗腐蚀性和耐久性，但是由于其耐冲击力较差，也容易因为种种原因出现后期的渗漏问题。因此在选择管道材料和安装时，一定要尽可能选择耐冲击性能强的管道，并做好安装过程中的管道保护工作。

四、结束语

分析当前顶管技术在市政污水管道施工中的应用，涉及的施工应用区域较多，涉及的施工人员也较多，同时该类工程的施工周期也较长。基于该类顶管技术在污水管道施工中的技术应用现状分析，后期在该类工程的施工作业中为切实有效的提升工程施工质量，加强工程后期的实际应用效果，施工单位在实际施工作业管理中，应注重落实预制顶管的质量检测作业，土地加固作业，以及施工中的安全管理作业。以此合理的提升工程施工质量确保工程施工中的安全稳定性。

参考文献：

[1]李宁.谈顶管技术在市政给排水管道施工中的应用[J].山西建筑,2018,44(36):94-95.

[2]闫紫竹.议顶管技术在市政给排水管道施工中的应用[J].居业,2018(11):132+134.

论文作者:贾世华

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9829d00f7dfa42f4c3cb9f3f.html