# 拼装式现浇混凝土墙体免拆模板技术论文_曾玲军

湖南凤凰 416200

摘要：在当前时期，节能环保的受关注程度有了很大的提高，这种观念在建筑行业中也得到了落实，绿色生态建筑成为了行业发展的主要目标。而这也就使得拼装式现浇混凝土墙体免拆模板技术得到了普遍应用。在应用此种技术之时，要使用大模板作为内侧模板，使用连接桥来把两侧的模板组合起来，并形成空腔构造，继而将混凝土注入其中，在混凝土硬化达到要求后，再加盖内侧的模板，外出的支护予以拆除，如此一来，就会形成保温和承重一体化的外墙结构。本文即针对此种技术展开深入的探析。

关键词：拼装式；现浇混凝土墙体；免拆模板技术

1 概况

某工程的总面积为3500m2 ,其中建筑面积为3067m2 ,结构为框架剪力墙。整个建筑的高度是12.6m，地下1层，高度为4.8m，地上有3层，局部2层，每层高3.8m。为达到“绿色微能耗” 的要求, 墙体传热系数为0.30W (m2?K), 外保温采用100mm 厚挤塑保温板, 其正面带有燕尾槽, 四周均带企口, 容重≥25kg m3 , 压缩强度≥300kPa 。

2 免拆模板体系构造及加工

（1）外墙是保温面拆模构造。一般来说，外墙保温板应该是挤塑型聚苯板，同时还要对其进行加工，将单面加工成间距较为密集的窄条燕尾槽，这样才能使其和钢网骨架组合起来，从而组合成外墙复合模板。这样一来，在浇筑混凝土的过程中其就具有模板的功能，并且能够和混凝土切实咬合起来，从而形成永久外保温层。

（2）内墙为钢网面拆模构造。在对骨架进行焊接之时，所采用的钢板必须是空腹薄壁钢板，骨架焊接完成，再将其和冷拔钢丝网片进行焊接，这样就得到了骨架网。在这之后再通过捆扎的方式将密目金属网与其连接起来，这就获得了钢网模板，这种模板可以在内墙模板以及外墙模板内侧面当中予以应用。其刚度相对较高，并能对混凝土浆体产生一定的阻挡作用。在教主好混凝土之后，可将骨架网拆除，在以后还可重复使用，密目网则不需要拆除。

（3）模板制作与加工。材料:40mm ×40mm ×2mm 方钢管、 4 冷拔钢丝、网眼1mm ×1mm 金属窗纱。利用方钢管来焊接成钢管骨架，冷拔钢丝焊接成钢丝网，通过火烧丝绑扎的方法来将金属窗纱和钢管骨架连接起来。

3 施工工艺

一是模板。要确保模板的模数，还有采用的施工技术要和现行的标准是相吻合的。在使用异形模板之时，要对墙体外形以及尺寸大小予以切实关注，并以此为出发点来进行设计加工。二是连接桥。依照内侧模板的不同来看，其可分为组合钢模板连接桥和整间大模板连接桥。使用大模板连接桥之时，不需要设置连接钢片，而且顶在大模板内侧；从功能这个角度来看，又可分为标准型和自由型。标准型，就是将其中一端固定在模板连接插口之上，另一端要使用连接钢板来固定于模板上，或是顶与大模板内侧。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆自由型则通过连接螺栓来进行固定，位置不需要特别关注。

4 模板安装及混凝土浇筑

（1）第1层模板安装。首先设置外墙外侧模板之时，采用火烧丝来将挤塑保温板捆扎与钢骨架之上；外墙内侧模板以及内墙模板，即是通过火烧丝来将密目网和钢骨架连接起来，火烧丝的间距应该小于等于150mm。其次是在进行模板安装之前，要在钢框的四周粘贴好海绵条，其尺寸为10mm×5mm。再次是在合模之前，要将底部I形顶模棍安装妥当，并要将其和墙体底部的附加钢筋焊接起来，如此方可保证墙体的实际厚度。最后就是在合模之后，要将双F定性卡具安装在模板上口，模板的上口至少为2个，同时还要通过火烧丝来将相对的模板竖楞固定起来。

（2）第1层混凝土浇筑。首先要将混凝土的坍落度予以控制，确保其在160至180范围之中。其次是通过人工的方式，使用750至800mm的钢筋棒来进行振捣。第1层浇筑完成，要将双“F”卡取出，继而安装第2层模板，预拼完成后，重新安装双“F”卡，通过火烧丝来予以固定。同时还要在模板的横、竖两个方向上安装钢管背楞，竖向要有600mm，横向则是200mm。在将顶层混凝土浇筑完毕之后，要使用花篮螺栓开对墙体的垂直度进行调节。

5 模板拆除

在混凝土浇筑完成之后，等待12h再展开拆除工作。竖向要由上向下拆除，水平则要和安装方向相反。一旦发现窗纱网和墙体已经分离，则要先予以剪断，未脱落之处要保留。

6 施工要点

墙体施工的工序是相对复杂的，而且施工要依照一定的顺序展开，在施工时应注意以下问题。

6.1 施工之前要依据图纸中规定的尺寸、不同模板的使用部位等来设计好组合图，继而依照图纸展开施工。

6.2 空腔构造一定要依照排列组合图来完成拼装工作，在完成阴、阳角木块的固定工作后，再将直板形模块拼装好。确保模块上下错缝为300mm。

6.3 如果模数和墙体宽度并不吻合，此时就要通过切割器来进行加工，确保形状、规格达到实际需求，切不可进行平口对接缝组合。和门窗口最接近的直板形模块，则要确保对接缝和门窗口保持150mm以上的距离。

6.4进行空腔构造支护之时，模板外侧间隔150至300mm之处就要通过钢模板或是木方作为支撑肋，内侧还要使用大模板来进行拼装。要通过3形扣件来把两根外径是48的脚手架钢管固定在支撑肋的外侧，同时还要使用对拉螺栓来将其拉紧。在混凝土完全成型之后，将对拉螺栓取出，同时还要将聚氨酯发泡从模块的其中一侧注入进去，完成封堵的工作，此时需要注意的是，堵孔的实际深度一定要超出模块的实际厚度。

6.5 要确保施工之时不会对模块造成破坏。浇筑前，要对模块顶端矩形口采用槽盒的方式予以保护，在浇筑工作全部结束之后把槽盒取下。

7 结语

由上可知，此种外墙保温体系有着施工速度较快，构造简单的特点，外墙外部模板的使用量也不大，保温板和主体之间结合更为紧密，且具有较高的保温效果。在现阶段，剪力墙高层建筑的数量持续增加，此种保温体系的应用前景将会更为广阔。

参考文献：

[1]夏中表.发泡聚苯乙模板免拆模现浇墙体技术[J].新型建筑材料, 2015,(10):41 ～ 42

论文作者:曾玲军

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第17期

论文发表时间:2017/11/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9831c8e75c6084733e34fce6.html