# 复杂岩土条件下岩土工程勘察工作要点论文_张正清

张正清

中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 云南昆明 650000

摘要：当前，随着国民经济飞速发展，面对日新月异的技术革新，面对更加复杂的建筑物设计，面对越来越深的基础及基坑工程，准确细致的岩土勘察工作显得尤为重要。基于此，本文笔者根据多年工作经验对复杂岩土条件下岩土工程勘察工作要点进行简要阐述。仅供业内同行参考。

关键词：复杂岩土；岩土工程；勘察工作

1 复杂地质条件对岩土工程勘察的影响

伴随着中国经济的高速发展，各地兴建的工程项目越来越多；同时我国幅员辽阔，地形地貌复杂多样，极大地增加了岩土勘察工作的难度。不同的气候环境、地质构造、岩土层结构、水文环境等诸多因素也会直接影响岩土勘察的结果。因此，对复杂地质条件下的岩土工程勘察，要求勘察人员在全面了解勘察区域的自然地理环境以及地形地质特点的基础上，科学分析不同地形地质情况对岩土勘察工作的影响，从而为各项工程的顺利建设提供可靠的依据及安全保障。

2 复杂地质条件下岩土工程勘察中采用新技术的必要性

我国的地形环境复杂，岩土复杂程度各不相同。《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001 09 年版）中根据场地的复杂程度，划分为三个场地等级：一级复杂场地，二级中等复杂场地，三级简单场地。一级复杂场地地质情况更加复杂且变化多端。在实际工作过程中，很容易遇见一些问题，例如特殊性岩土、岩溶等。因此，为了后期工作顺利的进行，勘察前一定要先调查收集施工地域的地形地貌、地质环境、水文环境、气候环境等资料，根据地域环境的实际情况，运用合理的科学技术手段进行处理；勘察阶段应运用多种勘探技术（包括物探、工程地质测绘、钻探和取样、原位测试、室内试验等）及规范的勘察方法；勘察后再运用收集到的数据及试验数据通过计算机软件加以整理分析。这样得出的各类岩土层数据就比较真实可靠，提交的勘察成果为施工单位和设计单位提供准确的依据，从而制定科学的施工、设计方案。这对提高施工工作效率，保障项目顺利的进行，提高工程质量、工程安全是非常重要的。

3.岩土勘察中常见的地质现象

1）缺乏勘探的标准。岩土工程的勘察纲要对于岩土勘察的施工并没有具体的指导意义，因此在贪图的额勘探工程中，必须有一套具体的勘测的规章制度，由于这个行业没有一个约束整个行业的指导性的文件，所以在地质勘查工作上每个单位都各自为政的进行勘察工作，因此给岩土的勘察工作带来了不利的影响。

2）勘察手段落后。岩土的勘察是一个比较复杂的过程，必须采用综合的手段进行勘察工作，但是很多的岩土勘察单位，基本上是沿用工程地质的勘察方式进行岩土的勘察工作，因此勘察的手段比较单一，对于地质岩土的勘查结果往往只给出了岩土的性质，没有具体的数据和处理的意见。

3）勘察质量堪忧。由于勘察体质的改制很多勘察单位改制重组成为了纯粹的企业单位，因此原来的行政拨款的资金来源没有了，现在变成了自负盈亏的形式经营模式，所以勘察的任务已经不是一种上级下达的任务，而是一种从某注意以上说是一种谋生的手段了，因此这些勘察的单位为了追求利润为了攫取利益，往往不顾勘察的质量进行弄虚作假偷工减料的地质勘察工作，因此严重的影响到地质勘查的质量。

4 提高岩土工程勘察质量的技术措施

提高岩土工程勘察质量的技术措施很多，下面浅谈几点。

1）运用先进的勘察技术及设备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行岩土勘察工作时，发现以前的勘探设备及技术在科技不断发展的今天已经不适用了。①为了让勘察数据准确度有保证，需要选用先进的勘探设备。如今，一些勘探设备中已经运用了较为先进的信息技术，例如软、硬件系统，通过加密测点然后得到相关的数据，再分析处理；②岩土勘察企业需要与国外的相关企业交流合作，学习经验，同时运用他们符合时代发展的勘探技术；③我国的相关企业需要强化科技创新能力，提高自主研发的能力，根据不同的地区的特点，制造出符合国情的勘探设备。

2）计算机技术的应用。在岩土工程勘察中，除了运用先进的设备（包括钻探设备、试验测试设备、物探设备等）、运用多种勘探方法和钻探方法工艺外，还要结合计算机辅助技术。通过计算机软件对岩土工程勘察数据进行全方位分析，有效地提高岩土工程勘察的效率及技术水平，更好地处理复杂地质条件下的岩土工程勘察，提高勘察质量。

3）地质测绘技术的应用。地质测绘技术作为复杂地质条件下岩土工程勘察的基础工作，能够对勘察工作的顺利进行起到不可代替的促进作用。地质测绘技术的主要功能就是对需要勘察地区的地形进行具体详细的调查与分析。勘察前勘察人员需要对这一地区的地质构造、地形地貌特征、地层及不良地质等充分了解。这是为划分复杂地质条件下岩土层的分布情况、形成原因、时间及性质，保证结果准确度的前提条件，有利于后期工作的顺利进行。

4）原位测试中应注意的问题。原位测试是在工程地质勘察中，在不扰动或基本不扰动土层的情况下对土层进行测试，以获得所测岩土层的物理力学性质指标及划分岩土层的一种岩土工程勘探技术，包括载荷试验、标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验、波速测试等。采集数据后利用计算机软件完成数据分析，准确度较高。各种原位测试所得的试验数据，造成误差的因素是较为复杂的，由测试仪器、试验条件、试验方法、操作技能及岩土层不均匀性等引起。对此应有基本估计，并剔除异常数据，提高测试数据的精度；静力触探和圆锥动力触探在软硬地层的界面上，有超前和滞后效应，应予注意；另外，采用标准贯入试验及圆锥动力触探试验时，应结合相应的标准及要求，试验前，应清除孔内残土，同时落锤在下落的过程中必须要匀速进行，切勿过快或过慢。

5）综合物探技术在岩土勘察中的应用。对于一个未知的、复杂地质条件下的勘探区域进行岩土勘察工作，常常要采用综合物探辅助技术。①利用物探方法可准确探明复杂的基岩面起伏情况，从而合理布置钻孔工作量；②利用物探方法可在岩溶发育区探测复杂的岩溶分布状况；③利用物探方法可准确探测地下埋藏的孤石、墓穴、防空洞等人工设施及对工程不利的埋藏物；④在水域勘察中，利用物探方法可探测水下地层变化情况，可大大降低钻探的工作量，节约成本。可见，在岩土勘察中采用物探技术，其前瞻性体现在前期的物探小投入，换来后来的钻探小投入。从而降低了钻探成本，对提高岩土勘察的质量、效率和效益是有积极意义的。

6）加强对勘察工作的监管。勘察工作中的监管工作也是非常重要的。需要做到以下几点：①有一套完整科学的管理体系，做到精细化管理；②仔细核查各种原始数据，整体把握好质量关；③严格管理合同，以合同为标准开展所有的工作，不出现跨级勘探问题；④加大对勘察人员及勘探设备等方面的成本投入，强化勘察人员的专业能力，提高处理分析各类数据的能力，掌握先进的勘探方法和手段，建立一支具有高度职业素质的勘探队伍。这样才能保证岩土勘察质量，节约成本，提高单位的收益。

结束语

综上所述，经过以上分析可以了解，在复杂的地质环境下进行岩土勘察时，需要运用不同的处理方法，需要以具体情况具体分析，选用合适的勘探技术方法，目的是使勘探数据精准度有保证，提高工程勘察质量。

参考文献：

[1]李建显.复杂地质条件下岩土工程勘察相关问题研究[J].建材与装饰，2018，20（15）：123-126.

[2]罗元冲.关于复杂地质条件下岩土工程勘察的应用研讨[J].世界有色金属，2019（05）：144-145.

[3]王伟.复杂地质条件下岩土工程勘察的应用与实践[J].世界有色金属，2018（02）：273-274.

论文作者:张正清

论文发表刊物:《防护工程》2019年19期

论文发表时间:2020/2/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/984bfcc7c1b57ca7fe1dce8f.html