# 论工业废水处理的质量控制论文_鲁学兵

天津天钢联合特钢有限公司 天津市 301500

摘要：随着社会的发展与进步，我们越来越重视工业废水处理，工业废水处理对于现实生活中具有重要的意义。但是由于很多工业废水的组成很复杂，性质多变，而且随着各种各样的新产品的出现又带来了更多种类工业废水，现在工业废水处理领域里任有一些技术问题没有得到解决。

关键词：工业废水;处理方法;质量控制

工业废水指在工业生产中产生有毒有害或高热量的废水,水中常含随水流失的生产用料和中间产物及生产过程中污染物。工业废水是我国水体污染的最主要来源，防治工业废水污染不仅影响了自然资源的可持续利用及保存，更对可持续发展国民经济有重要影响。工业产业的飞速发展,直接导致废水污染源及水量大量增加,造成水体严重污染,对人类的生存发展和健康安全产生了严重威胁。因此,处理工业废水比城市污水显得更为重要。

一、工业废水分类及处理的基本原则

工业废水分类通常有以下三种：第一种是按工业废水中所含主要污染物的化学性质分类，含无机污染物为主的为无机废水，含有机污染物为主的为有机废水。例如电镀废水和矿物加工过程的废水，是无机废水；食品或石油加工过程的废水，是有机废水。第二种是按工业企业的产品和加工对象分类，如冶金废水、造纸废水、炼焦煤气废水、金属酸洗废水、化学肥料废水、纺织印染废水、染料废水、制革废水、农药废水、电站废水等。第三种是按废水中所含污染物的主要成分分类，如酸性废水、碱性废水、含氰废水、含铬废水、含镉废水、含汞废水、含酚废水、含醛废水、含油废水、含硫废水、含有机磷废水和放射性废水等。前两种分类法不涉及废水中所含污染物的主要成分，也不能表明废水的危害性。第三种分类法，明确地指出废水中主要污染物的成分，能表明废水一定的危害性。处理的基本原则：(1)优先选用无毒生产工艺代替或改革落后生产工艺，尽可能在生产过程中杜绝或减少有毒有害废水的产生。(2)在使用有毒原料以及产生有毒中间产物和产品过程中，应严格操作、监督，消除滴漏，减少流失，尽可能采用合理流程和设备。(3)含有剧毒物质废水，如含有一些重金属、放射性物质、高浓度酚、氰废水应与其它废水分流，以便处理和回收有用物质。(4)流量较大而污染较轻的废水，应经适当处理循环使用，不宜排入下水道，以免增加城市下水道和城市污水处理负荷。(5)类似城市污水的有机废水，如食品]sz_z-废水、制糖废水、造纸废水，应进行预处理再可排入城市污水系统进行处理。(6)一些可以生物降解的有毒废水，如酚、氰废水，应先经处理后，按允许排放标准排入城市下水道，再进一步生化处理。(7)含有难以生物降解的有毒废水，应单独处理，不应排入城市下水道。工业废水处理的发展趋势是把废水和污染物作为有用资源回收利用或实行闭路循环。

二、主要工业废水特点与处理方法

1.农药废水的特点及其处理方法。农药品种繁多,农药废水水质复杂。其主要特点是:(1)污染物浓度较高,化学需氧量(COD)可达每升数万mg;(2)毒性大,废水中除含有农药和中间体外,还含有酚、砷、汞等有毒物质以及许多生物难以降解的物质;(3)有恶臭,对人的呼吸道和粘膜有刺激性;(4)水质、水量不稳定。因此,农药废水对环境的污染非常严重。农药废水处理的目的是降低农药生产废水中污染物浓度,提高回收利用率,力求达到无害化。农药废水的处理方法有活性炭吸附法、湿式氧化法、溶剂萃取法、蒸馏法和活性污泥法等。但是,研制高效、低毒、低残留的新农药,这是农药发展方向。一些国家已禁止生产六六六等有机氯、有机汞农药,积极研究和使用微生物农药,这是一条从根本上防止农药废水污染环境的新途径。

2.食品生产的工业废水的特点和处理方法。食品工业的原材料的种类很多，产品的种类繁多，排除的废水的量和水质的污染程度也很大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆食品工业废水的主要污染物常见的有五种：（1）能够在水中漂浮的固体，如蔬菜，肉屑等；（2）油脂、蛋白质等；（3）酸、碱、盐、糖类等；（4）泥沙等有机物；（5）各种病菌。食品工业废水对环境的危害不大，其主要的危害是使水富营养化，使水质变坏，引起水中的生物死亡。对食品工业废水应该采取生物处理为主。常见的方法有两级曝气池、两级生物滤池、多级生物转盘、联合使用两种生物处理装置、厌氧—需氧串联的生物处理系统等。

3.造纸工业废水处理。造纸工业的废水主要是在制浆和抄纸两个过程中产生。制浆是指把植物原料中的纤维分离出来，制成浆料，再进行漂白处理；抄纸是将浆料稀释、成型、压榨、烘干，最后成为纸张。这两个过程中都会产生大量的有害废水。制浆产生的废水叫黑水，它的污染最严重，污染物中BOD高达5—40g/L，含有大量的维、无机盐和色素。漂白过程中产生的废水叫白水，含有大量的酸碱物质，含有大量的纤维和在生产过程中添加的填料和胶料。处理造纸工业废水要提高水的利用率，减少水的用量和最终废水中的排放量，同时积极开放新的处理技术，现在大多采用反渗透、超过滤、电渗析等处理方法。

4.印染工业废水处理。印染工业用水量大,通常每印染加工1t纺织品耗水100-200t,其中80%-90%以印染废水排出。常用的治理方法有回收利用和无害化处理。回收利用:(1)废水可按水质特点分别回收利用,如漂白煮炼废水和染色印花废水的分流,前者可以对流洗涤。一水多用,减少排放量;(2)碱液回收利用,通常采用蒸发法回收,如碱液量大,可用三效蒸发回收,碱液量小,可用薄膜蒸发回收;(3)染料回收,如士林染料可酸化成为隐巴酸,呈胶体微粒,悬浮于残液中,经沉淀过滤后回收利用。无害化处理可分:(1)物理处理法有沉淀法和吸附法等。沉淀法主要去除废水中悬浮物;吸附法主要是去除废水中溶解的污染物和脱色。(2)化学处理法有中和法、混凝法和氧化法等。中和法在于调节废水中的酸碱度,还可降低废水的色度;混凝法在于去除废水中分散染料和胶体物质;氧化法在于氧化废水中还原性物质,使硫化染料和还原染料沉淀下来。(3)生物处理法有活性污泥、生物转盘、生物转筒和生物接触氧化法等。为了提高出水水质,达到排放标准或回收要求往往需要采用几种方法联合处理。

三、工业废水处理发展趋势

生物处理方法也是目前工业废水处理的发展趋势。例如：好氧生物处理法能够去除掉工业废水中的COD和BOD5，由于好氧生物处理法的效率高、工艺成熟、稳定性好，所以目前获得了较为广泛的应用，但由于需要不间断供氧，所以这种方法的耗电也较高。目前可以采用厌氧法去除高浓度的工业废水中的COD和BOD5。但是，从好氧生物处理法的去除效率来看，BOD5的去除率不一定会很高，相反可能COD的去除率更加高一些。这是因为原来难以降解的COD在经过厌氧处理之后就可以转化为容易被生物进行降解的COD，这样就可以使高分子的有机物转化成为低分子的有机物。因此，厌氧法经常被用在处理含难降解的COD工业废水。如果经过生物处理之后，COD依然不能被降低到可直接排放的标准时，我们就要考虑采用深度处理。工业废水处理发展的趋势:(1)发展和采用不用水或少用水及无污染或少污染的新工艺、新技术,如用干法熄焦,炼焦煤预热,直接从焦炉煤气脱硫脱氰等;(2)发展综合利用技术,如从废水废气中回收有用物质和热能,减少物料燃料流失,(3)根据不同水质要求,综合平衡,串流使用,同时改进水质稳定措施,不断提高水的循环利用率;(4)发展适合工业废水特点的新的处理工艺和技术,如用磁法处理钢铁废水具有效率高,占地少,操作管理方便等优点。

由于工业污水种类繁多对环境危害较大，所以我国一直把工业污染的防治作为环保工作的重中之重，并采取了众多行之有效的对策，尽量减少工业废水造成的污染。只有对各种污水进行有针对性的分类和处理，才能更好的减少环境污染，建设清洁健康的家园。

参考文献:

[1]邹建.工业废水处理技术[M]化学工业出版社2018.8

[2]高涛.水污染控制工程[M].北京:高等教育出版社,2018.5

论文作者:鲁学兵

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9862e67a12401aa3518b849d.html