# 浅析对暖通空调系统降噪问题的探讨论文_周嘉乐

广西南宁 530000

【摘 要】进入21世纪以后，随着我国经济条件的不断提高，人民的生活水平也得到了大幅度的改善，与此同时，人们也对现在居住环境的舒适性要求也开始提高了。人们开始通过一些技术设备去改善所居住的环境，暖通空调系统就是应用较广泛的一个例子，它在改善人们生产和生活环境方面起着重要的作用。但是暖通空调系统在运行中产生的噪音，又给人们带来了许多烦恼。因此，如何控制好暖通空调系统产生的噪音，消除噪音对人们的影响是现在有关部门不断研究和探讨的内容。

【关键词】暖通空调系统降噪措施

目前，我国社会的经济发展速度毋庸置疑，人们的生活水平也确实有很大提高。但是在经济发展的同时也给人们带来了许多困扰和危害，各种污染问题变得越来越严重，在近些年噪音污染也被列入了最严重的环境问题之一。在建筑物数量越来越多的今天，暖通空调已经成为大规模建筑物中不可或缺的设备，因此，它在工作运行中产生的噪音等也越来越受到关注。人们迫切希望解决暖通空调系统运行中所产生的噪音，对降噪问题的研究就显得尤为重要。

1.暖通空调系统产生噪音原因的分析

1.1噪音的定义

对于人体生理结构的特征研究结果表明，人们对于声音响度大小的感觉其实是一种主观评价，它与声压的高低和频率大小都有着非常密切的关系。也就是说，如果声音的声压是相同的但是频率不同，那么人们听到的响度也是不一样的。人们对于2KHz～4KHz范围之内的声音感觉最灵敏，而对于低于63Hz以及高于16KHz的声音，就算是可以勉强听得见，反应也一定很不灵敏。

1.2暖通空调系统产生噪音原因

暖通空调是一个综合的系统，从设计、施工到最后运行，涉及到许多方面的因素，所以产生噪音的原因也就有很多，主要可以从以下几个方面研究。

第一，系统设计的存在的问题。目前，一般对暖通空调系统噪声的控制都要涉及到暖通空调安装、工程建筑设计、整体结构规划、声学等许多专业，设计者在对其进行设计时必须融合各个专业的知识去综合考虑，只有在各专业密切配合之下才能实现对暖通空调系统的噪声进行有效的控制。然而，现在大多暖通空调的设计人员其实对涉及到的许多专业都不是很了解，所以也很难做好系统噪声控制的设计工作。

第二，关于消声器的设计或选择不恰当。在对暖通空调系统进行降噪处理时，一个很重要措施就是采用消声设备或消声措施。设计和安装消声器的目的主要是控制和减少噪声通过管道等介质向外传播。一个效果较好的消声器，能够降低20～40dB的噪声。而在选择消声设备时需要依据噪声源需要的消声量、空气动力的性能、以及周围环境的不同来进行。但是现在许多暖通空调的设计都没有去考虑这些因素，随意的选择消声器的种类，而且大多是采用便宜的消声器，这就导致了消声器安装以后，根本达不到应有的效果。

第三，施工不当产生噪音。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆暖通空调的安装是整个系统中非常重要的程序，但是现在好多工人对这方面所涉及的知识根本不了解，他们在施工过程中只是追求能够安装完整而已，根本不考虑安装不当造成的后果，例如，施工中不考虑安装空间不足强力进行安装，那么就会导致管道和管道之间或是管道与支吊架之间距离较近而发生碰撞，还有就是金属风管安装不当所造成的条缝型漏风口，导致风哨现象的发生，

2.暖空空调系统噪音带来的危害

暖通空调系统一般安装在公共场所或大型建筑之中，而这些地方大多是人们生活、工作、学习的地方，所以一旦产生了噪音，所影响到的人群范围比较广，主要危害有以下几个方面。

第一，为了保护人们的正常听力和身体的健康，噪音范围应该控制在 75~90 分贝之内，超过这个范围会对人的听力产生很大的危害，人们如果长时间待在这种环境，听力就会下降，会造成一种很难恢复的创伤。

第二，由于暖通空调系统与人们所处的环境密不可分，因此给人造成的许多影响是潜移默化的。长时间的噪音也会危害人的心血管系统，而且能够增加高血压发病率。除此之外，还会影响人的神经系统，容易使人急躁、发怒。

第三，如果居民区的暖通空调的出现了噪音，就会影响人们的正常休息和睡眠，造成人们疲倦。

3.暖通空调的有关降噪措施

3.1降低电机的噪音

对于空调系统中电机所产生的噪声和机械噪声，可以通过提高零件的质量和加工精度，以及选取高质量的轴承或者是改善为刚性较好的轴系统等措施来处理。然而，对于电机所产生出来的这些电磁噪声和机械噪声，作为电机的使用者（暖通空调系统的使用者）其实是不能改变的，必须通过收货单位的质量检测部门的高标准要求，或者是选择产品质量较好的厂家作为产品供应商来实现。

3.2实行减振和隔振措施

暖通空调系统中使用的所有有关部件和设备，例如水泵、鼓风机、压缩机等设备都会在运行过程中产生振动，进而直接传给有关的基础连接管件，再以弹性波的形式传到其他暖空空调系统经过的房间中去，这也就产生出了噪音。如果在设备和基础连接管件的中间安装上有弹性的材料和器件，就可以有效地控制这些设备所产生出来的震动，也就减少了固体噪声的产生和传递。还可以通过在设备和管道之间设计新的软连接来达到减振、隔振的目的。

3.3选择优质的消声器

现在，市场上消声器的种类有很多，按照它们工作原理的不同，可以分为共振腔式消声器、扩张式消声器和干预式消声器。这些消声器中很重要的一个部件就是穿孔金属板，这种穿孔金属板的特征是，它一种超微的孔板，厚度一般只有0.3～0.5mm，孔径在0.3mm以内。如果采用这种超微孔板制作出来的消声器，孔径就会更细而密，比普通的微孔板的声阻会大很多，而且声质量也特别小，所以它的声阻和声质量之比就能够大大提高。除此之外，这种超微的孔板制成的消声器和以前的金属结构的微孔板消声器相比，如果在相同的流量参数下，它需要的设备体积非常小，在运行过程中也不可能产生有害的气体或其它的可吸入颗粒物，属于一种新型的具有高效、安全、环保功能的降噪设备。

3.4加强对施工的管理和控制

由于施工在整个暖通空调系统中的重要性，所以整个施工流程中都必须注意。因此，在施工开始前，就要对施工中的管道进行科学合理的排布，正确制定施工的工序，以免因安装空间有限和安装不当所造成的各种问题。其中，需要注意的是各种管道子穿过墙体或者是楼板处时一定要做好封堵处理，以阻止电机机房内产生的噪声扩散出去。此外，还应在施工完毕后做好调试工作，保证整个管网的风量平衡，避免因风量的不平衡而产生的噪声。

3.5有关设备房的减噪

在选择机房位置时应尽量选择远离人员活动较多的功能房间，对机房本身必须进行全面的吸声和隔声处理，以阻断机房内的噪声向外传播。机房的墙和顶棚所选用的吸声材料要根据实际的电机产生噪音的频率来选择。机房的噪声一般属于低频噪音。

4 结语：

暖通空调系统现在在建筑工程越来越普遍，能够改善人们的生产和生活环境，起到保护人类健康的作用。而暖通空调系统所产生的噪音不仅危害到了人类健康，而且也影响暖通空调系统的使用寿命和使用效果。所以，在设计时就考虑采取相关有效措施对暖通空调系统的噪声进行控制，才是对暖通空调系统进行降噪处理的一种最积极主动的措施，也是暖通空调系统减噪、降噪措施研究的努力方向之一。

参考文献：

[1]李荣晋.噪声控制技术.机械工业出版社.2009.

[2]王耀庆.关于暖通空调的研究.西安建筑出版社.2007.

论文作者:周嘉乐

论文发表刊物:《低碳地产》2016年第6期

论文发表时间:2016/9/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/98666851b63584c38c69f1d8.html