# 论述市政工程中软弱地基的处理方法论文_彭章彬

四川省川力水利电力建设有限公司 四川省 610037

摘要：市政道路作为带动城市经济发展的重要载体，在国民经济中占据着举足轻重的地位，因此，必须要提高市政道路的建设质量，加强对市政道路质量的管理，使其安全性能够得到及时有效的保证。由于市政道路在长年累月的被使用着，加之又会受到自然外力的作用，所以道路地基一定会发生变化，尤其是在软弱地基处，还可能存在着沉降以及变形等隐患，这些现象都会对市政工程的安全正常通行造成威胁，对工程质量有很大的影响，所以加固市政工程软弱地基的措施显得尤为重要。

关键词：市政工程；软弱地基；处理方法

1市政工程中软土地基的特点

1.1压缩性大

软土地基具有很大的压缩性，软土粘土按照其实际应用的性质可以将其划分为两个部分，即正常固结土和未完全固结土。这两种类型的固结土都具有很大的压缩性，这是导致工程施工难度增大的一个重要原因，一旦这方面工作没有做好，就会使后续工序难以顺利开展。

1.2含水量高

一般来说，正常状态下的软土所具有的水分含量是远远大于普通土壤的，甚至于有些软土处于可以流动的状态，流动性必然会使得其实际荷载量大大下降，而且也给施工带来一系列的困难，因此，必须要做好疏排水工作。

1.3渗透性小

软土地基的渗透性小导致它的固结速度会十分缓慢，相对于正常的土壤来说，要慢得多，市政工程作为城市功能完善的重要形式，它属于城市建设基础性工程之一。如果基础固结速度过于缓慢就会直接影响到下道工序的顺利开展，会给整个工程的施工工期造成延误。因此加快对软弱地基的处理显得尤为重要。

2市政软弱地基处理的基本原则

根据实践经验和相关案例的分析，有很多因素会对道路软弱地基技术处理方案的选择和处理效果造成影响。除选择就地处理方法时应满足安全可靠的要求外，还应综合考虑工程造价和工期等因素，选择一种或几种方法综合应用。施工技术、市政道路软弱地基技术要想获得较高的质量水平和较高的经济效益，就要求在市政工程地基处理施工过程中，对项目所在地软弱地基的压缩系数、渗透系数以及承载量等进行计算与分析，对比以往的经验数据，选择出合理的施工方案以及技术手段。市政道路软弱地基技术要以控制基础沉降为核心，与此同时，还要保证路基具有一定的整体性和均一性，确保地基处理建设的质量。

3市政工程中软土地基处理技术的应用

3.1换填法处理技术

该技术为目前应用最广的软弱地基处理技术。软弱地基的存在主要就是因为其自身的土质问题引起的，所以采用换填法就能够在较大程度上针对这种软弱地基进行改善。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆顾名思义，换填法（Replacement Method、Cushion）就是将基础底面以下不太深的一定范围内的软弱土层挖去，然后以质地坚硬、强度较高、性能稳定、具有抗侵蚀性的砂、碎石、卵石、素土、灰土、煤渣、矿渣等材料分层充填，并同时以人工或机械方法分层压、夯、振动，使之达到要求的密实度，成为良好的人工地基。起到改良软弱地基的目的。从该种处理方法的具体操作流程中我们就可以看出，在市政工程项目软弱地基处理过程中，采用换填法能够在较大程度上优化施工程序，简化施工步骤，操作极为方便，并且其处理的效果也是比较理想的。换填法适用于浅层地基处理，包括淤泥、淤泥质土、松散素填土、杂填土、已完成自重固结的吹填土等地基处理以及暗塘、暗沟等浅层处理和低洼区域的填筑。还适用于一些地域性特殊土的处理，用于膨胀土地基可消除地基土的胀缩作用，用于湿陷性黄土地基可消除黄土的湿陷性，用于山区地基可用于处理岩面倾斜、破碎、高低差，软硬不匀以及岩溶等，用于季节性冻土地基可消除冻胀力和防止冻胀损坏等。

3.2强夯法

此方法是20世纪60年代从法国引入的技术，由于它的设备简单、施工效率高、效果好被我国广泛应用，强夯法一般分为两种，一种是强夯挤密，一种是通过强夯置换的方法，强夯法的原理是反复将夯锤（一般质量宜为10t—60t）从高处使其自由落下，给地基以冲击和震动能量，将地基土密实处理或置换成密实墩体的地基。夯实或强夯置换施工前，需要选取有代表性的一个或几个实验区，面积不宜小于20m×20m，值得强调的是强夯置换处理地基必须通过现场实验确定其适用性和处理效果。强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。强夯置换法适用于高饱和度的粉土，软流塑的粘性土等地基上对变形控制不严的工程，在施工前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。强夯法和强夯置换法主要用来提高土的强度，减少压缩性，改善土体抵抗振动液化能力和消除土的湿陷性。对饱和粘性土宜结合堆载预压法和垂直排水法使用。强夯法是目前我国地基处理应用较为广泛的技术之一，但缺点也十分明显，施工时噪音大，在人口密集等地方不宜使用。

3.3排水固结处理技术

排水固结处理技术的实际运作原理是在软土地基中加入排水管道，使之形成一个竖向或者是水平的排水体。通常情况下，这种技术主要包括三种形式，即真空降水预压处理技术、降水预压处理技术以及沙井堆载预压处理技术，三种技术各有各的优势特点。首先，真空降水预压处理技术，它是在加固的土体之中添加沙井和砂垫层，然后再在砂垫层之上铺设一层密封不透气的塑料薄膜，再利用真空泵进行抽气，要使其处于真空状态下，进而达到固结预压的目的。其次，降水预压处理技术。这种技术采用的是井点抽水降低地下水位，使得土层在降水范围内土的浮容重变为湿容重，土体的自重应力或附加应力增加，使土体固结，有效应力增加。这种软土地基处理技术一般不会受到孔隙水压力的影响。第三，沙井堆载预压处理技术。这种技术主要适用于透水性相对较小的饱和粘性地基之中，这种方法在实际应用中可以大大加快土体的固结速度，最终强化地基的强度。加压的目的在于对地基施行预压荷载，使地基土孔隙中的水产生压力差，促使水从饱和地基土中自然排出，使地基土固结产生压缩。

3.4桩基础处理技术

所谓的桩基础施工技术，主要就是在原有弱地基的基础上，把相应的桩基础结构硬性打入软弱地基内部，进而就可以促使这些桩基础结构来发挥相应的承载作用，避免了软弱地基的危害。按照桩身材料分类可以分为钢筋混凝土桩、钢管桩、木桩、灰土桩及砂石桩。对于这种桩基础技术的应用来说，最为关键的就是加强控制桩基础结构的制作，保障其自身的质量和强度，而对于打入的位置也应该进行充分的设计计算，确保其设计的有效性，保障其承载力的最大化。一般来说，最为常用的一种桩基础处理技术就是混凝土桩基础结构，其应用的效果是比较理想的，但同时造价也较高。

4结论

城市化进程的加快，使得市政工程建设量逐渐增多，市政工程是城市各项功能完善的保障。软土地基施工技术作为市政工程中常见的一种技术形式，它的应用可以促进工程整体施工质量的良好，有效协调各个施工环节，从而确保市政工程建设的顺利进行。

参考文献：

[1]刘其峰.基于市政道路软弱地基的处理问题探索研究[J].江西建材，2015，No.15502：131-132.

[2]潘荣.浅谈市政工程中软弱地基的处理方法[J].低碳世界，2015，No.6701：265-266.

[3]张晓霞，王洋.软弱地基处理方法[J].经营管理者，2015，11：395.

[4]王小铭.浅谈市政工程中软基的处理方法[J].江西建材，2015，No.16613：109-110.

论文作者:彭章彬

论文发表刊物:《基层建设》2016年9期

论文发表时间:2016/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/987097e91e18c1436014fca2.html