# 公路桥梁施工中钻孔灌注桩的质量控制论文_杨恭

枣庄市道桥工程有限公司 山东省枣庄市 277100

摘要：随着我国路桥建设的不断扩大和发展，钻孔灌注桩技术也被广泛的应用于这些工程建设的基础施工当中。文章通过对钻孔灌注桩施工的前期准备、施工过程中的管理控制以及竣工验收等全程施工环节的质量控制进行分析和讨论，以便更好的保证公路桥梁公路中钻孔灌注桩的施工技术水平和质量。

关键词：公路桥梁钻孔灌注桩质量控制

1公路桥梁工程中钻孔灌注桩技术施工前的准备

1.1公路桥梁中的测量放线与场地准备

在公路桥梁中钻孔灌注桩技术施工之前，要先做好施工场地的整理工作，清理好杂物，其次，做好钻孔机安装的准备。将平整好的场地进行压实后铺上枕木为钻井机做好安装的平台，在水面上施工时要根据具体的实际情况用钢管进行钻井机的平台搭建。然后进行测量放线，测量放线要根据设计图纸的数据要求进行现场桩位的精确放样，在测量桩位上钉上木桩，最后由专业的技术人员进行检查，在施工的过程中要注意对桩位的保护，预防损坏或丢失。

1.2施工之前做好钻孔机的安装工作

在公路桥梁施工之前，做好钻孔机的安装工作就是为了保证安装基底的稳定。就软土地基存在的坡度的问题，首先要做好地基的处理工作，再使用钢板或者枕木进行加固，若存在的坡度地基使用推土机进行推平。为了防止桩位不准，要保证定位好中心位置和钻孔机安装的正确，有钻塔的钻孔机，要先利用钻机自身的动力与附近的地笼配合，将钻杆进行大致的定位，再用千斤顶将机架顶起，使钻头、起重滑轮、钻杆卡孔与护筒中心在一条直线上，保证钻井机的垂直。在实际的操作中，钻机的位置偏差要小于2cm，桩位对准后，用枕木将钻井机的横梁垫平，并在塔顶对称于钻机轴线上拉上缆风绳。

1.3制备造浆

在正式的开钻之前要保证有足够数量的泥浆，泥浆在施工中起着极其重要的作用，如保护孔壁，防止塌孔，加快钻机的速度等，控制好泥浆的质量是钻孔质量的关键。钻孔泥浆由水、粘土（膨润土）和添加剂组成。调制的钻孔泥浆及经过循环净化的泥浆，应根据钻孔方法和地层情况来确定泥浆稠度，泥浆稠度应视地层变化或操作要求机动掌握，泥浆太稀，排渣能力小、护壁效果差；泥浆密度高会削弱钻头冲击功能，降低钻进速度。制浆前，先把粘土尽量打碎，使其在搅拌中容易成浆，缩短成浆时间，提高泥浆质量。制浆时，可将打碎的粘土直接投入护筒内，使用冲击锥冲击制浆，待粘土已冲搅成泥浆时，即可进行钻孔。多余的泥浆用管子导入钻孔外泥浆池贮存，以便随时补充孔内泥浆。

2公路桥梁施工中钻孔灌注桩质量控制

在公路桥梁施工中，想要保障钻孔灌注桩的质量，必须从每个阶段都要严格按照设计、流程和工序进行，自始至终全方位实施质量控制。

2.1在施工准备阶段钻孔灌注桩的质量控制措施

（1）进行周末的设计和严格的审核。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆任何工程在施工之前都会对工程进行详细周密的设计，对于钻孔灌注桩来说，应当在施工之前确立施工方案。施工方案应当确定该项工程需要钻孔灌注桩的数量，钻孔灌注桩的具体原材料选择，选择机器打孔的具体位置，灌注桩的尺寸、重量、承重能力等要求，进行灌注桩浇筑和安装的具体的工序等等。这些设计方案应当经过充分的讨论并且交给监理方工程师，监理工程师审批完成后方可依此进行施工活动。在审批以后，应当严格地定位和测量，将施工场地附近的场地清理出来，组织人员进行多次的测量并做好标记。

（2）原材料和各种机械设备的质量控制。由于钻孔灌注桩施工是一项需要专业施工机械设备的施工活动，所以首先是要选用符合要求的机械设备，之后要对机械设备进行检查和调试，保证其能够正常运行，然后要对机械设备的操作者进行考察，要选择能够熟练进行该机械设备操作的有经验的施工者进行操作。不仅打桩机械设备应当严格要求，对于生产水泥混凝土的搅拌机也要按照同等的要求来检验和控制。另外，由于搅拌出的原料必须在短时间内使用，这就要求了施工活动尽量不要中断，那么现场准备必要的备用设施就很有必要。

（3）施工人员的控制。随着经济发展和建筑活动的越来越多，更多的人开始从事施工行业，施工者素质良莠不齐。在公路桥梁的钻孔灌注桩施工中，由于其对公共安全有很大的相关性，所以必须选用符合资质并且经验丰富的各个阶段的施工者和管理者。施工者要经验丰富，了解并能够严格按照流程进行工作，管理者要具备先进的管理常识和深厚的建筑功底。

2.2在施工阶段钻孔灌注桩的质量控制措施

（1）首先要进行场地的清理和桩位的放样。施工前必须要对场地进行必要的清理，清除影响施工的植物和会对施工造成影响的石块等等。在桥梁的施工中，要将水流排干净并且对桩位所在的地区进行夯实，如果水流不易排放干净，要用密实的土围堰筑岛。如果土岛无法建筑，需要将灌注桩设置在深水里的话，要充分考虑水的浮力、水流速度等，安装钻孔平台，待水流平稳开始施工。场地准备就绪，就可以进行放样工作，尽量减少与设计的偏差。

（2）之后要进行护筒的埋置和泥浆的制作。护筒能够有效地固定桩位，并且能够防止土层的坍塌，另外可以有效地隔绝附近的水向钻孔内渗入，能够保障施工水位的稳定。根据这些护筒需要起到的作用，护筒一般材质的选择应当有不透水、坚固、可多次使用、操作便捷、内径大于灌注桩径等特点。那么，符合要求的材质一般是薄钢板或者钢筋混凝土，有时候也会用到木板，但是木板的隔水性能远逊于另外两种材料。泥浆的制作首要的注意要点是要如前文一样，保证原材料质量没有问题，保证机械设备的正常运行，保证操作者具备娴熟的操作经验和技巧。在具体操作中，泥浆应当做到能够防止钻孔坍塌、保护孔壁、便于排除废渣的特点。

（3）钻孔活动最为重要，必须严格控制。在钻孔灌注桩的整个施工活动中，钻孔活动是施工的核心内容，是最为重要的一道工序。钻孔必须要保证能够在设计的具体位置进行，在钻孔进行中还要防止孔洞坍塌，钻出的孔洞应当竖直，而不能够歪斜。具体的操作要点为：应当进行严格的记录，应当跟随施工活动进行现场检查和调试；护筒内的水位应当高于护筒外，一般高度不超过1.5米；在钻孔活动中还要控制泥浆的密度和粘性；钻孔活动要一次性完成，不能中途中断，防止孔洞坍塌；钻孔活动中时刻监控机械设备的使用情况，避免因发热导致机械无法使用，还要随时对钻孔的位置、突进的方向、泥浆的密度进行微调，保障钻孔顺利进行。

（4）清孔及后续活动的进行。清孔就是在孔洞钻探完毕后，将孔内的碎石、泥浆等清除掉，并将孔洞夯实。在清孔时还要注意保持孔内的水位，并且对孔内的泥浆指标进行实时的监控，保障泥浆的厚度和密度。随后应当进行钢筋笼的加工安装、导管的安放。这些活动只要按严格按照流程进行，并且进行实时的检查就可以保障下一步的顺利进行。最后一步是要进行混凝土的灌注，灌注以后要进行必要的检测，发现问题及时解决，以达到顺利验收的目的。

结束语：

施工单位要熟悉和掌握施工设计图纸的各项技术要求，认真学习国家相关的政策规范，完善和提高施工人员自身的业务知识和技术水平。采取有效的预防措施，配合工程监理单位，对公路桥梁的钻孔灌注桩施工过程中的各项施工环节进行严格的质量控制和把关，避免工程施工事故的发生，提高公路桥梁施工过程中钻孔灌注桩施工的技术质量水平，从而保证钻孔灌注桩的优势得到充分的发挥， 以达到高效、优质、经济、安全的目的。

参考文献：

[1]蓝海松.谈钻孔灌注桩施工的质量控制[J].沿海企业与科技.2017（03）

[2]黄为林.谈谈监理工作在钻孔灌注桩施工的重要性[J].中小企业管理与科技（下旬刊）.2015（05）

[3]孙萍，李磊.浅谈钻孔灌注桩的施工注意事项及质量控制[J].价值工程.2015（15）

论文作者:杨恭

论文发表刊物:《防护工程》2019年第3期

论文发表时间:2019/5/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/987a7e75b29ed9c3b82ca6fc.html