# 燃油加油机工作原理及计量检定、检测技术研讨论文_栾铭宏

大兴安岭地区质量技术监督检验检测中心

摘要：燃油加油机工作原理与检测技术的有效落实，一方面可以更清晰的明确燃油加油机的运作特点与规律，通过详细的计量检定流程，为后续设备的更新提供资料帮助；另一方面，凭借测量技术的落实，更便于管控燃油加油机的使用质量，以便能源企业经济权益得到更全面的保障。本文基于燃油加油机工作原理展开分析，在明确检定与检测措施同时，期望为后续城市燃油管理提供良好参照。

关键词：燃油加油机；工作原理；计量检定；检测技术

一、燃油加油机工作原理与种类概述

1. 工作原理及结构

燃油加油机的有效利用需要从以下几个关键结构部件分析：

（1）油泵：油泵是给予燃油加油机动力的源头，在电机等设备引导下，能够将燃油从油管内抽入加油机，而后再利用油气分离器将油与汽分离，使多余气体排出加油机同时，剩余燃油则以此进入流量计、电磁阀、油枪与受油器。

（2）流量计：流量计是燃油加油机对输出燃油流量进行监测的部件，通常会将监测数据体现在机械显示器上，以便消费者与操作人员审查油价。

（3）油枪：油枪是燃气加油机的加油工具，而油枪开关则是管控加油系统开闭的元件。这两种元件与器具的组合，极大方便了操作人员工作的开展，更便于燃油流量的实时管控。

（4）电磁阀

电磁阀是基于计算机操控系统提供的阀门开关，在燃油加油机工作期间，能够通过感应元件更细致的核查能源流量，以便提升加油的精准度，为消费者与企业双方权益提供保障。

（5）计数传感器

计量传感器是提取燃料流量蕴含信号转换成脉冲电信号的元件，此类元件能够更细致的核查燃料损耗量与示数状况，以此避免作弊等问题的出现。

2. 燃油加油机种类

根据使用功能、技术类型等方面的差异性，燃油加油机可根据不同的特点分为以下类型：

显示类型：此类可分为机械显示与电子显示加油机两种；加油计量单元类型：可分为单枪、双枪与多枪加油机设备；动力泵类型：可分为内泵与潜油泵加油机两种；流量分类：可分为普通与高速加油机两种；防爆结构类型：可分为一体式与隔离防爆式加油机两种。

二、燃油加油机计量检定数据处理分析

1. 防欺骗功能

根据以往资料可知，燃油加油机计量检定期间，通过监控处理器与编码器的特定序列号组建了防欺骗系统，并且能够通过专门的POS机获取信息，以便将序列号信息记录在鉴定书内，以便在燃油加油机审查时具备详细的参照资料，极大降低了企业蒙受经济损失的概率。另外，对燃油加油机进行检查时，通过序列号的审核能够更有效的判定机械使用的安全性，而当序列号编码中断时，燃油加油机也会立即停止加油，这使得燃油资源得到了保障，避免了窃油等问题出现。

2. 检定周期分析

燃油加油机在安装之后，经常会因为首次检定介质的差异性导致实际示值出现偏差，如此便极易对企业与消费者权益造成损害。故而，检修人员必须定期对流量测量变换器等设备进行调整，使内部示值与实际流量吻合，才能确保燃油加油机可继续使用。若在检定过程中出现超差现象，则首次检修可对变换器进行调整，待验收合格后三个月再次检定，若仍出现超差问题，则应当直接将计量器视为不合格产品，并粘贴禁止使用的标识。

3. 检定工具管理

在检定过程中，要由专门的铅封、铅封钳等工具，同时在铅封正面要印制检定单位与铅封编号。铅封必须由专人加以保管和发送，号码进行等级注册，领用签字，回收进行注销等。铅封丝最好选用铜螺旋丝，不能用普通铁丝来代替铜螺旋丝。铅封部位主要有编码器、流量测量变换器等。加油机的负责人必须在原始记录上签字，同时还要注明加油机的铅封号、数量、铅封部位等内容。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4. 质量记录分析

在测量记录中应细致编排燃油加油机出铅封编号，并将人为调整流程与变换器测量等措施记录在案，确保每步操作都能够在记录中得以体现，才能为后续外界加油机的调整与管理提供更完善的资料参照，以此提升燃油加油机操作的可控性。

5. 测量变换器误差调整

一般来讲，硬活塞流量测量变换器：在两对活塞当中的一对套装小活塞调节，调量杆向里旋进，需要将排油量减小，并且旋进两圈减少0.1%，反之则需要退出两圈增加1%；软活塞流量测量变换器：其中四个端盖的一个端盖上有一个调整手轮，手轮上有20个调整孔，需要进行顺时针对于1孔进行调整，减少排油量大约0.1%，不能够单纯的调几圈，否则将会出现卡死或者无效的状态。

三、燃油加油机检测技术分析

1. 燃油加油机检测要求

（1）通用技术要求

通用技术要求一般包括如下十三个部分：第一，燃油加油机外观；第二，编码器；第三，指示装置；第四，防爆性能；第五，环境条件；第六，流量测量变换器；第七，计控主板；第八，油气分享器；第九，软管；第十，电磁兼容性能；第十一，燃油加油机的工作稳定性；第十二，拥有税控功能加油机的附带要求；第十三，加油机运输包装适应性。

（2）计量性能要求

计量性能要求一般包括如下七个部分：第一，燃油加油机最大允许误差；第二，加油机的流量比；第三，加油机的最小受测量；第四，流量测量变化器的流量比；第五，流量测量变化器的最大允许误差；第六，加油机最小体积变量；第七，加油机付费金额误差。

2. 燃油加油机温度测量

在对燃油加油机进行周期检测是，尤其是在环境温度偏高，抑或偏低的情况下，相关人员理应对环境温度变化和油品与环境之间的温差进行掌控，环境温度不能低于5 ℃，而油品及环境之间的温差不能大于10 ℃。相关工作人员理应仔细测量油枪口温度及金属量器中的油温，防止因温度测量有误而对加油机进行错误的调整，最终导致油品经营商或消费者利益受到不必要损害情况的出现。如何才能精确地测量温度呢？下面本人就油枪口温度及金属量器中测温的测量方法进行简单的介绍。

（1）油枪口温度

当我们对油枪口的温度进行测量时，油品往金属量器中输油时应始终由温度计的测温段输入，测温段和油枪口之间的距离大约为1 cm，待温度计示值不再变动后立马计数，并将数据记录下来。

（2）金属量器油温

当我们对金属量器中的油温进行测量时，假如测量工具为玻璃温度计，相关工作人员便应该在温度计上部系一根耐油的绳子，以测温段可以达到金属量器中部为准。测量方法为测量人员拿住绳子的一端把温度计放进金属量器中，将测温段置于金属量器中部，静置4分钟左右，当温度计测量段未露出液面时快速读数，并将数据记录下来。

四、结语

燃油加油机工作原理与检测技术的有效落实，不但能够根据燃料流量数据分析系统内部是否存在作弊行为，以便为消费者与企业双方经济权益提供保障，同时借助燃油加油机计量检定措施，也便于认识到加油机潜在风险，使检修等工作的开展具备详细的资料参照。故而，在论述燃油加油机工作原理及计量检定、检测技术研讨期间，必须明确燃油加油机的使用要点与难点，并根据工作原理提供详细的操作流程，才能确保机械使用质量得以保障。

参考文献：

[1]石新，杨宇婷.燃油加油机工作原理及计量检定、检测技术研讨[J].建材与装饰，2018（9）.

[2]沈国扬.燃油加油机工作原理及计量检定、检测技术研讨[J].城市建设理论研究（电子版），2017（14）.

[3]张学军.燃油加油机工作原理及计量检定、检测技术[J].信息记录材料，2017，18（12）：95-96.

[4]田华.燃油加油机计量检测技术分析[J].建材与装饰，2018（33）.

论文作者:栾铭宏

论文发表刊物:《基层建设》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/98a1921571054accee990762.html