# 透水混凝土在海绵城市建设中的应用论文_杨光

江苏安厦工程项目管理有限公司 江苏常州 213022

摘要：随着我国经济建设的不断加快，我国的土地建筑面积不断扩大，城市化进程不断加快，城市被越来越多的土地覆盖，水源大量减少，很多地区的不透水面积剧增。在城市化进程中政府忽视了自然平衡的重要性，造成了一系列的环境问题。而透水混凝土解决了这一问题，改善了城市的生态环境。有鉴于此，本文对透水混凝土在海绵城市建设中的应用进行了探讨，仅供参考。

关键词：透水混凝土；海绵城市建设；应用分析

透水混凝土是一种多孔轻质混凝土，它的建筑成份是水泥、骨料、水、增强剂等，其应用的骨料极为细腻，并且骨料表面还覆盖了一层薄薄的水泥浆，水泥浆的粘结呈孔穴均匀分布的蜂窝状结构，透水、透气的功效。并且其这种构造能有效改善传统路面雨水天易打滑的缺陷，并且其具有良好的承载力，因此在建设过程中无需担忧其使用的年限。

1.透水混凝土在海绵城市建设中的应用价值

1.1透水性能和承载能力强

透水混凝土最主要的优势是其具有良好的透水性，相比传统的混凝土路面，其透水空隙一般为20%左右，并且其透水速率远远超过排水配置下的排出速率，在洪涝灾害严重时期，其透水功效更为显著。除了能减少地面积水，其还能将降水蓄养在地下，供植物灌溉所需。由于透水混凝土的结构是孔状的蜂窝结构（孔状结构小，不会影响车辆行使），因此其还具有良好的抗滑功能，特别是在雨雪天气，能有效保证行驶车辆和行人的安全，相比于沥青，其耐磨性能更强。虽然透水混凝土自身的机构较为轻便，但是其承载力是能通过国家检测机关鉴定的，其能有效满足C20－C25混凝土的承载要求，且其承载力甚至还超过一般的透水砖。

1.2具有良好的装饰效果，满足城市建设发展需求

城市的建设不仅需要考虑设施的基本性能，同时还需考虑建设整体结构的美观性。透水混凝土正好能够满足城市建设发展的需求。其工作性能良好，且其还具有各种各样的色彩搭配方案，能够满足城市规划对公路设施的色彩、风格需求，这种功能是传统建筑材料所无法相比的。由于其具有良好的装饰效果，因此其也被广泛运用于城市小区建设、公园建设、公共区域建设、商业广场等多项地面施工领域中。透水混凝土地的后期维护也相对简单，若其在使用的过程中出现孔隙堵塞的现象，可采用高压水洗的方式疏通空隙。

1.3温度耐受性强

透水混凝土不仅具有较高的散热性，其还具有良好的抗冻融性。由于其构造材料密度较小，因此其无法存储较多的热量，并且其还能通过孔隙将地下的温度传送到地面，从而使地面的温度降低。另外由于其结构的孔隙较大，其对于路面的抗冻融同样具有良好的作用。

1.4能有效吸收噪声，降低扬尘污染

透水混凝土结构的每个空隙小孔相当于一个亥姆霍兹共振器，亥姆霍兹共振器具有吸收噪声的功效，而其构造中含有大量的空隙小孔，因此其对于不同频率的噪声均有一定的吸收作用。当混凝土路面与行使车辆的轮胎发生接触时，其能通过孔隙逸出车轮花纹槽中的空气，从而降低车辆行驶产生的摩擦声。并且透水混凝土的空隙结构还能有效吸附城市空气中的灰尘或其他细小微生物，从而降低城市的扬尘污染。

2.透水混凝土在海绵城市建设中的应用方法

2.1合理计算各种材料配合比，保证孔隙连通

透水混凝土虽然具有良好的透水性能，但其本身属于干硬性混凝土，其对水灰比和水泥的掺量较小，其透水率主要是由各项组合材料的配合比所决定的，因此需合理计算各种材料配合比。一般是先确定骨料粒径，然后骨料强度确定水泥用量、水灰比以及其它的外加剂用量，骨料用量采用体积法计算得出，为了增强透水混凝土整体的结构，还需加入适量的比例纤维。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一定要先计算配合比，再进行配合比核算，在实际施工中，可以先拌制混凝土（根据物料配比），根据混凝土实际拌制的流动性再增加其他的物料，若流动性较大，则增加骨料用量，流动性较小，增加水泥浆用量，直至其流动性保持良好，停止增加物料。透水混凝土的加载成型需在1MPa恒压下进行，成型后需检测其透水率和承载强度，透水率不符合则需增加骨料，承载强度不够需增加水泥用量，直至检测合格。

2.2合理设置透水混凝土接缝

设置透水混凝土接缝应遵循同一方向接缝的原则，并且合理设置接缝间距，一般来说，横向接缝间距为5m，纵向接缝间距为4m，面层板的长宽比应控制在1：3范围内（面层板的缩缝内需填充填嵌柔性材料），广场平面尺寸不得超过25m2。当土面层施工长度大于30cm时需设置胀缝，不需在胀缝处设置传力杆。设置透水混凝土接缝不仅能保证混凝土结构整体的完整性，并且还可利用其铺设出不同的花纹图案，提升路面的外观。

2.3建设排水系统，减少透水混凝土路面的梗塞

为保证透水混凝土的工作效率，还需建设良好的排水系统，一方面能够有效的将地面积水排除和收集到地下土层中或蓄水池中，另一方面在水资源不足的情况下可以快速收集地下水。对于地面积水排除和收集可通过减少地面阻碍物以使地面水快速通过孔隙流入到地下，也可通过设计雨水口、横坡、纵坡将对面积水流入到地面蓄水池中。对于地下水水的收集，可通过将土工布垫于构造层底部，达到雨水收集的目的。

3.透水混凝土的施工

透水混凝土在满足强度要求的同时，还需要保持一定的贯通孔隙来满足透水性的要求，因此在配制时除了选择合适的原材料外，还要通过配合比设计、制备工艺以及外加剂选用来满足强度和透水性要求。

（1）基层处理：清扫基层表面，表面应无尘土、树枝、纸屑等杂物，并在摊铺前润湿基层表面。

（2）布料：透水混凝土摊铺时应考虑振实预留高度。透水混凝土采用人工布料时，应用铁锹反扣，严禁抛掷。透水混凝土摊铺时间长于30min或遇大风天气时，现场混凝土要及时覆盖塑料布，防止透水混凝土水分过快散失。

（3）振捣：素色层透水混凝土布料完成后，用刮杠刮平，并用平板振捣器进行振捣，振捣完成后摊铺面层彩色透水混凝土或彩色露骨料透水混凝土，然后刮平，对缺料的地方及时补料，并用透水混凝土专用设备进行表面振捣及整平，直至与模板等高为止。

（4）表面修整：对碾压后的路面应及时修饰透水混凝土的边角，对于缺料的部位应填料修整，对于较干部位可先均匀喷洒一层水，再加料修整。

（5）透水混凝土露骨料时，在表面平整、密实度达到要求后对表面均匀的喷刷一遍清洗剂，然后覆盖塑料薄膜；在喷刷完成后6-8小时（根据天气情况而定）采用高压水枪对表面冲洗，冲洗时必须把清洗剂清洗干净，但不能出现掉子等现象。

（6）养护：透水混凝土表面修整完毕后，应及时少量喷水并覆盖塑料薄膜进行养护，养护周期和普通混凝土相同，养护期间应在路面周围设置围挡。

4.结语

总而言之，由于我国是一个资源匮乏的国家，各项资源都面临着紧缺的状态，而水资源是人类赖以生存所必需的资源，并且其是不可再生资源，为此我们需要有强烈的节水意识，海绵城市的建设正是基于环保节能理念下产生的城市规划理念，虽然我国目前的城市建设的海绵体并不充足，但是人们通过研究，研制出透水混凝土，其具有良好的透水、透气性能，并且还具有传统混凝土材料同等的承载力，因此其在海绵城市建设中能够发挥良好的作用。为了提升透水混凝土的在海绵城市建设中的工作效率，相关设计人员应合理计算各种材料配合比，保证孔隙连通、合理设置透水混凝土接缝、建设排水系统，减少透水混凝土路面的梗塞，才能真正发挥透水混凝土的吸水价值。

参考文献

[1]夏维学，祁涛，张铎.透水混凝土在海绵城市建设中的应用研究[J].四川水力发电，2017，36（2）：5-6.

[2]熊俊，谢佳耀，胡晓军.透水混凝土在海绵城市建设中的应用研究[J].环球市场，2016（16）：263-263.

[3]吴金花，韩超.透水混凝土在海绵城市建设中的应用和应注意的问题[J].建材发展导向，2017，15（20）：40-42.

论文作者:杨光

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第30期

论文发表时间:2019/1/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/98adca0998600d5edabe8fe1.html