# 电力配电系统中的防雷与接地技术论文_李良1,谢前方2,张强3

（1.淄博光明电力服务有限责任公司 山东淄博 255000；2.淄博光明电力服务有限责任公司高青分公司 山东淄博 256300；3.淄博光明电力服务有限责任公司 山东淄博 255000）

摘要：隨着我国人口数量的不断增加以及用电设备的种类不断增多，对用电的需求量也呈逐年持续上升的趋势，供电单位也就面临着极大的挑战。我国配电线路的使用最为广泛，但同时也常常发生因雷击而引起的跳闸或者线路损毁现象。为避免给社会带来巨大的经济损失，配电系统防雷条件的改善必不可少。

关键词：电力；配电系统；防雷接地技术

1电力配电系统设备的防雷与接地

1.1配电站所设备

配电站所主要利用避雷针和避雷器防雷。建筑物由顶部避雷带、网状接闪器、建筑物的梁、柱、楼板和四周墙体内的主钢筋作引下线，利用地下钢筋混凝土基础作为接地体。其次在配电站所的进出线高压开关柜上加装避雷线也是防雷的主要措施。

1.2计算机、通讯等自动化设备

在对计算机、通讯等自动化设备进行防雷接地处理的过程中，设计人员要注意对上述设备位置、功能等进行分析，依照建筑物的重要信息传输系统及设备接地要点对接地及防雷进行合理设置。计算机、通讯等自动化设备的防雷与接地要尽量采取等电位方式与建筑物的接地网连接。对设备或建筑物中雷电风险较高的地区可以适当辅助避雷器装置。

1.3配变变压器

在对配变变压器进行防雷处理的过程中，设计人员要根据配变变压器多的各项操作及安全问题对低压侧避雷器进行合理选取，建设完成避雷网络及避雷体系。在低压侧安装避雷器配变变压器时要对联合接地方式进行合理选取，可以采取3点联合方式对上述的各项变压器控制内容进行确立，形成完善配电网络系统。但是在上述的操作过程中非常容易出现变压器电压过高导致的压测绕组故障问题。因此，在对配变变压器防雷处理时还要在低压侧加用避雷器。当低点位上升的过程中可以通过避雷器进行放电，降低可能出现的线圈过压现象，将高压中性点过电压限制在可承受范围内。

2配电线路的防雷接地技术

配电线路中同时也可以采取相应的布设避雷器或者避雷线等和输电线路同样的防雷接地方案进行防雷，然而不同的电压级别或者电力线路的具体实施方案间还略有差异和各自优点。那么我们在实际中应该结合着电力系统中的相关技术标准分析和建设，了解到10KV裸导线的电力线路是可使用布设的避雷线手段来确保实现防雷接地的根本目的，但是现阶段这种方式的经费支出比较高并且施工中的阻碍因素比较多，所以仅选择在部分的雷电活动频率相对较高的地区布设这类避雷器，与此同时还应该严格地落实杆塔接地的工作标准。10KV绝缘线线路，对于实际电力系统中的架空绝缘线现阶段可采取如下的集中防雷技术：（1）可以安装避雷线，这种手段的避雷效果也最好，但是其可行性与难度比较大，成本比较高。（2）提高电力线路中绝缘子的耐压水平，把10KV绝缘子改变为防雷绝缘子就能够将很大程度上有效地提高防雷水平。（3）在现实工作中的多雷区或按照相关档距所安装的线路避雷器，能够有效地减少了雷击断线事故。（4）采用延长闪烁路径的方式，这样就导致电弧比较容易熄灭，在局部上增加了绝缘的强度，假如在相应的导线和绝缘子的相连处加强了绝缘，或者采用了长闪烁的路径避雷器等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（5）局部剥离其电力线路中的绝缘导线，这样就导致局部成为了裸导线，进一步确保电弧能够在剥离的部分进行滑动，而并不是某一固定的点上烧蚀，与此同时还可为今后的施工提供一個能够挂线的地点。

3配电线路运行中的防雷措施应用

3.1安装避雷设备

扩大避雷设备的安装范围，在雷电多发区域要尽量多安装一些避雷设备，这样就可以有效的防止雷电造成配电线路运行故障。在安装避雷装置的时候地址的选择十分重要，避雷装置虽然能够起到保护配电线路的目的，但是会受到范围的限制。避雷设备一般安装在雷电频繁出现的区域，还要尽可能地安装在T形线的地方。市场上避雷设备的质量良莠不齐，因此要选择性能好、质量达标的避雷设备，同时要安排专人定期检查避雷设备的运行情况，要重视避雷设备电阻的检查工作，只有保证避雷设备运行的稳定性，才能起到预防雷电对配电线路造成损坏的作用。另外，在安装绝缘子的时候要选择立柱式，增强配电线路绝缘的能力，进而减少雷电对配电线路的干扰。目前，性能比较好的避雷设备是氧化锌避雷器，因此在一些雷电多发区域要尽量安装氧化锌避雷器，这样就可以减少感应雷对配电线路的冲击，进而起到防雷电的作用。另外，在配电线路改造的过程中除了要做好避雷设备的安装和规划工作，还要在架空绝缘线上防弧设备，避免过电流和过电压短路故障产生电弧对配电线路造成损坏。

3.2保证绝缘配置的质量

绝缘装置质量是决定保持配电线路防电性能否有效发挥的关键因素和重要条件。绝缘装置质量上乘，配电线路的防电性能发挥也就越稳定；反之，如果绝缘装置的质量不能得到有效保证，那么配电线路也就不能充分发挥其防电作用，甚至可能因质量问题导致配电线路本身出现安全隐患。因此，必须认识到保证绝缘配置质量的重要性，这也是从源头保证配电装置防电性能的重要手段。因此我们必须对绝缘装置的引进和安装严格把关，加大绝缘装置购进的资金流供应，加大优秀绝缘性能装置的研发。总之只有保证了绝缘装置的绝缘性能，才能保证配电装置其他性能的发挥。

3.3减降低杆塔接地电阻

据科学研究表明，感应雷的存在导致配电线路在遭受雷击候容易跳闸，因此就这个问题来看，可以通过减降低杆塔接地电阻，。降低接地电阻促进雷电流冲击波高效泄放，以此避免雷电流冲击波对配电设备的损坏和影响。降低接地电阻，能够降低雷击对杆塔的电位降低，从而预防雷电流冲击波反击配电线路。降低接地电阻的方法很多，平常使用的主要是以下两种：使用水平接地体，选用防腐接地装置或对原接地装置进行防腐处理，从而达到延长接地网使用时间的目的；此外就是通过把高效膨润土防腐剂添加到水平接地体周围，也能够实现减降低杆塔接地电阻的效果。

结语

在配电系统中的防雷和接地应该全面从工程的设计环节就进行认真考虑，应该依据作业中各地的具体情况，采取一切有效、可行的防雷技术和方案，选用那些质量比较可靠的电气设备与可靠性相对较高的防雷设备，与此同时还应该真正地遵循等电位的根本原则，做好符合规定和要求的共用接地网装置，综合地考虑好防雷和接地，线路与设备才能够有效地避免遭受到雷击危害的可能性。

参考文献

[1]王博闻，陆佳政，方针，蒋正龙，彭永晶，胡建平，吴伟.一种10kV配电线路防雷复合绝缘子的绝缘设计及防雷性能[J].电网技术，2018，4206：2001-2009.

[2]张华.抚顺地区配电线路的防雷对策及效果检验[D].华北电力大学，2016.

[3]田爱军，常文春.一种基站智能交流配电防雷与支路能耗监测系统的设计[J].自动化与仪器仪表，2015，11：142-144.

论文作者:李良1,谢前方2,张强3

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/98b0e64e5e58cbaf2c951153.html