# 园林绿化工程施工细节论文_张腾

临沂人民公园 山东临沂 276000

园林工程是一项涵盖了技术和艺术成分的综合性工程，是集植物、建筑、水景、照明等多个环节于一体的系统工程。它不仅仅要满足功能的需求，同时还要展示赏心悦目的景观艺术效果，是体现园林的布局美、形式美、意境美。众所周知，施工是实践设计意图的开端，但是由于构成园林的各种素材如地形、地貌、山石、植被（植物）等，它们不像建筑中的一砖一瓦那样规格一致，假山石和植物都有大小之分，形态各异，无一雷同，在设计中很难详尽表示，必须通过施工人员创造性地去完成。

1 土方工程

园林工程包括土方工程、筑山工程、理水工程、种植工程等。土方工程是园林工程中的基础工程，不同的地形、地貌成就风格各异的景观效果，因此地形是人化风景的艺术概括。一般施工图中都会有相应的地形标高图作为地形、地貌施工的依据，但往往图纸的标高曲线一旦经过施工放样难免走形，同时等高线相隔一段出现，过于造作，难成天然之趣。在机械大土方翻挖造坡以后，人工的微地形处理至关重要，此时土坡造型的标高一定要考虑土壤的自然沉降系数，坡顶、坡脚过度要自然，坡脚得根据坡顶标高，保证足够长度，才不至于太突兀，检查完成的土坡造型要饱满、自然，方为上品。如地形辐射不够，常常形成台阶式、坟堆式地形，艺术性差且排水不畅，此乃大忌。同时要注意边坡与周边环境的衔接，尤其是与硬质铺装或道路侧石的过渡，许多以往的建成项目中，土坡低于硬质材料十多公分，造成地形在此突然扁平甚至凹陷，从而破坏整体景观效果。

2 置石

置石是园林地形艺术创作的重要手法之一，中国人历来对岩石有着特殊的爱好，石在园林中成为不可缺少的造景素材，有“园可无山，不可无石”，“石配树而华，树配石而坚”之说，散置是园林工程常用的手法之一。师法自然，以山野间自然散置的岩石为蓝本，或相聚成堆，或单块、数块分散在各处，看似颇为凌乱，实则颇具规律。一些施工企业为贪图方便，往往把石头一组或一堆放置在图纸所示位置，并不考虑不同石质在自然界存在的方式，显得生硬、造作，尽管按图施工，却无生命力可言，从而影响景观效果。正确的方法应根据不同石材在自然界生存的方式，仔细观察石身之形状、纹理，宜立则立，宜卧则卧，纹理和背向均需一致，不应悖其道而行之。同时，摆放时要埋深至合适深度，使其如根生土长般地卧伏或矗立在地面上，力求自然，富于野趣。

3 硬质景观

硬质景观是园林绿地构图中的重要组成部分，是园林风格和立意体现的标志之一，尽管在整个绿地面积所占比例有限，但其造型、色彩能起到画龙点睛的作用，为园林增色。一般来说，与绿地衔接最为密切的是硬质铺装，包括园路、台阶、广场等，随着人民生活水平的不断提高，新材料、新技术的不断推广，大众审美意识的不断提高，人们对园林艺术美的要求也越来越高，因此大量天然石材被广泛应用到园林工程中。在许多设计中，设计师追求时下流行，常采用一些高档天然石材用于铺装，借此提高绿化作品的档次，如此构思无可厚非，定有其力求达到的目的，但与此同时，我们经常可以看到一些不尽人意的地方。如设计师对材料性质了解不够，对材质的软、硬程度模糊不清，以至在一些看似构图巧妙的园路及铺装中，以多种材质镶拼的作品，尽管外形颇为吸引人们的眼球，但却经不起推敲，许多石材在拼接处有缺口，裂缝，尤其是一些卵石铺地，尚未竣工验收便已起翘、脱落。更有甚者，某些大面积铺装，中间部分因面积较大，施工比较方便，施工质量尚可，但在与周边绿地衔接处，因块料需切割成不规则形状，由于设备和操作人员技术等因素，造成的破损非常普遍，留下无法掩饰的瑕疵，从而影响整体景观效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆又如受时下返朴归真思潮的影响，一味追求乡土气息、自然野趣，卵石、溪石、片岩等都被用于铺地，因而我们常常可以在一些建成的绿地里看到，卵石已经松动，片岩蒙上一层难以洗刷的灰黑色，这些无法掩饰的缺陷尽管不影响其使用功能，却在感官上给人留下不良印象，破坏整体景观效果。

侧石松动也是绿化施工中的常见现象。尤其是砌筑路边侧石、种植穴时，因一般使用石材或混凝土预制产品，一些施工企业为方便操作，往往只铺设黄砂垫层，致使一旦受到轻微撞击就会产生松动，恰恰因为缺少在接缝处的混凝土加固（当然我们应尽量减少不必要的浪费，此时砼的形状和尺寸应在保证其达到稳定的前提下，尽力予以控制），才会出现如此状况。同时，通常目前许多种植穴布置在广场中央，护框周围经常出现积水，也是广场的通病之一，只要在块料铺设时注意周围部分的排水坡度和约束力，提前设置导水接缝即可解决这一顽症。卵石松动、脱落现象在城市绿地中屡见不鲜，究其原因不外乎以下几点：首先是为追求美观，砂浆铺得太薄，经水洗后，卵石之间黏结的砂浆几乎消失殆尽，一经外力便会产生松动乃至脱落；其次水洗时间掌握得不准确，过早冲洗，铺底砂浆尚未黏结，造成流失；第三砂浆中含砂量过高也会导致脱落现象。因此，卵石在干铺过程中，要针对上述原因采取相应措施，控制适当的砂浆配比和厚度，尤其要掌握好第一次水洗的时间。

4 植物造景

无论是传统园林还是现代园林，植物造景始终是我们追求的主题，植物作为造园的自然要素是永恒不变的，一个优秀的园林作品离不开成功的植物配置，植物形态、叶色、香味、季相变化都可营造出不同的意境和风韵。

提供植物适宜的生长条件是植物成活的重要保证，但一些施工企业往往认为栽植苗木只是简单操作，因缺乏正确的认识而造成苗木的死亡率偏高，绿化栽植效果强差人意。究其原因，可罗列为以下几种：一是种植穴不经处理，大部分土壤偏粘，团粒结构较差，透水透气性不理想，树木栽植或因土壤湿度较高造成落叶烂根乃至死亡；二是成片灌木经植后修剪露出很多茬口，形成类似“秃顶”现象，严重影响景观效果；三是因栽种时不考虑植物的观赏面和观赏视线，造成落点不佳，没能将其最好的树形、树姿展示出来。四是草皮作为现代园林中广泛应用的表现形式，其最大的艺术价值就在于给园林提供一个富有生命的底色，但往往由于铺设时技术措施不到位，致使失去其本身具有的价值，如常见的黄化秃斑、高低不平、“横行霸道”现象等。因此草皮在铺设前应尽量整平场地，铺面用人工或机械敲打，使草皮根部紧贴地面，避免积水而产生枯黄斑块，对于根部和走茎发达的草皮，铺设时要切断根部并开沟隔离，避免走茎蔓延到路面。同时植物栽植时应尽量仿造其生长于自然界中的状态，丛植的要主从分明，疏密有致，忌三株成行；对植的要相互呼应，顾盼有情；孤植的要选色、香、姿俱全，四面观赏皆宜。上述种种经常在图纸中无法完全体现，需要施工人员在种植放样时针对不同品种、不同规格、不同姿态用心体会和把握。

园林植物的特殊性在于植物是有生命的材料，它不同于混凝土、钢材、木材等其它建筑材料，更需要施工人员的精心呵护。因此植物栽种后的养护管理是其成活与否的关键，也是园林工程成败与否的关键。水、肥、病、虫、剪是绿化养护的基本因素，但对于新种树木来说，水分平衡才是保证成活的重中之重，因此要抓住树木栽植后的几个重要时段进行水分供应。首先是植后的定根水，必须在栽植后24小时内进行，并且要浇足浇透，同时视天气情况和树木蒸发量即时补充水分，但对棕榈、木兰科等多肉根系树种，切忌浇水过多，否则极易造成烂根而死亡现象。如遇多雨季节，应及时采取各种排水措施，以防积水。同时在高温季节要适时进行枝干和叶面喷雾，确保树木成活，因此维持水分平衡成为园林工程后期养护的重要环节。常言道“三分钟。七分养”，由此可见，对绿化工程而言，养护的重要性不言而喻。

5 园林构筑物

园林工程中已建成的构筑物、建筑小品、硬质铺装、园路等都属于成品保护范畴。通常情况下，构筑物一旦建成，施工单位都十分注重成品的保护，特别是夏季高温季节的防晒和寒冷季节的防冻。混凝土结构的亭、阁、廊架等，只要保养时间达到标准，一般都比较稳定，轻易不会破损，而木结构的构、建筑物则不然。现代园林中，室外木制品采用越来越广泛，有木廊架、木阁亭、木制休闲平台、木椅、木栈道等，尽管所用木料在制作前均经过防腐、防裂处理，但变色、开裂现象仍屡屡发生，而木结构制品成本较高，维修费用相对也较高，给施工、建设单位带来了沉重的经济负担，但通过多年的经验积累，我们发现只要注重把握施工过程中的几个细节，就会取得事半功倍的效果。首先对确认中标工程中所需材料进行分类，一旦明确需用木材，即应先行采购，找好妥当之处进行晾晒、风干；其次安装前对加工好的木制品上桐油或清漆，以防水分入侵而发霉、变色；三是除木榫相连的，尽量采用铜钉，钉前先用钻孔机钻透木板，切忌用力击打，使木材开裂。

花岗岩贴面或清水砖贴面的构、建筑物表面泛碱是施工过程中常见顽症，从原则上说，此种现象并非属于成品保护范畴，而应属施工工艺范畴，但泛碱现象往往在工程完工后出现，人们通常把它视为成品保护失当而产生，其非所然。据分析，泛碱现象的发生一般由于水分渗入混凝土导致碱分渗出，面层发白，此乃园林工程中的败笔，虽然并不影响工程质量，但却严重影响景观效果。在施工过程中经多次试验，在面层拼贴后及时刷上一层清漆进行保护，基本可起到防止碱分 渗出的作用。另外也可在与土壤接触的内侧做防水层，或在略高于地面的墙内设防潮层即可解决这一顽症。园林构筑物一般体量较小，采用上述方法并不会增加太多成本，却能起到良好的效果。

论文作者:张腾

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期

论文发表时间:2015/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/98ce50c2f7ca9b96c43a3b41.html