# 电力电缆线路排查中地下管线探测应用分析论文_季峰

身份证号码：32098219891111XXXX

摘要：随着我国经济的进步和发展，我国的电力行业也逐渐的成为了我国的基础行业，因此，电力行业在进行作业的过程当中，安装电缆线路是非常重要的一个部分，因此，电力电缆线路在进行排查的过程当中的工作需要进行重视，在对电力电缆实施线路排查工作的时候，需要对电力管线的走向进行确定，因此，地下管线探测的相关应用就非常的重要。文章就电力电缆线路当中的地下管线探测工作的具体应用实施深入的研究分析，通过电缆从而找到管块电缆的详细用电情况，为了新增电缆设计提供一些更加准确信息依据。

关键词：电缆线路排查；管线探测；应用

前言：

随着我国经济的发展和社会的进步，我国很多的电力企业对于电力电缆的抢修、管理、维护、施工等方面的工作的有关要求也在持续的增加当中，我国之前所做的一些电力电缆的相关普查工作在社会发展的过程当中已经没有办法完全的满足当前社会整体的需求。因此，经过专业团队的长期技术探索，进行了很多实际操作，目前已经有一套非常完整的方案和相应的技术措施，能够最大程度的对我国的电力公司抢修、管理、维护、施工等相关的工作需求进行满足。对于一些电缆电力工作实施线路排查操作，从而能够确定电力管线当中整体的电力走向，把握住电力管块当中电缆的属性、位置以及去向来源等。

一、电力电缆线路排查中地下管线探测的工作内容与仪器设备

1、具体的工作内容

（1）在电缆线路排查工作当中使用地下管探测主要是对变压器、分支箱、网环柜、电缆井等相关的电缆设施以及一些附属物实施相关的数据测量工作。

（2）在进行线路排查工作的时候，还需要对于想的电缆实施定位和追踪，从而对电缆的实际走向和详细埋深等进行探明，从而找到其进行测量的主要特点所在[1]。

（3）对于一些使用排管敷设的一些电缆群来说，对于其相关的回路编号进行逐个详细的探测，然后核对一些电缆的标识牌，进而绘制有关的敷设剖面图。

（4）调查井道里面的一些断头空电缆、盘余量、内电缆的分支、内电缆的中继、内电缆的接头情况，从而根据详细的数据信息绘制出电缆的一些局部详细制图。

（5）查找出电缆井位置、管线图走向等相关的信息数据，并且运用CAD平台，按照测量数据和外业探测草图从而绘制图纸。

（6）在我国的《电力电缆属性查询与编辑软件》当中录入一些电缆线的走向属性和线属性等有关方面的信息数据，并且查询到电缆井的不同方面的图片信息和剖面信息等。

2、使用的设备和仪器

（1）地下金属管线探测仪

在进行电缆线路排查工作的过程当中，进行电力电缆探测工作使用的是地下金属管线探测仪，其主要的型号是LD-6000，生产与香港雷迪公司，这个探测仪已经通过了国际的ISO 9001质量体系认证，其自身具有抗干扰、轻便、高效等多方面的优点，在进行工作的时候配合专用的电缆听诊器，是现阶段国内和西方国家在电缆相对比较密集的区域当中进行电缆识别工作的一种非常常用的仪器。

（2）进行测量工作

对于电力行业当中的检修井和电缆本身的特征点等附属物的相关平面位置当中使用GPS接收机从而实施自动采集工作，而进行这项操作的使用的主要的仪器是天宝R8型双频GPS，这个仪器的产地为美国。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、电力电缆线路排查中地下管线探测的具体应用

1直埋电力电缆的探测

（1）进行工作的工作原理

在进行实际操作的时候，对于目标电缆进行施加适当强度、一定频率的交变电磁场，这项目标是大地和电缆两者之间能够产生一定程度的交变电流，而这项交变电缆在电缆周围当中的空间之内也会产生出具有相同频率的电磁场，也就是在目标电缆自身的周边之处逐渐的形成了一种二次交变电磁场。之后通过相关的接受装置从而对电缆的异常进行检测，然后能够确定一开始所设立的目标电缆的具体位置，从而能够实现探测地下管线的最初目标[2]。

（2）使用的技术和方法

按照工区当中的一些物理环境的整体特征来说，根据详细的情况从而采取一些具有针对性的措施和方法。

根据相关的对比试验来说，选择一些更加适合的工作频率，从而实现最佳的一种探测效果。而进行相关的探测工作所选定的一些工作频率分别为9.5kHz和38kHz，要求在遇到不同的情况的背景之下从而分别的选用。

以一种有源感应的方式进行探查和搜索，并且根据管线最准确的位置，使用一些归零法感应，之后对其邻近的管线进行查探，之后再试试相关的感应搜索，这样实施循环交替的方式从而进行有源探查和扫描的操作。通过一切有利的条件从而去探查信号，可以应用夹钳法，这样能够克服电缆由于掩埋过深或者邻管线干扰从而导致探查困难的情况发生，在探查的过程当中还能够确保探查工作整体的精度。在进行相关的探查工作的时候，打开目标电缆的检修井、手孔，从而对电缆的实际埋深进行测量，然后和仪器的相关探测数据进行比较，进而能够得出仪器自身的修正系数，对于相关的探测结果事实修正，然后增加探查的精度。

2排管敷设电缆群探测

（1）工作原理

听诊器大多都是运用在电缆识别的过程当中，能够从多条电缆当中找到目标电缆。在检修井当中对于一些单根的目标电缆大多使用的是通过夹钳法从而对目标电缆施加一些适当强度、具有一定频率的交变电磁场，这样操作之后目标电缆能够有相应的交变电流通过，这项交变电流在相关的电缆周围逐渐的形成一个二次交变电磁场异常情况，这样在检修井当中通过听诊器从而能够接收到这项装置的异常情况，然后能够从多项电缆当中找到目标电缆，然后对其回路进行核对和标号。

（2）使用的技术和方法

为电缆施加一项信号，而听诊器的相关工作频率为200kHz到512kHz，通常使用的大多是相对较低的频率，例如9.5kHz。而设置的信号值最大千万不要超过其信号强度整体的指示范围。在测量的过程当中需要详细的记录管块当中的电缆位置、回路的编号、检修井的编号等相关方面的探查结果，并且绘制有关的电缆敷设剖面图。

三、结论

综上所述，我国的电力行业在进行电路排查工作的过程当中所应用的地下管线操作能够比较准确的感知管线的位置，这样方便在做电力工作的时候确定电缆线的位置，为以后的一些电缆新增设计工作提供更加准确的依据，应用地下管线探测，能够保证我国电力电缆的线路排查工作能够顺利的进行。

参考文献：

[1]陈燕.基于综合物探技术在地下管线探测中的应用分析[J].西部资源，2019（4）：130-131.

[2]周忠.地下管线测量中AUTOLISP语言的应用分析[J].冶金丛刊，2018，000（006）：85-86.

论文作者:季峰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/98daa279426e36dcecbc53a4.html