# 草酸铁/过氧化氢体系光催化降解染料和农药的研究

李洪斌[1]2003年在《草酸铁/过氧化氢体系光催化降解染料和农药的研究》文中指出随着人类社会的不断进步和发展，环境污染日益严重，各种污水处理是当今研究的重要课题之一。现实生活中产生的有害物质很大部分以水溶液形式存在，未经处理的污水排放已经污染了地下水和饮用水，严重影响了人们的生产和生活。太阳能光催化污水处理系统具有能处理目前大部分有毒有害的有机污染物的潜力，包括常规技术难以处理的染料、农药等对环境污染严重的有机化合物，与常规处理技术相比具有能利用免费的太阳能，且不会造成二次污染等特点。本文对基于草酸铁/过氧化氢体系的光催化过程进行了较为系统的研究，主要研究内容包括以下叁个方面：光催化反应器，染料降解和农药的降解。在光催化反应器的研究中，我们在现有的基础上，自行设计制造了适合于草酸铁/过氧化氢体系污水处理的平板型光催化污水处理实验装置；考虑到今后的实际应用，还对其最佳倾角问题进行了讨论，在缺乏长期太阳分波段辐射实测数据的前提下，建议平板型光反应器采用平板太阳能集热器的最佳倾角。在染料降解的实验研究中，选取了应用广泛、难于降解的偶氮染料刚果红和活性染料亚甲基蓝，在改变PH值、双氧水浓度、流量、铁离子浓度的不同条件下对两种染料进行了系统的降解实验，实验结果表明：染料的降解在酸性环境下有利，但是和双氧水的投入量一样存在最佳值问题；铁离子浓度增加和流量变大都有利于反应的进行；该装置在室内和室外都能对染料进行有效的降解。利用正交法则对乐果的降解进行研究，找到了铁离子浓度、双氧水浓度、PH值、光照强度等因素对乐果降解率的影响。最后本文还在基于实验的基础上，对该项技术的进一步研究提出了合理建议。

韩荣新[2]2008年在《化工废水的预处理及新型内电解装置的研究》文中提出本文以实验为基础，针对化工废水的特点，选用了无曝气情况下的内电解工艺对试验用高浓度化工废水进行了预处理研究。通过对pH、固液比、停留时间、铁炭质量比，以及反应温度的研究，得出在pH值在4-5之间、固液比为0．8 g/ml、停留时间为60 min、铁炭质量比为3：1时，对COD的去除率可以达到71．6％、对色度的去除率可以达到87．5%，污水处理前后的B/C值从0．09提高到0．19，有利于后续的生化处理。其次，针对目前一些内电解反应装置存在的缺点，设计了一种结构简单、操作方便的新型反应器。并通过用两种不同的化工废水对新型内电解装置进行了无曝气条件下的应用研究，发现对两种废水的色度及COD的去除效果较好、有工程化应用的前景，同时，在整个实验过程中，铁屑装填便利。并发现只要保证内电解装置中的液面高于铁屑与炭颗粒液面，铁屑就没有出现结块现象。最后，应用铁炭内电解法组合工艺并以H_2O_2/草酸铁络合物为光氧化剂，对高浓度化工污水进行了光氧化降解试验研究。结果表明，在日光照射下H_2O_2/草酸铁络合物能使污水中的有机物迅速光解，晴天光照15 min，pH值为4，草酸根浓度为0．8mmol/L，亚铁离子浓度为0．8 mmol/L，H_2O_2浓度为25 ml/L，可使色度和COD的去除率分别达到87．5％和93．8％，在与内电解联合处理污水时，可使色度及COD的去除率分别达到99．3％和96．9％，B／C值达到0．3以上。

佚名[3]2010年在《过氧化氢文献题录(2006-2010年)》文中研究说明文献综述过氧化氢处理工业废水研究进展.化学推进剂与高分子材料,2006,4(5):1-5.过氧化氢处理工业废水研究进展(续).化学推进剂与高分子材料,2006,4(6):5-8.Fenton氧化技术处理难降解工业有机废水研究进展.工

胡长诚[4]2006年在《过氧化氢处理工业废水研究进展》文中指出介绍过氧化氢(H2O2)处理工业废水的研究新进展,特别是国内研究进展。处理方法包括Fenton试剂(H2O2+FeSO4)、UV/H2O2、O3/H2O2、UV/TiO2/H2O2、活性炭/H2O2等方法。处理的化学污染物主要包括硫化物、氰化物、酚类、染料及中间体、农药、焦化产物及其他杂类。处理效果主要表现在COD、TOC、色度等指标的降低和可生化性能的提高。H2O2处理废水既可独立地进行,直至达标,也可作为其他方法(如生化法等)的前期预处理或后续精处理,目标也是处理达标。简要介绍了H2O2在环保应用中的总体概况及今后展望。

董晶晶[5]2008年在《钼酸盐催化双氧水降解典型有机污染物的研究》文中进行了进一步梳理双酚A是一种较为典型的环境内分泌干扰物,其用途广泛,能引发包括癌病在内的各类疾病。对其污染及降解去除的研究已经成为国际上的研究热点。2 ,4 ,6―叁氯酚由于其持久性、毒性以及致癌性,它在环境中的存在以及降解备受关注。实验选取双酚A和2,4,6—叁氯酚为研究对象,研究单线态氧自由基对其降解效果,通过GC-MS测定中间产物的,推断出其降解机理。初步建立了新型的高级氧化过程体系,并针对所建立的高级氧化过程体系,初步研究了该体系非均相降解典型有机污染物的效果及其重复使用性。希望建立一种新的、成本较低、处理效果较好的废水处理方法。实验结果表明:在钼酸盐/双氧水体系中,单线态氧是主要的活性体。以钼酸盐为催化剂,催化双氧水能很好的双酚A和叁氯酚。在设定的实验条件下,超过98%的双酚A和叁氯酚在30min内可以被降解; PH=11时双酚A和叁氯酚的降解效果最佳,并且其降解效率会随着温度的升高增大。溶液中双酚A和叁氯酚可以在60 min内被交换树脂吸附去除;当解吸剂呈现酸性,双酚A和叁氯酚的解吸率将大大增加;固载钼酸根树脂/双氧水在碱性条件下对双酚A和叁氯酚的降解率较高;固载相转移催化剂与均相催化剂相比,其催化活性较高,重复使用性能较好,因而具有一定的应用价值。

胡长诚[6]2006年在《过氧化氢处理工业废水研究进展(续)》文中提出草酸铁/过氧化氢体系光催化降解染料和农药的研究

参考文献：

[1]. 草酸铁/过氧化氢体系光催化降解染料和农药的研究[D]. 李洪斌. 云南师范大学. 2003

[2]. 化工废水的预处理及新型内电解装置的研究[D]. 韩荣新. 兰州大学. 2008

[3]. 过氧化氢文献题录(2006-2010年)[J]. 佚名. 化学推进剂与高分子材料. 2010

[4]. 过氧化氢处理工业废水研究进展[J]. 胡长诚. 化学推进剂与高分子材料. 2006

[5]. 钼酸盐催化双氧水降解典型有机污染物的研究[D]. 董晶晶. 河南理工大学. 2008

[6]. 过氧化氢处理工业废水研究进展(续)[J]. 胡长诚. 化学推进剂与高分子材料. 2006

本文来源: https://www.lw33.cn/article/98e26fc17fa058c22927ae39.html