# 浅析福建铜冶炼企业厂区绿化－以福建省龙岩市某铜冶炼厂为例论文_郑再亮

（福建泛易园林建设有限公司，福建龙岩364000）

摘要：根据铜冶炼项目环境污染源类别、环境的危害程度，探讨铜冶炼厂的绿化树种的选择、绿化种植过程中的注意事项、园林植物病虫害防治和绿化原则。

关键词：铜冶炼；污染源；绿化；病虫害

前言

本文基于国内铜冶炼企业绿化的现状，探讨了铜冶炼企业污染物的种类和园林树种的抗污特性以及铜冶炼企业园林绿化布局特点，并以龙岩市某铜冶炼公司为例，调查冶炼企业各分厂排放的污染物种类以及适宜种植植物。根据厂内绿化植物生长的表现，分析实际种植过程中碰到的问题以及绿化种植植物选择的不合理原因，并对不合理布局进行调整为今后铜冶炼企业在绿化种植设计及养护提供参考。

1铜冶炼项目基本情况

1.1建设内容

项目主体工程包括精矿干燥系统、熔炼、吹炼和阳极精炼系统、电解精炼系统、电解液净化系统、制酸系统和炉渣选矿系统；辅助工程包括制氧站、余热利用铣工、纯水站、空压站和低压锅炉房；公用工程包括供配电和给排水系统；储运工程包括精矿贮存和铁路公路运输系统；环保工程包括废气、废水、固体废物和噪声的治理措施等。

1.2主要污染源

1.2.1废气

本工程单位产品基准排气量超过《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表5 排放限值要求。铜精矿蒸汽干燥排气筒、集烟脱硫系统外排烟道以及硫酸尾气脱硫系统外排烟道中各监测指标折算排放浓度均符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》GB25467-2010）中表5标准限值要求。厂界无组织排放监控点的颗粒物、二氧化硫、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、氟化物最大监测浓度均符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表6标准限值要求。

1.2.2废水

废酸处理设施出口各监测指标最大日均浓度均符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2车间出口排放标准限值要求。工业废水处理设施出口回用水各监测指标最大日均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准限值要求。生活废水处理设施出口回用水各监测指标最大日均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准限值要求。

1.2.3噪声

厂界噪声昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

2根据不同污染源及铜冶炼特点进行绿化品种选择

厂区绿化要适地选树，因厂选树，确保植物良好生长，以达到防治污染、改善环境的目的。选择优良的防污染绿化植物，除必须适合当地的气候、土壤条件外，还必须尽可能具有较强的抗大气污染能力，最好选择抗树种污染物的种类，具有净化空气的能力，特别是具有较强抗性且净化效能高，适应性强，具有抗旱、抗寒、耐贫瘠、耐滞已经土壤酸碱适应范围广的植物；既容易栽培管理，萌生能力强，又能实现绿化美化效果。

根据不同抗逆条件树种选择表

通过绿化植物生长习性的研究及现有绿化植物的抗污染表现与生长状况，淘汰不适合的绿化品种，并结合各分厂的环境特点分析不适合原因：

2.1铜冶炼厂在选址上注意海拔高度，一般平均高度都会比周边的村庄环境高，主要考虑大气压低压影响气体高空排放，因此地处高处，风力级别一般为4级（5.5～7.9m/s），常年处于风口中，特别是在干风作用下，可以使植物的向风侧蒸腾大量水分叶片萎蔫，枝条枯死，形成不对称的“旗形树冠”，其中实践中明显不适宜抗风的绿化常有品种有：桂花、女贞等。

2.2桥架、管道下绿化布局：铜冶炼厂在生产工艺上需要多种气态、液态管道输送至各生产设备使用，有蒸汽、硫酸、给水、重油等多种管道架设，管道连接处法兰、补偿器在长期使用过程中由于酸性腐蚀及焊点生锈造成漏点，不仅直接影响到植物的生长及成活率，而且也会污染土壤，因此在类似情况易发的场地，应做好提前预防，而预防既不可以用混凝土直接硬化与周边绿化景色不协调，单纯绿化又无法长期保证成活率，通过停车场车位嵌草砖启示，既满足绿化功能又能满足检修需要。

2.3根据各厂特点进行绿化布局

2.3.1熔炼厂：主要作业内容是熔炼铜精矿产出的阳极铜，一般分为闪速炉、转炉及阳极炉，熔炉状态的炉料在倾倒、转移过程中，容易向外飞溅，特别是转炉和阳极炉，除了必要的安全隔离距离外，绿化带距离厂房边界也必须留有一定距离，实践证明至少留有3m距离，若在3m距离内种植草皮易受炉渣烧焦，较宜3m之外距离设计球类灌木或绿篱，如海桐球、夹竹桃，往外延伸可种植火力楠、香樟等乔木。

2.3.2制酸厂：闪速炉及PS转炉产生的烟气送制酸厂制硫酸，尾气经过脱硫后排放，厂周边SO2气体比较敏感，应选择抗SO2气体较强树种，选择如香樟、广玉兰等树种，以广玉兰适应为佳。

2.3.3制氧厂、动力厂：厂内有制氧机、空压机、鼓风机等大功率的机械进行运作，因此两处存在主要污染源是噪音，源强约在85-98dB（A），工程中采用设置减振基础、安装消声器置于室内等降噪措施后，可以降低噪声源强10-25dB（A），符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》，因此在布局中可采取密植乔木（火炬树）以降低噪音。

2.3.4选矿厂：闪速炉和转炉产生的炉渣进过破碎后进行浮选产生铜精矿回用于生产，生产工艺上主要是破碎炉渣及浮选后尾渣汽车运输过程散落产生粉尘污染源，粉尘污染覆盖容易堵塞植物叶面的气孔，影响植物的光合作用，进而使得植物的新陈代谢紊乱，因此植物品种的选择应该是针对抗粉尘且常绿树种，避免选择落叶树种，实际实践中，落叶树种中无患子虽然成活率高，但落叶时间长，对于冬季较长的冶炼厂不是适合树种。

2.4铜冶炼厂的绿化植物的病虫害防治

2.4.1病虫害：植物在栽培过程中，受到有害生物的侵染或不良环境条件的影响，正常新陈代谢受到干扰，从生理机能到组织结构上发生一系列的变化和破坏，以至于在外部形态上呈现反常的病变现象，如枯萎、腐烂、斑点、霉粉等。

病虫害的发病原因，包括生物因素和非生物因素，而冶炼厂由于环境及其它诸多因素，空气中的二氧化硫等污染物对蚜、蚧类害虫的繁殖还具有刺激增强作用，刺吸式昆虫已成为绿化植物的主要害虫种类，包括蚜、蚧、螨、木虱、粉虱、蝽等，其种类多，发生严重而普遍，从而引起煤污病的普遍流行。因此在铜冶炼生产车间周边，尤其是以熔炼厂周边辐射范围，存在粉尘、烟气空气污染源，草坪、灌木（海桐球、红叶石楠球、构骨球等）、乔木（紫薇、香樟等）易产生病虫害。

2.4.2防治措施

（1）改善植物生长条件：由于闷湿条件有利于蚜、蚧的发生，因此必须加强栽培管理，合理安排种植密度，及时修剪病枝和多余枝条，以利于通风、透光，从而增强树势减少发病；（2）蚂蚁防治：蚁类也会以蜜露为食物，因此蚜蚧类危害发生时也常常伴随大量蚁类的出现，这些蚁类将会保护这些害虫不受天敌伤害，而消灭蚁类，刺吸性害虫的天敌将会很快有效地抑制其种群数量发展；（3）药物治理：对于生长期遭受煤污病侵害的植株，可喷洒70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液，或1%波尔多液。

2.5绿化原则

铜冶炼企业不同于一般工厂，因其生产工艺的特殊性，在生产过程中会产生气体、粉尘等污染源，在绿化布局中，应根据不同车间、不同污染源进行合理化布局，既要保证绿化苗木的成活率，又要让所选树种具备有净化空气的功能。

针对熔炼厂、制酸厂等污染源相对集中的车间，其周围的绿化对净化空气、消声、调剂工人精神等要素均有重要意义。宜栽植以抗污染、吸污能力强的树种，如草坪、低矮植物以利于通风，稀释有害气体，减少污染危害。

相对距离污染源较远的办公区域，在种植设计过程中，可以参照市政建设公共场地绿化理念，层次感强、四季分明、花草结合，为员工办公提供一个舒心的花园式的环境。

3结语

在我国铜冶炼企业属于三类工业用地（M3），绿化率不小于35%，很多企业仅仅是为了满足国家规定的绿化率而进行简单的绿化，不注重绿化苗木的品种选择及绿化布局，导致常常出现因一刀切布局、品种单一、养护不到位造成绿化苗木成活率低，绿化效果不显著，起不到环境净化作用，因此，铜冶炼企业的绿化在苗木品种应根据不同污染源选择相应抗性强，并进行侧重布局，绿化植物品种选定后，树种规格尽量用较大规格的，以确保苗木的成活率及适应性。

参考文献：

[1]孔国辉．大气污染与植物[M]．北京：中国林业出版社，1985

[2]张永斌．工厂绿化及树种选择[J]．安徽林业，1999（05）

[3]陈荣悌，赵广华．化学污染[M]．北京：清华大学出版社，广州：暨南大学出版社，2002

[4]冯涛．冶金企业绿化设计理念及原理[J]．河北冶金，2007（8）

论文作者:郑再亮

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年9月下

论文发表时间:2016/9/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/98e7fe2c604d0fda966f6c0a.html