# 城市垃圾焚烧发电发展前景分析论文_刘静怡

（中国电力工程有限公司，北京 100048）

摘要：随着中国城市化进程的不断加快，城市人口数量不断增长，各种生活和生产项目也随之增加。城市能源需求量不断上升的同时，产生的垃圾数量也在激增。城市不仅面临着能源需求方面的挑战，也面临着非常严峻的垃圾污染问题。在此背景下，笔者从垃圾焚烧发电的技术角度，针对城市垃圾处理问题展开相关论述，希望能够为城市的建设发展提供有益参考。

关键词：城市垃圾焚烧；发电；前景；现状

城市管理进程中，城市垃圾焚烧发电技术并不少见，但是从现状来看该项技术的应用有待进一步完善。笔者力图针对该项技术的应用进行系统的检视，希望能够通过对垃圾焚烧技术未来发展契机的细致分析，推进垃圾焚烧发面知识的普及，促进该项技术的不断推广和适用。

1垃圾焚烧发电技术应用的工艺流程设置

1.1垃圾储存

城市生活垃圾在没有进入储存阶段前，必须做好不可燃和有毒有害物质的筛选和分类。不可燃和有毒有害物质需要专门的无害处理，其他适于焚烧的物质也应确认重量，进行粉碎，之后投入存储池。通常而言，存储池可存贮的城市垃圾最长期限为七日。进入存储池后的垃圾，还需经过搅拌、添加试剂等环节，在处理过程中极易出现垃圾渗透液，有关部门应通过一定技术措施来针对性的建设垃圾存储池，防止渗透液外泄。

1.2垃圾焚烧

在处理垃圾的过程中，先通过下料设备将垃圾转运至平台，然后通过给料设备展开初步处理，最后借助焚烧炉进行集中燃烧。通常来说，垃圾焚烧炉的主要类型有两种，一种是炉排设备，一种是循环流化床炉。焚烧设备不同，其应用的技术条件也是不同的，具体应视焚烧要求来决定应用何种处理方式。值得注意的是，垃圾燃尽之后依然会有炉渣残留，对残留物的处理也应规范化。

1.3锅炉余热发电

汽轮发电机组以及余热锅炉是垃圾焚烧炉的主要构成。焚烧处理方式的应用必然会产生大量热量，同时余热锅炉内部会有大量热蒸汽出现，这就需要发电机组发挥作用，借助发电机组来将热能转化为电能。

1.4垃圾渗滤液

进入存储池进行发酵后的垃圾也容易出现渗滤液。这些液体占垃圾总量的10%，含有非常多的重金属和氨氮成分，会散发极强的刺激性的气味。在燃尽大量生活垃圾的同时需要妥善处理好垃圾渗滤液，要通过科学的设置污水处理环节，来做好后续的排放工作。目前国内在处理垃圾渗滤液方面已经出台了较多的标准规范。膜生物反应器作为新型的处理技术在实践应用中取得了非常突出的成绩，可以考虑运用该项技术进行垃圾渗滤液的处理，将各项排放指标有效控制在国家标准之内。

1.5烟气净化

垃圾焚烧的过程会产生很多有害气体，这些气体中含有大量重金属、酸性气体以及烟尘成分。为了防止生态环境受到严重污染，必须通过净化技术对这些气体进行处理。净化烟气的设备一般有以下几种：一种是湿式反应塔，一种是半干式反应塔，一种是袋式除尘器和干式反应塔组合设备。经过湿式处理的废气会去除酸性气体，但是这种方式较半干式方法在处理污水方面要消耗约两倍的成本。所以烟气净化设备的选择要结合经济状况进行综合考虑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.6炉渣、炉灰处理

焚烧垃圾所产生的炉渣和炉灰在垃圾总量中的占比通常很大。如果能够妥善处理这些炉渣，可以达到循环利用的效果。举例来说，一些滤渣经过处理可做成砖块用于环保建材。而焚烧后占垃圾质量百分之三左右的飞灰，可借助布袋除尘设备来回收，但飞灰基本上不能循环利用，需要经过回收填埋等环节进行无公害处理。

2城市垃圾发电的实际情况以及未来发展方向

2.1城市垃圾发电技术情况

国内最早出现垃圾焚烧厂的地区是广东，随后各地政府及其职能部门开始关注垃圾焚烧发电，其他地区也纷纷开始投建垃圾焚烧厂。现阶段，国内发电市场已经出现了非常多的垃圾发电厂，但是由于垃圾发电厂需要很高的运营成本，这些发电厂在生产建设中面临着诸多难题。目前垃圾发电厂仅在国内东部较发达的城市和地区得到了一定程度的应用。

2.2城市垃圾发电技术的前景

我国在垃圾发电方面的技术虽发展迅猛不容忽视，但实力方面有所欠缺，仍依赖技术引进。加之国内各地区经济发展状况良莠不齐，垃圾焚烧发电技术在短期内将难以实现大范围的推广应用。而无论垃圾焚烧发电的推广应用范围如何，都要确保投产的每座垃圾焚烧发电厂工作的经济性和无害化，保证城市垃圾的循环利用，实现资源的再利用。

2.3城市生活垃圾发电技术应用受到的阻碍

结合国内产业发展现状而言，我国在垃圾焚烧技术方面有所欠缺，对境外先进技术和设备的依赖性较大。而在引进这些技术和设备为我所用的同时，也要努力提升这些“舶来品”的适应性。现阶段，我国已经具备较成熟的余热发电技术，相关设备往往以国产为主。因此关于如何协调和应用国内外设备的问题尚需深入探究。

相较于境外发达国家，中国的城市垃圾热值并不高，缺乏一定的经济优势。因此基于国内现有的垃圾归集工作模式，对原来的混合收集方式进行改革，推动垃圾分类就变得十分必要和重要。归类处理的优势在于能够将那些含水量大的垃圾以及餐厨垃圾排除在焚烧范围之外，防止因水分大而影响焚烧温度，从而避免增加设备的运行成本。

垃圾焚烧发电厂在建设初期需要非常大的资本投入，建成后同样需要较大的成本用于运营，因此部分经济欠发达的地区由于资金问题在厂地和设备投入方面面临较大难题。在我国，发达城市垃圾焚烧发电业已被纳入到核心技术范畴。因此基于产业投资与发展现状，应妥善选择技术应用位置，达到社会发展多元安排，展开多种项目投建活动。

3结语

从垃圾处理效果角度而言，焚烧技术和焚烧设备起着决定性的作用。垃圾焚烧发电不但可以实现垃圾的资源化处理，还能在一定程度上缓解垃圾给生态环境带来的压力，符合国内现行的绿色环保政策要求。目前，国内一些城市已经启动了垃圾归类工作，垃圾归类日益细化。而焚烧处理技术以及锅炉余热发电技术也日渐成熟，相信随着垃圾焚烧产业的发展成熟，城市绿色持久发展的目标指日可待。

参考文献

[1]蔡彩红.浅谈垃圾焚烧发电对我国经济现状的发展趋势[J].商讯,2019(31):154+156.

[2]龚维婷.垃圾发电技术现状与发展前景研究[J].黑龙江科学,2019,10(18):154-155.

论文作者:刘静怡

论文发表刊物:《知识-力量》2019年12月59期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/98f6938b577c42324bc5447d.html