# 基于配电线路电力电缆运行技术研究论文_廖旭

(广西电网有限责任公司玉林供电局 广西玉林 537000)

摘要：近年来，随着我国科学技术突飞猛进的发展，居民的需求也在不断的提高。同时配电线路对于人们生活的影响也越来越大。配电线路是电力系统的重要组成部分之一，对于用户用电的可靠性以及其质量有着直接的影响。本文将对配电线路电力电缆运行的技术、配电线路电力电缆运行中存在的问题以及优化策略进行讨论，从而保障有充足的电能输送给社会各界。

关键词：配电线路；电力电缆；运行技术

引言：电力电缆的应用范围自从城市的电网改造工作加速和电缆应用成本急速下降的局面开始之后就开始不断扩大，目前已经基本实现了大范围的普及和应用，电缆的维护所具备的优点在于其稳定性较强，再加上其他因素的便利使得电力电缆的维修工作量进一步下降，地下电缆一旦出现故障会导致很多后果出现，一是局部的电网的供电中断，二是电网的安全性得不到保障。因为地下电缆出现故障，寻找故障处需要消耗较多的时间，同时需要投入大量的人力和物力才能够排除问题，恢复供电，在这期间因供电所造成的损失也非常大，因此目前如何快速的探测到故障发生所在是迫切需要解决的难题，也因此受到了广泛的关注，本篇文章就配电线路电力电缆常见的故障进行分析并且探讨对策，旨在进一步提高其运行技术。

1、配电线路电力电缆运行的技术

①电缆运行电压，通常来说，电缆的运行电压不能超过额定电压的1.15倍，在出现单相接地情况时，电缆运行时间不能超过2h，对于备用的电缆线路，需要将其连接到电网中进行充电，预防受潮影响电缆的质量。②电缆运行温度，温度也是衡量电力电缆运行安全的重要指标，温度过高容易造成材料老化、绝缘性能降低，甚至会引发火灾，因此必须将电缆运行温度控制在允许范围之内。电缆运行温度是由线芯决定的，对于不同质地的线芯，其温度允许值也各不相同，在实际测量中，由于线芯温度测量困难，通常采取电缆外皮温度测量的方式，根据外皮与线芯间存在15-20℃差距的理论，确定线芯温度，并通过对降低负荷、控制电流的方式，来将温度降至允许范围。③电缆运行负荷，电缆自身承载能力是有一定限度的，长期的超负荷运转容易造成电缆老化、性能降低，引起电缆发热，所以，要对电缆运行负荷进行严格控制，过负荷的运行时间不能过长，必须在运行规定要求之内。

2、配电线路电力电缆运行的现存问题

2.1自然环境因素造成的线路破坏

自然环境作为一种不可控因素，它对于线路造成的破坏是难以控制的。整个分销网络线运行的时候会和自然直接接触，有时候会发生比较严重的故障问题。如台风损坏电路或者是脱扣现象产生放电引起树木损坏电路等，这些维护起来也比较困难，对于人们的日常生活工作造成较大的影响。我国的地形相对比较复杂，在一些倒塌的地区会使得线路的维护工作更加难开展。

2.2配网结构设置的不合理

在对配网线路进行结构设计时，如果工作人员没有进行合理设计会导致用电的质量降低。不合理的结构设计通常表现为两个方面：第一，对开关柜转动的结构进行错误和不科学的设计，容易导致故障发生几率提高；第二，没有对断路器进行合理科学的设计，线路分段的断路器可以保障线路运行的安全状态。断路器的投资成本较高，很多供电企业为了节约成本往往设置配网线路时，将断路器的间距设置地较大，断路器如果不能在较短时间内有效发挥作用就容易造成安全事故发生。线路的维护工作更加难开展。

2.3设备选型与电缆运行环境的影响

在电缆运行环境方面，一些地区地下电缆所处的环境非常恶劣。特别是敷设在有地下水的潮湿环境内，电缆线容易被腐蚀与侵蚀。当电缆外护套有破损或裂痕的时候，常常出现地下电缆内部进水问题。这会让电缆绝缘层加速老化，并且还易导致运行故障与安全事故。在我国北方地区，若遇到降雪天气，电缆线路长时间处于低温环境中，极易形成冰冻层，导致电缆短路、断裂。

2.4维修人员的自身原因

如果相关维护人员技术或者经验不足，不足以满足实际维护管理工作的需求，那么很可能在对设备进行操作使用时出现一些重大错误和疏漏，从而带来很多不良后果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆维修人员的自身原因是导致相关维护管理工作效率无法得到提高的一项重要因素。不过，如果采用信息管理技术和自动化模式对配电吸纳路进行维护管理的话，则可以在较短时间内解决故障和问题，避免人工疏漏和错误。

3、配电线路电力电缆运行的维护措施

3.1做好电力电缆应用前的检查工作

在电力电缆投入运行之前，需要先对其铺设质量进行严格大检查。如果出现电缆使用中断时间超过48h的情况，在重新使用前，需要检测电缆的绝缘电阻，并将检测结果与之前检测的数据进行比对，两者间相差幅度不能超过30%，否则需要对电力电缆进行耐压试验；对于使用中断时间超过一个月的，需要对电缆终端进行控制，确保电缆的绝缘电阻符合要求，并进行必要的直流试验，在全部合格后才能重新使用。

3.2开关设备与断路器故障检修

针对开关设备的故障来说，需要依据实际情况，采取科学合理的检修方法，在检修工作中，要做好以下几方面的工作：其一是检测开关中回路里导电电阻，观察阻值是否符合要求，并且要重视内部触点磨损与碳化情况。其中要测试开关耐压情况，观察接口位置真空灭弧室是否有产生飞弧；其二是检查开关线路有无老化现象，短路或是断路整体或局部线路，要注意观察各个开关是否能正常工作，及时更换问题开关。对于避雷器的故障而言，可以使用测试避雷器绝缘电阻，测量不同直流电流下泄漏电流。然后是保障避雷器阀门干燥不潮湿，以免测量器运行低压下交流泄漏电流。同时还要检查绝缘内部有无受损现象，并且使用在线监测系统监控管理，以此保障避雷器稳定工作和运行。

3.3尊重配网维护的规律

配网线路的维护人员在开展检修工作的时候对于配网的实际状况以及特点都有一定的了解，他们对于配电夏怒的检修规律也要较好掌握。工作人员需要对配网规划以及基础建设工程的预见性进行了解，这可以对线路中存在的缺陷以及故障发生的频率等有一定的掌握，工作人员需要在尊重客观规律的基础上开展工作。电力部门会安排相关的组织人员进行年度的检修计划编制，然后将年度计划细化到月度计划以及每周计划等，这可以更好地提高工作的质量。

3.4加强防范管理

保护电路免收各种伤害才能够保证线路的正常，而在野外雷击导致电路损坏是电路损坏故障中很重要的一个原因，面对这个局面可以采取的措施有：第一，安装防雷措施例如安装避雷针，及时将电流导入大地以平衡电压，着重保护配电线路中的绝缘层，避雷针中的防雷核心就是冲击系数。避雷针的工作原理是避雷针与被保护导线之间，因为被保护的导线已经采取了绝缘保护措施，这使得雷击所造成的感应电压会明显低于避雷针。避雷线实通过分组感应电压进而截取雷击效应，这可以很好地起到绝缘保护的作用。但是因为铺设避雷线的成本是比较高的，一般来说是在良好的地理位置上进行铺设的。第二，为了达到增强配电线路的绝缘能力的目的，电力企业需要定期检测配电线路的绝缘效果，这可以减少事故发生的几率；第三，重视电气设备与架空线路的防雷措施，架空线路因为地理位置等因素的影响，可能会受到雷击。工作人员在对导线结构进行规划的时候可以避免采取绝缘路线的方式来保证线路的基本安全。

4、结语

为保障供电系统的稳定性并提高其运行质量，需要在线路设计时就对其施工设备以及施工技术进行严格选择，从另外一个角度来看，这项工作可以推动我国科技及社会经济的进一步发展。只有提高对电力电缆线路设计和运行管理的重视，充分根据实际情况，制订出科学合理的防护措施，才能够保障供电效率与安全。

参考文献：

[1]王秋鹏.电力电缆线路检查与维护方法[J].河南科技,2018(15):38-39.

[2]廖朝阳.浅谈电力电缆运行的技术要求及维护管理[J].机电信息,2013(24):76-77.

[3]邓锐棠.配电线路电力电缆运行技术研究[J].科技经济导刊,2018,26(6):41.

[4]王秋鹏.电力电缆线路检查与维护方法[J].河南科技,2018(15):38-39.

论文作者:廖旭

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/98f96f4f4815eff5c664e47d.html