# 试论桥梁桩基施工中的常见问题及处理措施论文_邓灿强

广东鸿高建设集团有限公司 广东东莞 523000

摘要：随着近几年经济的发展，桥梁建设不断增多，对桥梁建设的质量要求也不断提高，特别对桥梁桩基施工近几年的研究也不断深入，目前桥梁桩基施工中目前也存在许多问题，这些问题都会引起很多的不良后果，甚至影响到人们的生命财产安全，本文将从桥梁桩基施工中常出现的钻孔问题和清孔问题进行分析，为整个桥梁桩基施工提供一定的建议。

关键字：桥梁；桩基；常见问题；处理措施

近几年，桥梁出现问题的状况非常多，新闻也时常有这种报道，有些桥梁建筑不到三个月就出现质量问题，桥体出现裂缝等状况，经过调查发现，这是与桥梁在建设过程中将一些基本的问题忽视，特别是桥梁桩基施工中的一些细节问题是导致桥体质量得不到保证的重要因素。在桥梁建设中所谓的桩基就是桥梁埋入地下土层的部分，它的主要功能是为了分担一部分荷载，这在整个桥梁施工中将会发挥重要作用，因为它是整个工程的基础性部分。

一、钻孔时出现的问题

在整个桥梁建设过程中桥梁桩基施工建设是非常重要的环节，可以说是整个工程的基础性环节，决定着桥梁的稳定性，在进行桥梁桩基建设中钻孔是非常重要的环节，因为钻孔工作中会有许多细节方面的工作影响到整个工程的质量，其中包括以下几点：孔内出现漏浆；掉钻出现问题；斜孔出现问题；卡钻出现问题；扩孔出现问题，下面对这些问题进行逐一分析。

1、孔内出现漏浆现象

在钻孔时一旦钻孔的工作人员不注意就会出现孔内漏浆的现象，这主要是因为钻孔作业时透水层周围的护水层和保护的护筒出现裂缝，导致整个的钻孔周围出现透水现象。这还与泥浆的质量有很大关系，泥浆的质量低就会让整个的钻孔呈现出溶洞的现象，出现溶洞现象就会严重影响到护筒的保护功能，不能发挥出保护性功能的作用。当遇到孔内漏浆现象时，一般采取的措施是，增加护筒的埋藏深度，降低整个护筒内的水头高度，并且在一定程度上要降低整个钻孔的旋转速度，而且在一定程度上提高整个泥浆的质量，就能够有效解决孔内出现漏浆现象这个问题，这还需要工作人员在工作工程中合理的使用钻孔并给与周围环境足够的重视。

2、掉钻出现问题

掉钻问题也是在钻孔中常出现的问题之一，钻孔时一般出现掉钻往往是因为整个的公司绳磨损严重，或者在一些关节上的螺丝松动了，这种松动不仅会影响到施工的进度，还会对施工质量造成很大影响，一旦一个螺丝松动没有发现，很容易会引起一系列的反应，进而导致整个的桥梁出现裂缝和坍塌。因此每台钻机都会配备一些打捞的工具，一旦在施工过程中出现掉钻的现象就要实施打捞，及时将这些掉钻打捞上来进行重新安装。如果长时间没能打捞上来，打捞上来后要先对掉钻进行处理，将掉钻上的污秽处理之后才能进行安装，这样才能更好地保证工程质量。

3、斜孔出现问题

斜孔出现问题，也是在钻孔中经常会出现的问题之一出现着这种状况的很重要的一个原因是在冲击钻成孔造成的。这与进行施工的地质条件和和材料质量有很大关系，如果桥体本身的材料，以及岩石材料比较疏松化，在进行钻孔时就很容易出现松动出现斜孔。这就需要提前对钻孔周围的环境进行勘察，详细调查相关的环境和材料质量，同时也要对钻盘的位置进行确认，看是否在水位以下的合适位置，还有对钢丝绳也要进行检查，一旦不垂直的也要进行及时调整。如果不及时进行处理斜压会变得十分严重，这样在钻孔时势必会出现斜孔现象，这种斜孔会对整个桥梁桩基的稳定性造成很大影响，出现斜孔问题时要及时进行回填工作，待整个工程变得的稳定和密实之后再进行钻孔工作。

4、卡钻的问题

在进行钻孔时，经常会出现卡钻问题，这是因为进行开钻时常常需要在冲击钻钻孔之后，进行钻孔时首先先形成十字孔在形成梅花孔，然后再钻孔完成后进行对这些孔的一些纰漏进行及时的补焊，因为在进行钻孔时会出现磨损的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而且一旦使用新钻头就造成钻孔的直径过大或者直径过小等不确定因素，这样就会对后续工作产生较大的影响，很难让施工人员强行进行卡钻。遇到这种情况一般采取的措施是用一些小锤将周围的一些磨损部分进行处理，或者采取的另一项措施就是边冲边吸的方法把周围进行处理后在进行卡钻，卡钻问题的顺利解决才能保证整个工程继续顺利的进行。

5、扩孔的问题

扩孔问题的出现与工程中出现孔壁坍塌和钻杆不稳发生摇摆有很大关系，这种摇摆就会很容易造成扩孔，这种扩孔一旦出现不进行及时处理的话势必会影响到整个工程的进度和质量，因此要对扩孔进行及时的处理，一般采取的措施是将一些质量较高失水率较小的泥浆作为整个扩孔的护壁，并通过质量较好的泥浆不断加固护壁，这样就能有效减少钻孔时出现的扩孔率，提高桥梁桩基建设的质量和效率。

二、清孔中极易出现的问题以及处理措施

在钻孔时人容易出现问题，在清孔时也不例外，清孔时容易出现的问题主要有泥沙中含砂量过大，或者因为一些实际情况降低了泥浆的密度，进而在清孔时出现塌孔现象，除了出现塌孔问题外，还会出现钢筋笼上升出现问题，导水管进水以及导水管阻塞等，下面进行详细的阐述。

1、灌注坍孔出现问题

灌注时出现坍孔问题的主要原因是坍孔和钻孔在实际操作过程中比较靠近，因此在利用工具进行探测时，一旦探测的探头不能够达到混凝土的高程，这就表明整个工程出现了坍孔的现象，因此这需要保证整个潮汐区的水头以及护筒的质量都要有所提高。另外泥浆的质量和黏度以及密度都要在规定的范围之内，因为不在规定的范围之内就会造成吸泥机将混凝土中的泥吸出，吸出后如果没有继续出现坍孔，那就证明可以继续进行灌注，如果坍孔不断扩大的话，就需要进行重新把孔填满，等地层稳定之后再施工。

2、钢筋笼上升时出现的问题

在对整个混凝土进行灌注时，钢筋笼出现回升是非常容易出现的，这主要是混凝土很容易从管底口冲出就会导致整个的钢筋笼出现上浮的趋势，因此并没有有效解决上浮的问题，必须对钢筋笼周围的保护性的护筒或其他物质进行焊接，而且在进行使用前一定要进行严格的检查和检修，保证在工程开始后能够顺利地使用，防治钢筋笼上升，保证整个工程质量的顺利进行。

3、导管进水问题

在进行清孔时，混凝土就会下落，在这个下落的过程中就很容易引起导管进水，一旦导管进水就要用吸泥机将混凝土全部吸出，并要对整个的桥梁桩基工程进行重新的设计和灌注，可以说导管进水非常麻烦，可能会引起一连串的连锁反应，严重影响到整个施工的进度和质量。

4、导管堵塞问题

导管出现阻塞一般是隔水硬球栓卡住导致的，出现这种情况后要用长干进行冲捣，或者用硬物冲出等形式，如果这些措施都不能解决的话，那就要将混凝土进行重新灌注。如果是导管中期被堵塞，就应该将导管拔出，疏通导管即可。

三、结语

综上所述，桥梁桩基建设是一项非常复杂的工程，而且难度也比较大，一旦出现一点质量问题，势必会引起一连串的连锁反应，可以说是牵一发而动全身，如果不注意细节问题，不仅仅影响到整个工程的进度和效率，还会极大地增加整个工程的成本。这就需要在遇到问题时要及时处理，采取适当和合理的措施，切不可认为只是细节问题而轻视，这样才能保证整个桥梁桩基建设按质按量的完成。

[1] 李斌.试论桥梁桩基施工中的常见事故及其处理方法[J].民营科技，2014(05)

[2] 林招伟.论桥梁钻孔桩施工中相关问题的处理措施[J].建材与装饰，2012(26)

[3] 胡善海.桥梁桩基施工中的常见问题及处理措施[J].工程技术:文摘版，2016(04)

[4] 张翼翔，李佳永.试论道桥桩基施工中的常见问题及技术要点[J].城市建设理论研究:电子版，2015(10)

论文作者:邓灿强

论文发表刊物:《基层建设》2016年27期

论文发表时间:2017/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/98fadce019bcd3b738910c72.html