# 高层建筑工程后浇带施工技术探析论文_郭适龙

郭适龙

齐齐哈尔工程学院 黑龙江齐齐哈尔 161000

摘要：随着我国城市化进程的迅猛发展，高层建筑的发展逐渐增开，其数量和规模不断增加。高层建筑施工建设时候，后浇带技术是使用比较广泛的技术之一，高层建筑施工后浇带有平直缝、阶梯缝等，可以有效地防范混凝土裂缝等相关问题。据此，本文对高层建筑工程后浇带施工技术进行简要分析。

关键词：高层建筑；后浇带；施工技术

1.建筑后浇带的简要说明及意义分析

一些建筑在适应环境温度变化、混凝土收缩、结构不均匀沉降等因素影响，在梁、板、墙等结构中预留的具有一定宽度且经过一定时间后再浇筑的混凝土带即为后浇带。施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带，分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。但是在实际施工过程中，因为高层建筑沉降会影响周边裙房的稳定性。在实际施工过程中，需要将两部分施工分开来，在缝隙中填充混凝土，借此达到巩固基础施工结构的目的。通过对建筑结构强度进行客观分析，分析不同结构存在的受力情况，对目标结构强度进行分析，进而减少结构沉降情况，提高建筑结构自身的稳定性。通过进行高层建筑施工后浇带控制，对提高建筑结构可靠性有着非常重要的意义。

2.后浇带的主要功能

2.1减小温度收缩影响

在建筑物施工的过程中会极大地受到温度的影响，尤其是浇筑的混凝土，混凝土在浇筑完毕凝固的过程中会不断收缩，会产生一种向内的压力，而已经凝固完毕的混凝土则会受到温度的影响热胀冷缩，如果温度过高，已经凝固的混凝土向外膨胀，正在凝固的混凝土向内收缩，就会导致混凝土出现裂缝，而设置后浇带之后，可以为混凝土提供一定的空问，使得混凝土可以在一定范围内膨胀或收缩。

2.2解决沉降差

在高层建筑中，主楼的荷载是最大的，为了减少其相应的压力，可以采用整体基础降低压力的方法，同时要加大埋深，对于低层部分而言，要加采用十字交叉梁基础；在进行高层建筑建设的过程中，最先开始建设的是主楼，在主楼基本建设完毕后在进行其他附属建筑的建设，这样可以在一定程度上确保前后施工建筑沉降基本相同；调整相应的标高差。在进行不同建筑的标高确定时要进行区别对待，主楼的标高要定得高于其附属的裙房等建筑，这样可以使得相应的高层建筑在建设完毕后会统一标高。

3.高层建筑应用后浇带施工技术的具体要求

3.1后浇带施工技术施工要求

在进行施工操作时，必须要按照规定要求预留后浇带的位置和规模。如果在施工期间需要调整后浇带的位置，则必须要通过设计单位审批。具体的角逐时间也应该按照规定要求执行，正常情况下应该在结束顶层浇筑的62d以后。在进行后浇带浇筑时，应用的材料等级应该超过两侧的混凝土。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行浇筑之前，还需要做好缝面的清理工作，并且需要凿毛缝面。需要注意，施工过程中应用的模板支撑严禁提前拆除。在对接缝处进行浇筑时，必须要将混凝土充分的振捣，保障其具有一定的强度。

3.2后浇带施工技术材料要求

在对后浇带进行施工操作时，材料的选取需要结合设计要求进行综合分析。在对混凝土进行浇筑时需要保留试块，从而确保浇筑强度符合规定标准。除此之外，还需要确保结构主筋保持有效地连接。当施工过程中需要分离主筋时，必须要保障主筋搭接长度大于主筋直径，一般需要超过大约40倍。搭接位置还需要按照规定要求相互错开，并且安设相应的附加钢筋。

4.高层建筑施工后浇带施工步骤

4.1支护模板

支护模板属于该技术施工过程中非常基础的工作内容。在进行支护模板施工时，需要注意以下儿方面内容：第一，施工人员需要确保支护模板施工工序的准确性，所有施工过程需要严格遵守相关工序，禁止在施工过程中添加个人操作，借此确保支护模板施工质量。第二，在施工过程中，需要仔细审核不同模板之间的结合程度，确定结合模板之间的缝隙宽度是否符合要求，进而提高项目施工的合理性。第三，做好每个环节的质量监督，减少不合规操作导致质量问题。

4.2处理垂直施工缝

对于选择钢丝网模板进行施工的垂直施工缝隙，需要对其进行快速处理，在混凝土出现初步凝结状态的时候，施工人员需要利用压力水进行冲洗，这样可以有效去除浮浆以及其他碎片等杂物，在完成冲洗操作后，需要对钢丝网片也进行冲洗。而钢丝网的拆除工作需要在混凝土完全凝结后进行。完成高压水冲洗操作后，施工人员还需要借助高压水对结构表面进行冲毛处理，这样可以加快拆模速度，加快项目施工进度。

4.3保护及养护

在浇筑完混凝土后，必须对混凝土进行相应的养护工作，混凝土在浇筑完毕后会出现两种状况，第一种状况是失水过快，针对这种情况要在混凝土浇筑完毕后的12小时内覆盖上相应的密封保湿薄膜，确保所有的混凝土都被覆盖到位，不能有裸露的地方。第二种情况在气温变化较大的情况下会出现混凝土凝结过快而出现开裂的情况，这时就需要在混凝土的表面铺盖草袋。浇筑完混凝土最为常用的保湿方法就是浇水，要根据天气的情况定期进行洒水浇水，以确保混凝土不会出现开裂等现象，但是如果温度较低，则不能继续浇水，防比水分结冰对混凝土造成损害。

4.4后浇带混凝土浇筑

施工人员需要严格控制混凝土浇筑温度，在建筑之前需要仔细核算该强度型号混凝土的散热情况，选择合适的浇筑厚度进行水泥浆浇筑，防止热能散失不全，导致混凝土表层过早凝结，出现结构裂缝的情况。在浇筑混凝土的过程中，需要对其进行二次振捣，振捣速度保持在匀速范围内，避免搅拌速度过快，使混凝土出现凝结现象，进而影响结构混合的均匀度。最后，混凝土在浇筑过程中，需要控制好各连接模板缝隙之间的距离，将模板缝隙宽度控制在合理范围内，防止混凝土浇筑过程中，出现水泥浆流失，导致资源浪费的问题。

5.结语

后浇带的设置对于整个的高层建筑建设至关重要，相应的施工单位一定要按照相应的规范设置相应的后浇带。在施工的过程中要严格把握施工的温度、材料、工艺等情况，确保后浇带的质量。

参考文献

[1]赵利芳.高层建筑后浇带施工技术分析[J].居业，2018（10）：130+132.

[2]秦建.高层建筑地下室底板后浇带施工技术应用分析[J].建材与装饰，2018（35）：22-23.

论文作者:郭适龙

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年18期

论文发表时间:2019/12/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/993477b560b2fac6f9acf6c4.html