# 装表接电存在的安全隐患及应对措施探讨论文_付胜利,李荣敏

国网河南南乐县供电公司 河南南乐 457400

摘要：在配网的实际工作中，装表接电是其中最重要的环节之一，其能对配网的安全运行造成直接影响，并能真实反映出供电企业的服务质量。在进行装表接电的过程中或多或少会存在一些安全隐患，如电能表故障、供电流程、装表接电的安装等都需要运维工作人员引起重视。本文对装表接电过程中存在的常见安全隐患进行分析，并对其应对措施进行探讨，以为施工过程中的安全提供保障。

关键词：装表接电；安全隐患；应对措施

1 引言

正确将电能计量装置安装到用电客户端是保证电能计量准确，电费结算公平的前提，确保装表接电的安全关系到工作人员和用户的人身安全，因此安全是作业人员的工作原则。在进行作业前，安装人员应当能够对装表接电的过程中存在的安全隐患充分评估，并采取相应的应对措施确保个人安全和电网安全。本文将装表接电存在的安全隐患列举出来，并提供了一些应对措施，希望给电力工作人员规范操作提供一些参考。

2 装表接电中的安全隐患

2.1 更换老式表中的问题

科学技术的发展不断推动着用户需求的增加,目前传统的老式机械表已经无法满足用户不断增长的需求,由此可见,在此背景下对老式的机械表予以更换具有重要意义。新的装表接电工作进行的过程中,需要时刻关注接线的连接顺序,这是因为,新型的电表接线的连接顺序不同于传统的接线顺序。就老式的电表而言,其主要是在表尾部的电压进线共包括7、4、1,但9、8、6以及5、3、2是其他的进出线;就新型的表电压表而言,其进线主要包括8、5、2,而其他的进出线主要包括4、3、1以及9、7、6,两种电表的电压进线以及进出线均完全相同。更换电表的过程中需要施工人员对装表接电的顺序予以明确的区分,否则容易导致电线短路的情况出现,其不仅会给用户造成不必要的损失而且会给供电系统造成不必要的损失。

2.2 供电流程存在问题

供电得以正常运行，需要一定的流程，通常，制定一个供电方案需要较长的时间，且过程复杂。从装表接电申请开始到工作结束，并进行验收，也经过一定的流程，而为了尽快满足用户的需求，通常，供电企业要求工作人员尽快完成，从而忽视了质量问题，导致供电流程出现问题。

2.3 用户表计问题

由于受到某些原因的影响，导致用户电表经常出现一些故障，对电表故障进行处理之过程中，这是供电企业应当承担的义务，也是企业必须履行的职责。在完好的处理了用户表计故障问题过程中，有效的提升了企业社会形象，促进企业快速发展。电能表是企业和用户之间形成联系之桥梁。因此，不论是故障大小，企业都应该及时进行处理。在经济快速发展的当下，我国农村用电情况出现了巨大变化，低压用户不断增加，这使得用电负荷加重。农村用电和城市用电价格不同，加之还没有执行峰谷用电考核，这非常容易出现少报容量问题出现。但是实际上，这也严重的超过了报装容量，这样一来就导致电能表容易出现损坏，从而使得转表接电工作难度增加。

2.4 偷窃电问题

偷窃电是供电企业和使用用户最为鄙视的行为，但随着科技技术的不断发展和推广，科技技术已经被很多人掌握。一些不法分子通过对这些技术的应用为自己谋取利益，并将其运用到了偷窃电行为中。目前，较为常见的偷窃电方式有两种：①计量装置的更改；②私自改变线路接线方式等，都是属于偷窃电行为，并属违法行为，其不仅会直接影响到供电秩序，还会给供电企业带来巨大的利益损失。

3 针对装表接电安全隐患的应对措施

3.1 预防人身伤害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在作业时，特别是高压用户的装表接电中，严格执行相关规程制度以及安全措施，确保工作时有工作票，经过了工作许可，有监护人，严格按要求进行恢复送电。一般情况下在停电的状态下装表接电作业，在有互感器时，应当避免TA二次开路或者是TV二次短路造成人员和设备的事故。在有金属外壳的箱体上作业前，应当先验有没有电压，将其接地后再验，确保没有电压后才能开始工作。在高空安装电表时，首先确保人员状态良好，并使用安全带以及其他安全措施，做好监护。在配合时，应当戴好安全帽，不能站在作业处的正下方，禁止上下抛物。

3.2 积极应对短路问题

老式的机械表存在一定的安全问题,因此工作人员进行操作的时候需要严格按照有关的规定进行,不可以自身的相关经验以及习惯进行接线操作。安装人员在对新型的电子表进行安装的时候,首先需要对现场条件进行确定,尽量确保安装是在未带电状态中进行;如果操作需要在带电的情况下进行,需要将电能表的铜线采用绝缘胶包裹起来,其主要目的在于防止出现电线短路的情况。五线入户或者三相四线入户的时候,为确保不会在一相停电的情况下出现其他的意外需要向用户进行详细地咨询,如遇到相关问题或者要求等后再行下一步的操作。分析其原因主要在于,提高工作人员装表接电过程中的安全意识,可有效地降低出现安全隐患事故的概率。

3.3 加强防窃电措施

偷电行为严重影响供电企业的效益，应该严加管制，必须从自身出发，工作应做到位，首先应制定一套标准的制度，在安装结束，应该封闭好线路和计量装置，避免不法分子篡改线路，进而避免偷电行为。另外，对于进入电能表的线路，也应进行封闭，并放入接线盒中，防止偷电行为。制定供电方案是必不可少的，但必须具有针对性，尤其要关注高电量的用户，要进行专门计量，有利于供电企业监督，发现异常必须采取对应的防范措施；集体管理低电量用户，安装特定的设备，以保护剩余电流，降低电量损耗。

3.4 完善服务体系，健全相关制度

供电企业可以尝试使用用户工程进度分析通报制度，在规定时间内开展针对性专题会议。会议主要由负责人带领，从用户工程项目进度进行监督。保障转表接电在规定时间内完成。这样才有效提升企业的社会形象和企业经济效益。具体的内容如下：（1）需要对供电方案进行优化，从而更好的节省了用户投资。（2）相关部门的领导人员要深入现场，切实掌握工程进展情况，在现场中一旦发现问题，要及时进行纠正，从而保障工程质量。（3）期限解决用户提出的问题。当进行了装接电能表之后，收到用户信息反馈，相关部门要根据用户提出的问题选择有效方案应对，在期限时间内解决问题。

4 结束语

总之，电力资源要迎接时代发展带来的挑战，就必须要重视装表接电过程中存在的安全隐患，并积极采取有效的应对策略。针对目前装表接电存在的常见安全隐患问题，其采取的方法应当是多方面的，通过不断完善和保护各项电力设备，加强供电企业运维工作人员的个人素质和职业技能，并重视对运维工作人员的安全意识培训等来保证装表接电工作的顺利完成，避免安全事故的出现。

参考文献：

[1]李超,李龙珠.浅析装表接电工作中的常见安全隐患及防范措施[J/OL].电子测试,2016(05).

[2]耿瑞丽,张淑敏.谈装表接电现场工作中存在的安全隐患及防范措施[J].通讯世界,2016,08:159-160.

[3]熊新平,万以洪.装表接电工作中的常见安全隐患及防范措施[J/OL].中国高新技术企业,2016(36).

[4]张华,车海涛,崔桂兴.低压装表接电工作的安全管理[J].农村电工,2015,04:43.

[5]刘丽芳,赵亚琴,牟秀丽.手术室护理中的安全隐患分析及应对策略[J].临床医学研究与实践,2017,09:157-158

论文作者:付胜利,李荣敏

论文发表刊物:《基层建设》2017年第10期

论文发表时间:2017/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/99385d294228b7fa5e99495e.html