# 基于高层建筑工程施工中桩基础施工技术分析论文_黄继英

新疆喀什建工集团有限责任公司 新疆 844000

摘要：近年来，随着我国社会经济的快速发展以及城市化进程的加快，推动了建筑行业的发展，与此同时，高层建筑的数量与规模也在不断增加。在高层建筑工程施工中，为保障工程的质量和施工安全，桩基础施工技术得到了广泛的应用，并取得了十分显著的效果，能够很好的满足人们对高层建筑的质量要求。本文分析了桩基础施工技术在高层建筑工程施工中的应用，希望对提升高层建筑工程施工质量有所帮助。

关键词：高层建筑；工程施工；桩基础施工技术

1高层建筑桩基础施工的准备工作

1.1做好施工现场的勘察

在施工之前，应对施工现场进行全面、深入的勘察，要勘察施工现场周围的建筑特点，建筑位置以及建筑结构等方面的内容。除此之外，在施工现场的勘察过程中，还应对施工现场的地形地貌、具体的施工环境以及实际的施工条件等进行详细、严密的勘察。同时，还要掌握施工现场周边的水管、电缆以及管道等的铺设线路。总之，通过对施工现场的勘察，能够全面的了解和掌握施工现场以及周边的环境条件以及相关基础信息，进而为施工的设计提供详实、可靠的资料，提升施工方案的科学性与合理性，确保施工设备、施工工序、施工人员以及施工进度等能够得到更加合理的安排。在完成对施工现场的勘察工作之后，为保证勘察数据的准确性和可靠性，需要对勘查数据进行审核与验证，这样才能使勘查信息更加准确，进而更好的为后续的施工服务。

1.2合理选择施工技术

在高层建筑工程桩基础施工之前，需要根据工程的具体要求以及施工现场的环境条件等多方面因素进行综合分析，进而选择最佳的施工技术和施工工序。这是保障桩基础施工质量和施工效率的重要措施，施工技术以及施工工艺会对施工的质量以及施工效率产生直接影响，所选的施工技术和施工工艺符合工程的实际情况，才能保障施工的顺利开展，才能使施工技术和施工工艺发挥出最大的效果，进而为高层建筑工程桩基础施工质量提供有力的保障。

1.3其他方面的准备工作

首先，要做好施工现场的清洁工作，将施工现场中存在的残留基础以及废弃物等清除干净，保障施工场地的整洁。其次，应保障施工场地的平整性，桩基础施工在高层建筑施工中呈密集群桩的特点，因此，需要施工现场具有较高的平整性，因此，在准备工作中，应做好整地工作，保障施工场地的平整性。最后，由于桩基础的类型不同，因此，要结合不同类型的桩基础合理设计施工技术，进而满足不同类型桩基础施工的需求，保障桩基础施工的顺利开展，提升桩基础施工的质量和施工的效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4放线工作

在桩基础施工之前，还需做好放线工作，这是进行桩基础施工的重要基础和前提保障。在放线过程中应结合设计要求来确定各个轴线，同时还要根据设计图纸进行定桩施工。在完成以上工作之后，需要进行复查校对，同时注重保护施工的水准点，以免对砖基础施工质量产生不利影响。

2高层建筑工程桩基础施工技术

2.1成桩方法

成桩方法主要包括灌注桩以及混凝土桩，就灌注桩而言，主要采用作业成孔和沉管成孔，然后在桩孔中放入钢筋笼，同时浇筑混凝土，待混凝土凝固之后便完成了整合桩基的浇筑工作。通常情况下，会采用冲击法以及振动法进行沉管成孔，但采用这些方法会产生大量的振动现象，同时还会伴有较强的噪音，进而会对施工现场周围环境产生不利影响。因此，在施工过程中应做好相应的降噪工作，降低施工带来的不利影响。作业成孔是指通过人工成孔或者机械钻孔，通常情况下，在砂土、黏土以及粉土中比较适合应用机械钻孔。在施工过程中，需要做好排水工作，以免地下水对施工造成不利影响。就混凝土桩而言，其注重要分为管桩和方桩。在管桩的施工过程中，可以采用静压法、锤击打入法以及沉桩法进行施工，在施工过程中，应避免出现挤土现象，保障施工质量。

2.2高层建筑桩基础施工

在预制桩的施工过程中，可以采用静压入桩的方法。采用这种方法首先要确定入桩的路线，避免出现地基上溢、桩基础倾斜以及挤土等现象。在施工过程中，要注重保护桩基础，特别在进桩时要加强对桩身的保护。在压桩的过程中，要注重把控下压速度，需要将其控制在1m/min。在这样的下压速度下，能够使充分释放出接触到的每一层土体的抗剪应力。除此之外，在下压的过程中，还要对准预留桩孔和桩基下部的钢筋，同时使上节桩基与下节桩基接触面在5mm-10mm之间，在做好以上措施之后继续压装，直至预制桩的压装符合工程标准要求为止。在灌注桩的施工过程中，首先应做好灌注桩所需材料的准备工作，同时要对相关设备进行检查，确保设备的性能。质量检验人员应确定桩基础浇筑施工的具体要求和相关标准，然后要求施工人员严格按照施工设计进行施工。其次，要加强对混凝土配比、混凝土搅拌的管理，保障混凝土的质量，这样才能确保灌注桩的施工质量。在灌注桩浇筑之前，需要对运输至施工现场的混凝土进行入场检验，重点检验混凝土的塌落度以及混凝土的均匀性，如果在检验过程中发现混凝土的质量不符合工程的标准要求，需要严谨混凝土入场，待其进行二次搅拌并检验合格后才能投入使用。在桩基础施工完成后，为确保桩基础施工符合高层建筑工程施工的要求，需要对建设完成的桩基进行全面的检查，要保障所有的桩基施工正确到位[1]。在检查过程中如果发现桩基施工不符合工程的标准要求，应及时进行整改。在严格的检查下，能够保障高层建筑工程桩基施工的质量，进而可以为整个高层建筑工程奠定坚实的基础，保障整个建筑的质量。

结束语：

综上所述，随着我国社会经济的快速发展，高层建筑工程不断增多，同时人们对高层建筑的质量也提出了更高的要求。因此，在高层建筑工程桩基础施工过程中，应加强对相关技术的应用，保障桩基础施工的质量和施工的效率，这不仅有助于提升高层建筑的整体质量，而且有助于促进建筑行业的整体发展，同时也能更好的满足人们对高层建筑的要求。

参考文献：

[1]魏文康，邓玉庆，赵萌，张洪运. 高层房屋建筑中桩基础施工技术存在的问题与措施分析[J]. 住宅与房地产，2018，No.51731：130-131+159.

[2]卓秋梅，叶美玲. 高层建筑工程施工中桩基础施工技术探讨[J]. 城市建设理论研究（电子版），2017，No.22818：170+192.

论文作者:黄继英

论文发表刊物:《防护工程》2019年18期

论文发表时间:2020/1/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9947a6a29f33465fc74ad8d2.html