# 宝清方盛区煤层发育特征论文_宋中泉

摘要：勘查区含煤17层，有9个局部可采煤层，无全区可采煤层，局部可采为3、5、6、7、9、10、11、14、15号煤层，可采煤层的平均总厚度为4.31米，可采煤层的含煤系数为0.62%，除此之外还有零星可采或独立可采煤层点。目前已完成普查查阶段勘查工作，通过对含煤性及煤层发育特征分析，对下一步工作具有一定的指导意义。

关键词：勘查区；煤层；发育特征。

一、前 言

为了促进当地经济发展和煤炭资源开发，为招商引资创造能源环境，为当地的经济发展提供有利依据而设立宝清县方盛区煤炭普查项目，并对本区煤层发育特征进行分析，为矿区的开发远景规划提供了地质资料。

二、勘查区概况

本区位于黑龙江省宝清县境内，隶属宝清县管辖。工作区范围西起F7，东至八五二农场三分场，南起F4，北至黑鱼泡至青山畜牧队的连线。

三、勘查区地质条件

1地层

根据对以往地质资料的综合分析、详细研究，本区的地层层序自上而下为：第四系(Q)、新近系玄武岩组(βN2)、早白垩系东山组（K1d）、早白垩系穆棱组(K1m）、早白垩系城子河组(K1ch)、二叠系(P2e)。

1)、二叠系(P2e)

为西北区的煤系地层基底地层，为一套火山熔岩，火山碎屑岩。以安山岩，安山质凝灰岩、英安岩为代表，夹数层流纹质凝灰岩，上部过渡为酸性熔岩，厚度不详。

2)、城子河组(K1ch)

为西北区主要含煤地层，岩性主要由各粒级的灰白色长石石英砂岩、灰色粉砂岩、少量深灰色～黑色泥岩、炭质泥岩、砾岩、凝灰岩和煤层组成，富含植物化石，层理发育，旋回结构清晰。本组厚700米，含煤17层，煤层平均总厚度为4.92米，含煤系数为0.70%。其中含可采和局部可采煤层9层，可采煤层的平均总厚为4.31米，与下伏地层呈不整合接触。

3)、穆棱组（K1m）

在西北区南部有分布，以细砂岩、粉砂岩为主，夹少量的泥岩，并夹炭泥岩层。厚度650m，同下伏的城子河组为整合接触,西北区108，109，207,7-7,9-9,13-9，1004钻孔见到穆棱组。

4)、东山组（K1d）

在西北区广泛分布，岩性主要为灰绿、灰褐色的安山岩，灰色凝灰质角砾岩、凝灰熔岩、辉绿岩、夹有紫色褐红色的粉砂岩及灰白色细砂岩，厚度0－300米，呈角度不整合覆盖于下白垩统城子河组或穆棱组地层之上。

5)、新近系中一上新统富锦组（N1-2）

只有106、5－1、7-3号钻孔见到此地层，岩性以粉砂岩为主，细砂岩次之，半胶结，含褐煤2-3层，褐煤层总厚近7.00 m，本组地层厚0-100m，同下伏地层呈不整合接触。

6)、船底山玄武岩 (βN2)

主要分布于西北区大部分地区部, 岩性主要由深灰色玄武岩及安山玄武岩所组成，厚度0～300m。一般呈高阶地出现。

7)、第四系 (Q)

全区广泛分布，岩性主要为冲积的砂砾，坡积、淤积的粘土、砂石、砾石,厚度2-80m。

2勘查区地质构造

1)构造

（1）褶皱

根据地质力学分析西北区主压力方向为东西压扭向，在受力过程中，形成了NNE向的压扭向主构造，同时在应力释放过程中形成了先压后张的NNE向的张性断裂，西北区地层走向为SN-NNE向，倾向W，地层一般倾角8°～20°。

（2）断裂

西北区断层发育，被两个边界断裂（F7、F4）控制着，区内由北向南、由西向东依次有F7、F8 、F9、 F9-1、F10 、F11、F12、 F13、F14、F15号断裂。

2）岩浆岩

区内发育的岩浆岩主要有喜马拉雅期的玄武岩喷出岩，燕山期的辉绿岩、闪长岩侵入。其中燕山期的辉绿岩与闪长岩侵入的地层年代均为白垩世鸡西群。

西北区西北部广泛分布的岩性主要为灰绿、灰褐色的安山岩，在西北区钻孔006,106,305,406,408,606等钻孔均有见到，灰色凝灰质角砾岩、凝灰熔岩、辉绿岩、夹有紫色褐红色的粉砂岩及灰白色细砂岩，厚度0－300米，本期的火成岩侵入的地层年代为白垩世鸡西群。呈角度不整合覆盖于下白垩统城子河组或穆棱组地层之上。对煤层无影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四、含煤地层与含煤性

鸡西群城子河组（K1ch）是西北区主要含有工业价值煤层的含煤岩组，含煤17余层，煤层平均总厚度为4.92米，含煤系数为0.70%。煤层编号由上而下为0～17号，没有全区发育的煤层，均为局部可采煤层，其层号为3、5、6、7、9、10、11、14、15。。可采煤层的平均总厚度为4.31米，可采煤层的含煤系数为0.62%，除此之外还有零星可采或独立可采煤层点。

五、主要可采煤层分述

1、富锦组褐煤

西北区共有3个钻孔见到富锦组褐煤。其中106号钻孔见1.35m褐煤，未到达1.50最低可采厚度；5-1、7-3号钻孔见可采褐煤，而新近系的玄武岩分布较广，对西北区的褐煤破坏严重。无法圈定西北区褐煤可采范围。

2、城子河组煤层

城子河组中煤层厚度达0.70米以上，具工业价值且大部或局部范围可采的煤层共7层，即3、6、7、10、11、14、15，其中3、6、7、11、15号层均为局部可采煤层、其中10、14号层为大部可采煤层。

3号煤层：沉积不连续，0线局部可采，以及F13与F15之间的地带可采，可采厚度为0.70～2.09米，平均0.59米，本煤层结构单一，灰分低，主要为QM，可采面积约为9.12平方公里。

5号煤层：沉积不连续，0线至5线局部可采，呈条带状从西北延伸至东南，可采厚度为0.70～1.09米，平均0.21米，本煤层结构单一，灰分低，主要为QM，可采面积约为6.55平方公里。

6号煤层：沉积不连续，1-2线局部可采，煤厚0.70～1.47米，平均0.48米，结构单一，灰份低，QM为主，5-9钻孔见1/3JM，可采面积约为8.00平方公里。

7号煤层：全区大部沉积较连续稳定，0-2线局部可采，煤厚0.70～1.81米，平均0.97米，结构单一，灰份低，在1-2线附近为QM与1/2ZN,可采面积约为18.10平方公里。

9号煤层：本区中部小部沉积较连续成片发育，可采且稳定。可采厚度为0.7－1.21米，平均可采厚度0.16米.本层以QM为主，F11与F10之间为1/3JM，可采面积约为3.89平方公里

10号煤层：区大部沉积较连续成片发育，可采且稳定， 0线与3线局部可采，。可采厚度为0.7－1.21米，平均可采厚度0.31米.本层以QM为主，F9与F10之间为1/3JM，可采面积约为5.23平方公里

11号煤层：全区大部沉积较连续稳定，3-4线大部分可采，煤厚为0.70～2.65米，平均0.54米，煤层结构单一，局部有1层夹矸，QM为主。可采面积约为12.26平方公里。

14号煤层：沉积连续，0-3线大部分可采，可采厚度为0.70～2.04米，平均0.36米，本煤层结构单一，灰分低，QM,1/3JM为主,可采面积约为7.11平方公里。

15号煤层：，0、2、3、5线局部可采，煤厚为0.70～2.14米，平均0.69米，煤层结构单一，局部有1层夹矸，QM为主，F9-1附近为1/3JM，可采面积约为7.67平方公里。

其它煤层仅小范围可采，或独立可采点，分布范围很小，无法计量，在此不加叙述。

3、煤层及煤质特征

勘查区为陆相沉积地层，根据现有资料对煤盆地进行分析，从煤层间距、结构、厚度的变化及发育规律来看，煤层在本区西部上部层与东部下部层发育比较好，有一定的开发价值。

1）煤层特征：本区主要含煤地层为城子河组，9煤层厚度达0.70米以上，且具工业价值且大部或局部范围可采的煤层共9层。

2）煤质特征：本区各煤层煤质特征属于低-高挥发分，中灰至中高灰煤，特低-中硫煤，低磷至特低磷，属中至高等发热量的高熔融煤。煤种以1/3焦煤、气煤为主，经洗选后可作为炼焦用煤，中、尾煤可作燃料，发电及民用，而炉渣和矸石可供建筑使用。

3）开采条件：构造中等，煤层较稳定，水文地质条件中等。

六、结 语

勘查区的含煤地层是城子河组，城子河组中煤层厚度达0.70米以上，具工业价值且大部或局部范围可采的煤层共7层，即3、6、7、10、11、14、15，其中3、6、7、11、15号层均为局部可采煤层、其中10、14号层为大部可采煤层。通过对含煤性及煤层发育特征分析，对下一步工作具有一定的指导意义。

作者简介：宋中泉，1989年5月1 日，男，汉族，研究生；地质工程；中国地质大学， 地质工程师。

论文作者:宋中泉

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/994bfede0f36f57e92e8afa8.html