# 天然气开采危险有害因素辨识及风险评估分析论文_孙进军,石峰,魏建林,徐洁,何莉红

长庆油田分公司第一采气厂 陕西榆林 719000

摘要：本文首先对天然气开采危险有害因素辨识与原则与步骤进行分析，并探讨其风险评估方法，希望能起到抛砖引玉的作用。

关键词：天然气开采；危险有害因素；识别；风险；评估

1 天然气开采危险有害因素辨识所需遵循的原则

因为在开采天然气过程中存在较多类型的有害因素，并且涉及到众多环节与操作流程，所以要想有效识别其中存在的危险有害因素则必须要遵循一定原则，具体如下：第一，专业性和科学性的原则。因此天然气的开采要求应用较高的技术含量，且工艺流程复杂性较强，含括了诸多专业知识与科学原理，所以要想有效识别危险有害因素则必须要遵循专业性与科学性原则，将隐藏的不安全状态以及行为及时发现出来。第二，整体性和系统性的原则。在识别危险有害因素过程中要求工作人员能够全方位剖析整体天然气开采系统，并清楚梳理危险因素、主要危险和内外部环境以及有关因素间的关系，并展开全面的思考。第三，细致性和全面性原则。通常都是因为一些细小的问题引发天然气开采事故，例如，部分工作人员非常容易忽略弱静电问题，而该类小问题通常都是导致诸多爆炸事件的起因。所以天然气开采部门需要围绕生产装置着手，由项目设计、施工安装、生产、检查维修、技术措施改进、拆除报废等诸多环节着手来辨识危险源。第四，可检验性和可预测性。在天然气开采场所，有部分物质因为其自身独有的属性所以在某些阶段难以被工作人员便是出来，所以可以采取模拟分析预测的方式来发现可能会引发事故的有害与危险因素，找出其演变过程以及发生未知，为准确辨识与防范有害因素提供可靠参考。

2 天然气开采危险有害因素辨识的步骤

天然气开采具有一定的系统性与服装性，所以要想有效辨识其中存在的有害危险因素则需要根据特定步骤来进行，避免出现忽略与遗漏有害因素的问题出现。当前，使用频率较高的分析危险有害因素的反复主要包括鱼刺图分析法、因素图分析法、事故树分析法、故障类型及影响分析、安全检查表法、专家分析法等，该类方法均在便是与管理各种类型事故有害因素上获得了广泛运用，同时发挥极为积极的作用。但是各种方法均具有其自身的局限性，所以在辨识天然气开采危险有害因素过程中不但要能够与开采天然气的流程特征相结合，并且还要求能够综合考量实际选用方法的成本、可行性、简便性以及实用性等情况。通常来说，辨识天然气开采危险有害因素的步骤如图1所示。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

图1 天然气危险有害因素辨识流程

例如，在实施钻井作业时，其涉及到诸多理论与操作，所以首先要求辨识工作人员能够对钻井领域专家进行咨询，并确定出辨识危险有害因素的范围、模块或单元。其次，要求准确下达每个单元详细的辨识计划以及预期效果给有关部门管理人员以及操作人员，将目标予以明确。再者，实施管理人员监管，要求钻井技术专业人员来进行分析和咨询，钻井一线员工提供危险有害因素，由安全部门提供实际事故案例。此外，根据钻井实际特征，将具体事故与生产情况相对比，从而达到对辨识结果进行检验的目的。最后，需要对实际辨识出来的危险有害因素开展风险分析工作。在实际辨识过程中所涉及到的流程与步骤都要远复杂过图1 所展示的内容，要求工作人员能够坚持有效的辨识原则，以及结合实际操作流程与个点情况来进行有效识别。

3 天然气开采中常见的危险有害因素

合理、准确的辨识天然气开采中的常见危害有效因素能够有效控制危险事件发生几率，并且有利于事故隐患的消除。而识别危险有害因素的方法众多，部分是由事故发生的原因着手，部分是由已经发生的事故着手，采取追本溯源的逆向分析方式来将危险有害因素找出。

（一）外界环境

外界环境因素主要包括自然环境因素与社会环境因素两方面内容，其均会在不同程度上影响到天然气的正常开采。而对不良外界环境因素进行辨识与防控可以将事故发生几率降低，并减少由此产生的损失。其中自然环境因素主要包括地震、泥石流与滑坡、地面沉降、暴雨、高温、冰冻低温、雷电、森林火灾等。而社会环境因素主要包括打井、沟渠开挖、能源盗窃、人为破坏、建筑修建等。

（二）日常管理与人为操作因素

日常管理不到位以及人为操作失误均是引发天然气开采事故的主要危险有害因素，当前即便不少企业都逐步建立了各类规章体制，并开展各种宣传教育工作，引发安全手册，举行安全演练等活动，不过因为管理不当以及操作失误不算发展所以事故发生频率也难以得到下降。一般来说，日常管理不当主要表现为没有正确按照操作流程进行作业、违章作业以及没有按时坐岗等。人为操作失误包括没有正确选址井场、没有做好防腐设计工作、没有科学实施焊接、防腐层以及管线损伤等。

（三）设备因素

因为开采天然气过程中所使用到的设备需要长时间处在高腐蚀、高压、高温的环境当中，所以对设备的构造以及材料要求极高。虽然这几年来材料科技不断进步，天然气开采设备的质量也不断得到提升，不过因为受到操作复杂、维护难以及成本高等因素，天然气开采设备还是由诸多问题存在。

4 天然气开采的风险评估

通过准确、有效的辨识天然气开采中的危险有害因素后，需要科学评估该类危险有害因素的风险级别，将其实际危险程度确定下来，从而进行相应的分级监督与管理。当前实施风险评估的方式众多，由于在开采天然气时存在一定的危险性与复杂性，笔者认为可以采取如下方式来实施风险评估。第一，计算危险有害因素财产损失风险值：F=P×S×C。其中F表示某种危险有害因素的风险值；P表某种危险有害因素可能会导致安全生产事故的发生几率；S表示某种危险有害因素在某种作业场所具体导致安全生产事故的统计频数；C表示某种危险有害因素导致安全生产事故所发生财产损失的大小。第二，合理编制天然气开采危险有害因素的风险等级评估表，以便于能够区分天然气开采危险于海因素的危害程度，从而实施针对性的监督与管理。通常情况下可以划分天然气开采的危险有害因素的风险等级分为四种：①Ⅰ级特重大危险有害因素；②Ⅱ级重大危险有害因素；③Ⅲ级大危险有害因素；④Ⅳ一般危险有害因素。除此之外，还可以根据危害的扩散速度、危害的影响时间以及影响范围来划分其风险登记，以便于能够开展更为有效的监督与管理。

5 结束语

由于天然气的开采具有一定的危险性与复杂性，所以在开采过程中不可避免会遇到各类危害与风险，这就需要工作人员能够正确辨识其开采中存在的危险有害因素，并实施科学的风险评估工作，切实降低天然气开采的危险。

参考文献：

[1]长青. 天然气集输管道危险有害因素分析及控制[J]. 中国石油和化工标准与质量，2014（6）：245-245.

[2]韩锐. 天然气开采风险防范问题研究[J]. 科技创新导报，2012（16）：94-94.

论文作者:孙进军,石峰,魏建林,徐洁,何莉红

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/997050965e860c8585664d2c.html