# 探析农村宽带网络接入建设方案论文_雷声震

身份证号码：45010519771205xxxx 广西南宁

摘要：近年来，随着信息化社会的深度推进，农村宽带业务得到了迅猛发展，巨大的农村宽带市场已经成为各大电信运营商的重要客户来源。如何建设适合农村实际环境的宽带网络，达到降低通信线路及设备的维护费用、运转电费以及机房维修费目的，成为了各大运营商重点关切问题。本文分析了农村宽带接入需求分析，就如何建设农村宽带网络接入进行了探讨。

关键词：农村宽带；接入；建设方案

一、农村宽带接入需求分析

当前，我国正朝着全面建设小康社会前进，而科技的快速发展，信息化建设也取得了巨大的成就。从外部政策环境来看，国家提出了建设社会主义新农村的重大历史任务，并对推进信息产业服务“三农 ”及推进社会主义新农村建设做出了具体部署，因此，国家出台的各项措施政策为推进农村通信及信息化奠定了基础。从内部需求环境来看，城市区域宽带网络覆盖较全面，也已接近饱和，而我国作为一个农业大国，农村市场人口众多，农村的城镇化比例逐年提高，城镇化比例的提高为农村信息化建设和通信发展提供了一个契机，因此，农村宽带市场已成为各电信运营商战略积极拓展的重要区域，并将长期存在大量的宽带网络接入建设需求。在外部政策措施因素、内部需求环境的共同驱动下，各运营商将继续大力推进农村通信网络建设，努力缩小城乡建设鸿沟。

二、农村宽带网络接入建设解决方案的思考

农村地区建设难度和资金投入相对较大，用户分散，单个村落的业务量小，原电缆覆盖有限且被盗割现象较严重，光缆覆盖率不高，结合农村宽带网络的特点和业务发展状况，如何采取经济可行的技术方案来稳步推进农村宽带网络建设，来满足建设成本较低、带宽高、扩容较易、安装维护便利、解决电缆被盗问题等，是各大运营商关注的焦点。

近年来，随着以无光源光纤通信网络的成熟和广泛商用，出现了越来越多基于EPON/GPON技术的FTTB\FTTH宽带接入模式，其以无源特性、高带宽、易扩容的特点，非常适合农村宽带网络建设环境下的实际情况。分析其优势主要有：1）可满足控制投入成本和保护投资的双重要求。随着光纤接入网络产业的成熟，EPON和GPON 设备及线路产品的价格已经满足农村地区对成本控制的要求。随着传输介质从铜线变成了光纤通信，减少了大对数铜缆的投资，进而避免了铜缆的偷盗问题；2）业务承载能力得到大幅度提升。采用EPON/GPON光纤接入技术，可以提供语音、数据、视频等三网合一业务，并且具备良好的升级性，可轻松应对后期各种增值业务的需要；3）为后期装维提供了便利。采用EPON/GPON技术接入的通信线路，传输通道大部分是无光源建设，网络的稳定性和可靠性得到大幅度提升，也方便了后期的业务安装和线路维护工作开展；4）覆盖范围广，且节省了大量光纤资源。EPON具有20KM的传输距离，而GPON理论上传输距离可达60KM，可以大面积覆盖局端设备周边区域，非常适合农村宽带用户较分散的特点。而采取最高可达1：128的分光技术，更是大大地节省了光纤资源；5）抗灾害能力强。与铜缆相比，光缆的重量仅为铜缆的十分之一，因此杆路的负荷能力将得到提高，相应的抗灾能力也将得到大幅度提高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

以上分析，得出针对农村宽带网络建设方案大致方向是：利用 EPON/GPON 技术，将有限主干光缆覆盖到各乡镇模块局或是行政村，通过一根光纤提供语音、宽带和 IPTV 等综合业务，这种建设方案是全光纤连接，可靠性高，易于维护，造价低廉，使得农村宽带接入组网比常规MSTP组网等方式成本降低50% 以上，从而节省大量光缆建设资金和光纤资源。

三、农村宽带接入建设方案

1、农村宽带接入建设思路与原则

为了让光网络覆盖整个农村，就需要根据农村的特色做，不能完全模仿城市现有的覆盖模式，而是严格依照“分区域、分业务、薄接入广覆盖、资源充分利旧”四个准则来开展宽带网络建设。针对农村宽带网络场景的差异性，当前主要采用EPON/GPON 技术进行建设，而接入方式选择上，建议采用FTTH接入方式为主，其它如FTTB+LAN等方式近年已经被淘汰。在农村进行宽带网络接入建设，大致的思路及原则如下：

（1）农村宽带建设需要使用先统一规划，再分步实施的策略，高效稳健的将农村网络发展起来。农村宽带建设和改造需要根据不同乡镇和自然村的经济水平和商场竞争状况逐一进行，并据此制定出相应的覆盖规划。

（2）需要改造的地区以及改造方式，都需要考虑市场、装维需求以及投资效益这三者之间的平衡。宽带业务需求旺盛，竞争激烈的村，可以进行FTTH 薄覆盖。而空心村，村里中心位置已有配线部分，住户多为老年人，保持原有铜缆覆盖。已有明确开发计划和拆迁计划的区域，则暂不要急于实行改造。

（3）农村地区ODN按照由上至下的顺序进行，由上至下的顺序是指：在实现OLT网络内主干光缆建设、满足光缆连接行政村以及自然村的要求，把光配线网络当成单位，将配线光缆分别建设在不同的区域，如有需要此业务就可以将光缆布放引入。

（4）在农村地区建设宽带网络，应尽可能地利用好已有资源，如机房、杆路等，以达到降低工程造价目的。同时也要充分利用4G优势，无线有线并举，科学组织建设。

2、建设方案

（1）OLT建设方案。GPON设备有更大的接入半径和更大的分光比，且下行速率更快，是满足农村宽带接入情景的首选设备，其传输距离远，分光比更是最高可达1：128。在农村地区，OLT设备应设置在乡（镇）或行政村，覆盖范围2～4公里。业务需求较多的村，可考虑将OLT适当下移。

（2）ODN网络建设方案。第一是分光方式选择，选择分光方式时应该按照用户的分布情况，把一级分光和二级分光结合起来使用，并且在同一区域使用统一接入方式以免出现混用；第二是一级分光器和光交箱的设置。一级分光器的设置位置通常是覆盖村中心位置，一般分光组合采用1：8+1：8和1：4+1：16两种分光组合模式为主。而ODN容量的设计与后期的扩容需求有关，优先将小容量光交接箱和分光分纤箱安装到合适高度的墙面或电杆处。光交接箱覆盖范围一般在200-400户，并选择144-288芯的免跳接光交。第三是二级分光器及光分纤箱的设置。乡镇相对较集中，密度较高时，用户端口配置宜考虑住户总数和实装数的比例进行，一般计算方式为：实装数+未装数/2，则乡镇的FTTH工程端口配置率应该达到45%-65%之间。当农村地区的用户数量较多时，端口配置率以接近55%为宜。为了减少长距离敷设大芯数配线光缆的情况，二级分光器需要进行分布设置，并且不可再下挂分纤箱。

四、小结

综上，如何高质量地建设农村地区的宽带网络接入，提升农村宽带网络运营能力，是社会主义新农村建设的重要内容，也是全面实现中国梦、强国梦的迫切需要，同时也是所有通信工程领域参建单位、建设单位共同思考的问题。本文通过对农村宽带网络建设方案的探究，希望给农村宽带网络建设提供一些参考意见。

论文作者:雷声震

论文发表刊物:《建筑细部》2019年第8期

论文发表时间:2019/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9988e77e1518b34e6c004906.html