# 智能变电站继电保护若干问题研究任海清论文_任海清

摘要：智能变电站是智能电网的重要基础，其运行过程的稳定程度在很大程度上影响着电网的质量。而继电保护系统是智能变电站的重要组成部分，其运行的可靠性和稳定性又将在很大程度上决定智能变电站运行的稳定性。在这种情况下，如何保障继电保护系统的可靠性，成为了相关单位及各部门所面临的重要问题。

关键词：智能变电站；继电保护；问题研究

1 引言

近些年来，伴随着我国电力设施建设水平和建设速度的不断加快，为我国的带来企业发展带来了巨大的发展压力，我国也针对供电企业出台了相关管理和鼓励措施，如果供电企业可以再我国目前的市场经济发展背景下保持持久稳定发展，就不应该片面关注供电总量的多少，还应该顺应时代进步和发展要求，实现供电服务水平和服务质量的有效提高。

2 智能电网环境下的继电保护技术

2.1广域保护技术

广域保护技术是以集为单位，针对电网系统中发生的不良问题进行科学分析并给予处理，进而以域为单位，收集域范围内的继电保护数据，整理并深入分析上述数据信息，最终采取先进的科学技术判断电网系统产生故障的因素，为后期的维修与保养提供可靠的参考信息。广域保护技术涵盖两部分的内容：其一，安全自动控制技术，普遍运用于电网系统产生不良问题的情景，并且具有详细的问题解决措施，能够当做科学的维修依据；其二，继电保护技术，通常运用于繁杂的电网系统中，具有根治不良问题的重要优势，在增强电网系统继电保护能力方面发挥着极其重要的作用。

2.2保护系统重构技术

随着智能电网的快速发展和广泛应用，继电保护工作的难度也有了很大提升，切实增强继电保护自身适应能力是高效开展继电保护工作的必要条件，这样才能促使继电保护快速适应智能电网的相关变化，如智能电网运行模式与结构形式的变化等等，因此，如何增强智能电网环境下的继电保护适应能力已经成为电力企业关心的热点。保护系统重构技术与继电保护自适应能力有着非常密切的关系，有效应用保护系统重构技术，可以大大增强继电保护自身重构、自我诊断和自我修复的能力，这样就可以保障继电保护会随着智能电网的那种改变而发生相应的改变，在最短的时间内适应新的智能电网环境，这样才能保障智能电网的安全稳定运行。

3 智能变电站中继电保护技术存在的问题分析

3.1智能化水平存在不足

现阶段，由于我国一些部门并没有充分的了解智能变电站，只是将其当作一种简单的概念进行认识，这也就导致了我国在进行变电站智能化上面，大部分只是将传统的变电站进行扩建和改造，然后以智能变电站模式投入使用。由于智能变电站对其所涉及到的各种各样的设备要求比较高，特别是继电保护装置，因此，这种智能变电站并没有实现真正意义上的智能。这样一来也使得我国一部分的智能变电站的智能化水平不高。

3.2设备的接口连接线缺少规范性

与传统的变电站相比智能变电站在其建设以及运营过程中都相对复杂的多，需要大量的设备配合运用，并且各种各样的设备之间还需要通过合适的线路进行接口连接，只有这样才能够更好的确保智能变电站当中各设备的正常运行。不过在实际的运行过程中，为了实现各设备之间的相互连接需求，就必须使用大量的线路，同时还要求各设备必须预留足够数量的接口，并且各种设备上的接口还存在着不同，这给智能变电站相关单位工作人员的工作带来了一定的困难。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3外部环境的影响

在建设智能变电站的时候，会使用到很多的电子式互感器作为其外部零件，但是这些外部零件由于客观条件的限制，使其受到环境干扰比较严重。如果这些电子式互感器受到外部环境的干扰，很有可能造成其工作方面出现错误，给智能变电站提供错误的数据信息。由此可见，外部环境对电子式互感器的干扰不仅在一定程度上降低智能变电站的运行质量以及运行效率，还在一定程度上增加了智能变电站的运行负担。

4 智能变电站继电保护的优化改进策略探讨

4.1合理设置设备接口连线

在进行设备接口连线的设置时，应确保同一段间隔的SV插件采样和GOOSE设备之间的接口连线在不同的设备之间进行，并对相关插件的质量严格把关。此外，在智能变电站中，除了一些就地化配置的合并单元、智能终端与一次设备之间仍然使用电缆之外，其他的应使用光纤电缆代替，并做好电缆的维护工作，防止齐备污染和损坏。

4.2实施合并单元隔离措施

合并单元主要为保护装置提供交流采样数据，类似于常规微机保护的数据采样。在一次设备带电运行、间隔合并单元故障或进行不停电保护装置校验时，安全隔离范围应包括所有接收该合并单元交流采样数据的保护测控装置。例如某线路合并单元故障，在检修前应退出该间隔对应的线路保护及该合并单元对应的母差保护。对于线路保护而言，本间隔合并单元故障造成保护装置采样异常，保护功能已闭锁，为防止保护装置误动，故将对应保护装置退运。对于母差保护而言，在一次设备带电运行情况下，某线路间隔采样異常，会使得母差保护计算产生差流，很可能造成母差保护误动，故将母差保护退运。

4.3做好继电保护装置版本及软压板的校对工作

在优化改进智能变电站继电保护的过程中，应做好继电保护装置版本的校对工作，以确保设备的硬件和软件版本是否为国家电网系统检测的版本，如若不是，则应及时上报更改。此外，还应加强机电保护装置软压板的校对工作。在智能变电站中，除了置检修状态这一功能使用硬压板外，其他的都应改为软压板形式，并增加SV接收软压板。在此之前，应认真核对软压板的正确性，从而实现继电保护装置的稳定运行。

4.4线路保护装置隔离措施

一次设备带电运行，在某线路保护装置故障隔离时，应首先断开“线路保护启动失灵”保护回路，需要退出线路保护启动失灵保护发送软压板及母差保护接收该间隔启动失灵开入接收软压板;其次，应与对侧线路保护隔离，两侧纵联差动保护跳闸改信号并断开纵联通道，以避免线路保护误发远跳信息;再次，退出保护装置与本间隔合并单元间的SV接收软压板，退出保护装置与本间隔智能终端间的GOOSE发送软压板;最后退出该线路保护装置的重合闸功能，避免保护误动。

4.5智能终端隔离措施

智能变电站智能终端是保护测控等装置对一次设备进行控制和状态量采集的接口。某线路智能终端故障隔离时，应调整受影响的保护装置的运行状态（如将该套智能终端对应的线路保护、母差保护由跳闸改信号），退出本套智能终端的出口硬压板，退出重合闸功能。此外，由于双套冗余配置的两套过程层网络间没有联系，因此在一次设备带电运行、一套智能终端退运的情况下，应断开两套智能终端间的重合闸启动和闭锁回路。

5 结语

智能变电站作为智能电网重要组成部分，在实际的运行当中，有助于保证电网运行的稳定性。而数字化继电保护作为智能变电站的主要形式，在诸多方面优越于传统变电站，彰显了智能变电站技术强大的应用优势。但是，智能变电站继电保护装置技术管理，是一项相对较为复杂化、系统化的工作。在实际的操作过程中，需要相关操作人员除了具备较强的专业技术水平以外，还需要结合实际情况，对智能变电站保护技术做出全面了解，掌握其具体的应用流程，总结该技术的实际应用。强化对智能变电站技术的应用，才能够促进智能变电站继电保护装置应用水平的全面提升。

参考文献

[1]邓旭浩.关于智能变电站继电保护技术优化措施探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2017(19).

[2]林捷.关于智能变电站继电保护系统的一些优化策略研究[J].通讯世界，2017(11).

论文作者:任海清

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/99a03013ddd7c3d0435caee5.html