# 高压配电线路施工技术及施工过程管理探讨论文_林栋,邹立勋

浙江图盛输变电工程有限公司 325000

摘要：当前社会发展与人们的工作生活都离不开电力的支持，现阶段各个地区在发展过程中不断加大对配电的资金技术投入，电力行业面临着新的机遇和挑战，要不断的提升高压配电线路施工技术和施工过程管理水平，保障配电线路的安全稳定运行，满足社会用电需求。本文基于高压配电线路施工技术及施工过程作出分析，并对施工过程管理进行探究。

关键词：配电线路 施工 安全 管理水平

一、高压配电线路施工技术综合分析

1.1基坑开挖施工分析

在施工过程中要保证基坑中心线的准确性，使实际施工布线与施工方案相符，在对拉线洞和杆洞挖掘时要及时校对中心线位置，避免发生偏离。由于我国地理环境较为复杂，各个施工区域的地质存在一定的不同，在施工前要做好相应的实地勘测工作，一旦发现施工地质难以满足施工条件的问题，要与设计单位进行及时沟通采取有效的处理措施。在电杆组立后对外部进行细致有效的检查，确认满足施工设计方案后进行填埋，按照施工规范采取有效的措施，保证电杆的稳定性。

1.2杆塔组立分析

杆塔的质量直接关系到整个电力系统的正常运行，在进行杆塔选择时要选择正规的生产制造企业进行合作，保证杆塔的质量符合施工需求，在运输过程中避免杆塔出现损伤，运达施工现场后进行相应的检查，确保满足施工需求。目前相关的施工规范已经完善，对杆塔进行分段检查时要严格按照相关规范进行，对于存在蜂窝麻面或是钢筋外露等问题的杆塔进行及时更换，避免影响施工质量。安装过程按照施工规范首先安装导线横担，撑起角度后进行避雷器横担与绝缘子串等部件安装。

1.3导线展放作业环节

为保证高压配电线路的正常运行，在进行导线展放时要对导线接头可承受拉力以及续接管进行检查，避免线路投运后出现施工引起的故障，由于电力行业较为发达，部分施工过程中线路需要跨越既有线路或是建筑，要加强施工环节的安全措施，让持证人员搭设跨越架并验收合格，防止影响其他线路的正常运行。在进行导线展放前要加强施工区域的实地探究，制定科学详细的施工方案，根据施工方案进行金具、绝缘子等部件的安装，严格按照施工方案进行施工，如施工方案中存在特殊要求，应当充分考虑，采取有效措施，满足施工需求。科学合理的布线是高压配电线路正常运行的保证，要避免导线接线交叉部分符合有关规程要求，防止在投运后出现导电引发的短路或接地故障，提升施工过程的安全性。

二、高压配电线路施工过程综合探究

高压配电线路施工过程要面对较为复杂的环境以及会受到各项因素的影响，导致施工过程中容易出现一些问题，保证配电线路的稳定运行，应当加强施工环节技术探究，采取科学有效的措施解决施工过程中存在的问题。

2.1工程测量

由于高压配电线路施工范围较大，施工过程中需要准确的数据支撑，正式施工前应当对施工区域进行工程测量，收集有效数据，根据相关数据制定科学的施工方案。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆使用合格的经纬仪或全站仪，塔尺、钢皮尺等进行施工测量，对施工图纸上的线路路径及塔杆桩位的档距、耐张段、转角、拉线，交叉跨越物等各项数据进行测量，施工过程受外界影响因素多，测量容易出现误差，为保证数据的准确性，需要对线路复测和分坑，进行数据对比保证数据的准确性。

2.2线路基础设施的施工作业

高压配电线路的基础设施施工是保证整体稳定运行的重要内容，主要包括杆塔和架空线路施工作业环节，天气条件以及地理环境都会对塔杆施工造成一定的影响，防止塔杆出现偏移与沉降，应当着重注意施工过程中的加固措施，以及对土质的检测，加强施工监理，严格要求施工人员按照施工方案进行施工作业。施工过程中加强对施工区域的实地勘测，结合实际施工需求，对基础设施施工作业流程加强管控。目前张力放线施工技术较为成熟，能够有效降低导线磨损提升施工效率，在进行架空线路施工时可以采用该方法，降低施工成本，提升经济效益与社会效益。

2.3线路接地

高压配电线路处于露天环境中，为避免线路遭受雷击出现故障，保证线路的正常运行，在施工过程中应当充分考虑线路接地系统的建立，使避雷器与接地体之间进行有效连接，将连接线用导线沿杆身工整布置，规定距离绑扎牢固，施工完成后进行接地测量是否符合设计要求，如不合格，采取各种有效措施，务必使接地系统今后发挥保障配电线路的安全运行的作用。

三、高压配电线路施工过程管理方法

不断的优化传统的管理模式，树立现代施工管理理念，打造优质工程和匠心工程。

3.1加强施工环节的监督

目前来说高压配电线路施工技术相对成熟，能够满足当前社会发展需求。由于施工人员易流动，有些人员责任心不强，在施工过程中存在侥幸心理，为提升线路施工安全和质量，应当设专人加强线路施工过程中的各项监管，制定科学合理的管理制度与规范，提升施工过程中的各项操作规范，加强施工成本控制。

3.2提升施工安全管理

高压配电线路施工存在一定的危险性，为保证设备与人员安全，应当提升施工安全管理工作质量，保障投运后高压配电线路的安全运行。使用合格的物料，施工机具和工器具，落实各岗位安全责任，实行班组、项目部，公司三级管理，定期进行安规考试，安全学习，持证上岗，对施工前，中，后全过程管理。对违章行为进行教育和处罚并举。现阶段高压配电线路施工技术不断的优化完善，电力企业应当加强配电线路施工人员与技术人员的知识技能培训，切实提高电力人员的技术水平与综合素质。

3.3提升管理团队水平

在施工技术相对完善的条件下，应当不断提升管理团队的管理水平，保障高压配电线路的施工流程，现阶段人才对于电力行业的发展具有积极的推动作用，应当加强人才的培养、引进、巩固，建立现代化管理团队，实现电力企业的可持续发展。

结束语：电力行业的发展对于我国社会发展具有积极的促进作用，电力行业人员应当不断加强对于高压配电线路施工技术的优化探究，提升施工质量，加强施工过程管理，使电力企业能够实现经济效益与社会效益共同发展的良好形势，为电力行业的发展创造更多的价值。

参考文献

[1]毛和君 杨一敏 叶瑞军《10kV架空配电线路施工技术》中国水利水电出版社 2017.7

[2]孙松坡《浅议高压输电线路的施工过程》房地产导刊，2017（3）

[3]曾天文《分析电力线路铁塔基础施工技术及质量管理》建筑工程技术与设计 2017（4）

论文作者:林栋,邹立勋

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第36期

论文发表时间:2018/5/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/99ae2b484cf37e1f948158ec.html