# 铝合金模板在绿色施工中的重要意义论文_赵德彬

中建二局第二建筑工程有限公司 山东青岛 266000

摘要：通过对比和分析铝合金模板（简称：铝模板）、木模板和钢模板三种模板的材料性能、施工技术及社会经济效应，得出结论：铝模板、木模板和钢模板在严格控制施工的情况下，随着标准层层数的增加，铝模板的经济效益愈加明显。同时，铝材作为绿色材料，具有残值高、可回收利用、低耗、节能环保的特点，在绿色施工中的前景将会极为广阔。

关键词：铝模板、特点、经济分析。

前言：自从上世界90年代开始，铝模板就被欧美等发达国家广泛的应用。铝模板作为新型的绿色施工建筑模板，具有良好的经济效益。由于铝模板施工周期短、模板重量轻、承载能力高、摊销费低、可回收利用等特点，铝模施工引起了社会的广泛关注。未来的施工会越来越绿色、低碳、环保，所以铝模板在绿色施工中将会扮演越来越重要的角色。因此本文依托中建二局二公司青岛万达游艇产业园项目为背景，对铝模板在绿色施工中重要意义进行分析与总结。

1铝模板施工技术特点

1.1施工周期短。铝模板系统为快拆模系统，一套模板正常施工可达到4~5天一层，而且可以较好的展开流水线施工，大大提高施工进度，节约管理成本。

1.2重复使用次数多，平均使用成本低。铝模板系统采用整体挤压形成的铝合金型材做原材，一套模板规范施工可翻转使用300次以上。一套模板的采购价格均摊下来比传统模板节省很大的成本。

1.3施工方便、效率高。铝模板系统组装简单、方便，平均重量在20kg左右，完全由人工搬运和拼装，不需要任何机械设备的协助，而且系统设计简单，工人上手速度和模板翻转速度很快。熟练的安装工人每人每天可安装20-30平方米，大大节约人工成本。

1.4稳定性好、承载力高。多数铝模板体系承载力可达到每平方米60KN，足够满足多数住宅楼群的支模承载力要求。

1.5应用范围广。铝模板适合墙体、水平楼板、柱子、梁、楼梯、窗台、飘板等位置的使用，对圈梁、构造柱、反坎等二次结构支模照样有用。

1.6拼缝少，精度高，拆模后混凝土表面效果好。铝建筑模板拆模后，混凝土表面质量平整光洁，基本上可达到饰面及清水混凝土的要求，无需进行批荡，可节省批荡费用。

1.7现场施工垃圾少，支撑体系简洁。铝模板系统全部配件均可重复使用，施工拆模后，现场无任何垃圾，支撑体系构造简单，拆除方便，所以整个施工环境安全、干净、整洁。

1.8标准、通用性强。铝模板规格多，可根据项目采用不同规格板材拼装；使用过的模板改建新的建筑物时，只需更换20左右的非标准板，可降低费用。

1.9回收价值高。铝模板报废后，当废料处理残值高，均摊成本优势明显。

1.10低碳减排。铝模板系统所有材料均为可再生材料，符合国家对建筑项目节能、环保、低碳、减排的规定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2经济分析

2.1铝模板与木模板综合比较分析

与传统竹木胶合板模板相比，铝合金模板强度大，刚性好，重复利用次数高，施工技术简单，便于安装，不产生建筑垃圾，报废后回收价值可达30%。竹木模板的原材料为竹木，周转次数很低，大量采用的话，会造成自然资源损耗、生态环境破坏，而且施工现场凌乱，产生大量的建筑垃圾。

2.2铝模板、木模板、钢模板技术经济比较分析

与钢模板相比，钢模板重，完全依赖依赖塔吊机械安装，施工成本高，适用于大型建筑的墙体和柱体，并且只适用于先墙柱后梁板的两次支-浇筑-拆模的施工作业法。在整体浇筑时，只能用于外墙模板。而建筑铝模板重量轻，每平方米仅20kg，可以人工搬运装拆，无需机械设备协助，既可以用于整体浇筑，又可以用于二次浇注，适用范围较广。使用环境方面，钢模板由于其材质原因，怕酸怕水怕潮湿，易腐锈，故不能在一些特殊环境施工；而建筑铝模板耐酸、耐腐蚀，能适应更多的施工环境。由于钢材和混凝土的热膨胀系数相近，模板和新浇的混凝土容易牢固粘合，不易脱模；而铝模板表面有氧化保护，不易与混凝土粘合，脱模比较容易。

2.3单栋建筑物三种模板和支撑投入成本和经济效益的对比

模板和支撑投入成本随着楼层的增多，木模板投入并不减少，按楼层数增加，木材消耗量成正比增加。钢模板和铝模板几乎没有材料的消耗，投入明显减少。特别是铝模板，因楼板模板用铝模板较钢模板易实施早拆技术，总体成本减少更加明显。

施工周期木模板需要天数最多，钢模板其次，铝模板易实施早拆，天数最少。对于多栋建筑群，如小区工程，模板和支撑投入成本和经济效益差异更加明显。因此，工业发达国家越来越多地采用建筑铝模板技术，国内一些开发商和建筑公司，也开始注意到并采用铝模板技术。

3铝模板与绿色施工的关联

倡导绿色施工不再只是传统施工过程中所要求的质量优良、安全保障、施工文明、企业形象等，也不再是被动的去适应传统施工技术的要求，而是在保证质量和安全的前提下，努力实现施工过程中降耗、增效和环保效果的最大化。绿色施工要点包括绿色施工管理、环境保护、节材、节水、节能、节地等“四节一环保的绿色施工管理”六方面内容。其中，节材与材料资源利用是极具特色的内容。

结束语：铝模板技术采用整体挤压成型的铝型材加工而成。整个系统标准化程度高、重量轻、承载力强、配合精度高。在施工过程中无需塔吊等机械设备协助，完全可以做到建筑垃圾零排放。材料周转次数多，残值高，可再生利用，符合绿色建筑的要求。铝模板施工技术包含了施工项目的科学管理和技术进步，包含了最大限度的节约森林木材资源和减少对环境的负面影响，包含了“四节一环保”（节能、节地、节水、节材和环境保护）的主要内容，其中先进的模板材料工艺、早拆体系、减少施工人员、降低劳动强度、加快施工进度、提高施工质量等都完全符合绿色施工的要求。在大力倡导绿色施工的今天，铝模板施工技术一定会引领一代潮流。

参考文献：

【1】《铝合金模板技术规范》DBJ15-96-2013

【2】《铝及铝合金挤压型材尺寸偏差》GB/T 14846-2008；

【3】《建筑业10项新技术》2011版；

【4】《绿色施工导则》建质[2007]223 号；

【5】《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010；

论文作者:赵德彬

论文发表刊物:《防护工程》2018年第19期

论文发表时间:2018/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/99c19ea92f486c1adebca22b.html