# 建筑暖通空调系统中的施工质量控制对策分析论文_杨泽红

鄂尔多斯市腾飞工程造价咨询有限责任公司 内蒙古鄂尔多斯市 017000

摘要：建筑暖通空调系统是保证建筑室内空气环境、合理控制温度的重要基础，暖通空调系统施工质量决定了建筑整体的舒适性、经济性。鉴于此文章对暖通空调系统施工质量控制提出一些建议。

关键词：暖通空调；建筑暖通；施工质量；暖通安装

引言

随着时代的发展和科学技术水平的提升，我国建筑工程行业的技术也得到了极大的提高，无论是建筑质量还是施工质量都有了很大幅度的提升。建筑工程项目的整体质量和使用质量关系着人们的居住水平和舒适度。而其中暖通工程更加直接影响着人们的生活水平和实际的居住效果。从这一角度来讲要想提高暖通工程的施工质量就必须要从施工技术和施工管理方面来进行合理的控制，如此才能够实现暖通工程品质和效果的提升。

1暖通空调概述

暖通空调是一种用于调节室内空气的设备，此外还具有采暖、通风的功能。随着建筑业的不断发展，以及人民生活水平的不断提高，人们对室内的环境提出了更高的要求，希望能够在适宜的室内环境中生活、工作。暖通空调在这种背景下被研发出来，并在建筑室内得到了广泛的应用。通过在建筑工程内部安装暖通空调，可以有效调节室内的温度和湿度，并且还能够使室内获得良好的通风，改善室内的环境质量。通常情况下人们会在规模比较庞大的建筑工程内部安装暖通空调，如工业建筑、办公建筑等，这些规模庞大的建筑工程内部被分隔成了许多不同的房间，并且是统一进行管理的，因此，通过安装暖通空调可以很好地控制不同房间内的温度和湿度，让不同的房间都能够有着良好的通风效果。

2暖通空调系统安装过程中常见的问题

2.1空调管线的安装和定位问题

空调系统的管道安装和定位问题是影响暖通空调系统施工质量的问题之一。在一般建筑物施工中，设计图纸时要给空调系统预留出相应的位置已保证后期空调系统的合理安装。但是，在实际工程施工的过程中，在空调管道安装的位置上安装了其他的管道，从而为以后空调管道的安装带来了麻烦。由于空调管道安装时，没有合理的施工位置和空间进而影响了管道安装的施工质量。另外，在管道安装过程中，还要许多问题，影响着管道的安装质量。比如：管道安装坡度不符合标准，影响管线正常布设。其次，吊顶标高不合理，吊顶标高问题是由管线定位问题所引起的，由于在建筑物的吊顶空间上，已经有了电桥架管道或者喷淋管道，导致空调管道安装是超出吊顶标高，影响施工质量。

2.2空调设备噪音超标问题

暖通空调设备在整个安装过程中，由于人为操作技能不够专业，没有满足其规范需求，所以当大风量的空调设备机组进行安装完工后，在进行通电试运时出现了噪声超标该类问题，一旦不能够及时的进行控制，就会早晨返工等问题，从而影响整个工程的运行进度。

2.3施工材料的质量问题

暖通空调的大力应用也使得市场对各种施工材料的需求大大增加，材料市场中充斥着大量的施工材料，这些施工材料的质量参差不齐，经常会因为施工材料的质量问题而导致暖通空调工程出现质量问题。部分暖通空调工程施工单位的材料采购人员为了利益会选择购买质量较差、价格较低的施工材料，用这些施工材料进行施工，施工质量是难以得到保障的。部分暖通空调工程施工单位对施工材料的质量把控不够严格，没有严格检查施工材料的质量，无法及时发现存在质量问题的施工材料，这些施工材料最终会混入施工现场中用于施工。

2.4暖通空调设备水循环故障

在水循环系统运行中，常见的问题就是冷冻水循环的管道不够通畅，出现该类问题的原因就是管道的交叉、水管道系统不够干净而造成，因此需要注重并改善该类问题的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3提高暖通空调安装水平的有效措施

3.1优化管线安装技术

首先，在进行安装作业之前，需要确定好样板层，选取更具代表性的板材，对其自身构造进行充分的了解，并依照实际问题来制定更为完善的技术施工方案，确保整个安装作业的质量，从而避免各类问题发生，从而影响管线最终的安装结果；其次，在建筑暖通空调进行安装作业中，设计是整个施工作业的主要依据，其规范性也是管线安装工程质量的有效保证。因此在整个施工作业中，我们需要保证设计工作的精准度，并对建筑工程现场进行勘察，依照实际的现场条件来进行图纸的设计。同时还应依照管线布置的实际情况，进行协调工作，从而确保管线安装技术的规范性。

3.2解决噪声问题

第一，加强暖通空调设备安装控制。在安装风机和空调设备时需要充分采用阻尼减振器，并且采取软连接的方式进行部件连接，包括：水管和风机盘管、水管和风机机组、风管与风机等。另外，也要加强空调主机房噪声控制，可以通过较好的隔声材料设置围栏来避免空调主机的噪声传播，也可以在机房中粘贴吸声材料来吸声。第二，在进行风管安装时，可以在风机风管进出口处设置消声设备，可以在新风进口位置设置消声百叶，并且在风管转弯处设置消声弯头。可对回风管线和送风管线采取大风量、低风速的方式来增加风管直径，提升风管强度，减少振动噪声。另外，可以采用橡胶减振设备作为风管吊架来控制振动噪声。第三，在水管安装过程中，采用弹簧减振吊架作为冷却水管线以及冷冻水管线的吊架，若是水管需要穿越墙面，需要通过套管进行保护，同时在水管和套管之间填充阻燃材料。

3.3加强对施工材料质量的把控

暖通空调工程施工单位需要意识到施工材料质量的重要性，切实加强对施工材料质量的把控。需要派遣专业的材料采购人员开展施工材料的采购工作，并对材料采购人员的工作进行监督，确保材料采购人员不会被利益蒙蔽，能够选择质量过关、价格合理的施工材料。暖通空调工程施工单位还需要严格进行施工材料的审查工作，对选购的施工材料质量进行仔细检查，避免施工材料中混有质量不过关的材料。现场材料有专人负责管理，根据材料和设备特性，控制搬运、储存和保管的防护方式。建立材料需求申请及领料制度，避免领料失误造成工程返工。

3.4有效解决水循环故障

首先，需要施工组织重视该问题，并设计相应的技术方案，合理的安排管线标高和坡度，以及平面的位置等，并在有可能发生集气的位置安装排气阀，或是在排气更为方便的位置安装脾气管，从而保证整个空调谁排气通畅；其次则是在进行水路管理安装之前，可以采用机械或是人工的方式，对管道进行除污除锈，并将管道口进行封闭。在安装作业中，关口一旦不能够完善封闭时，要对其进行临时封堵，从而避免污染物进入到管口中。此外，在进行管道焊接时，也要及时的对各类杂物和焊渣进行处理。

3.5加强对暖通工程施工人员的专业水平提升

随着我国城市化建设进程的不断加快，国家也越来越注重技术型人才培养，我国技术人才市场中也逐渐实现高新技术人才数量上的增长，施工企业必须要积极的进行优秀技术人才的招纳和培养。面对日渐增长的建筑市场需求，施工企业也要合理增加在人才招纳工作中的投入和企业吸引力上的提升，要选择专业性强、经验丰富且具有极大进步空间的技术人才来组建施工队伍，并提供充足的培训提升保障，确保企业整体实力和整体素质的提高。

结语

建筑暖通空调系统的施工的质量控制，有利于提高建筑整体的舒适性，满足人们对建筑温度和湿度的需求。想要提高整体的安装质量，还需要在提升安装人员技术能力专业化的基础之上，按照建筑工程设计方案和要求，做好各环节质量控制，重视其中施工材料质量、噪音、水循环等常见问题，采用科学的方法提高暖通空调安装水平。

参考文献：

[1]陈波.探究暖通空调安装施工阶段的质量管理与控制[J].山东工业技术，2018.

[2]郑智超.简述建筑暖通安装工程现场施工管理[J].绿色环保建材，2018.

[3]王小东.关于民用建筑暖通工程施工管理要点的探讨[J].建材与装饰，2018.

论文作者:杨泽红

论文发表刊物:《建筑模拟》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/99daed7fdfdfb21fa7cae88a.html