# 暖通施工管理措施在工程施工中的应用分析论文_鲍跃峰

身份证号33052219800601XXXX

摘要：近年来，随着社会的发展和工程技术的进步，暖通工程已经和建筑工程成为了不可分割的整体，其施工管理工作日益受到业界的重视。同时，人们的高要求也提高了建筑工程的暖通工程施工难度，需要根据工程确定科学合理的施工计划。

关键词：暖通施工；施工要点；管理措施

引言

暖通施工管理对于整个工程的质量好坏起到极为重要的作用，在建筑工程上有着自己独特的意义。但是每个工程的施工都会涉及许多环节，而且大多环节之间都会有一些不同，也就导致施工比较复杂，所以在施工过程中难免会遇到一些问题。相关部门要对暖通施工管理引起足够的重视，针对遇到的问题，提出相应的解决措施，使建筑工程的质量得到保证。

1暖通工程施工质量的重要性

暖通工程的施工质量在整个建筑工程中有着不可替代的地位，它虽然是基本项目之一，但是却有着极为重要的作用。暖通工程质量控制是对项目工程的每个环节进行质量控制，通过对施工方案的探讨和建筑资源的使用进行优化，其中包含有三个系统过程，分别有事前、事中、事后，每个过程相互联系，对整个过程起作用。想要使项目整体的质量得到优化，就要对每个环节都进行管理控制。暖通工程其中包含采暖、空气调节等方面，这就需要暖通与电气、土建还有消防工程之间关系紧密一些，暖通工程的质量是否过关不仅仅影响着建筑工程的使用性，还给使用居民带来一定的利益损害。对于一个建筑工程来说，如果施工质量出现问题，那就一定会引起一些后续的麻烦，将会给企业带来许多困扰。

2暖通施工管理存在的问题

2.1设备噪声超标，监管系统有待完善

暖通施工中的基础环节就是相关设备的正常运转。若相关设备噪声系数超标，不仅会对建筑工程施工造成极大的影响，更会为施工单位以及周围居民造成极大的困扰。在暖通施工中，最常见的问题就是暖通空调设备的噪声过大，因为暖通工程一般处于建筑工程整体施工的收尾阶段，安装工程难度系数较大，加之设备安装程序繁杂，一旦施工单位违背施工规定或是施工实际标准，将会对暖通工程埋下安全隐患。

2.2图纸设计不当，严重浪费资源

图纸是施工的指导，更是规范。图纸设计的好坏直接关系到暖通工程的施工质量，关系到建筑工程的整体施工进度。然而，在暖通施工中，施工单位并没有责令设计人员设计出符合实际要求的施工图纸，工程规划存在一定弊端。原因是设计人员的技术能力较弱，工作心态不端正，在设计图纸过程中忽视细节问题与现场施工情况严重脱节。而施工人员只能按章办事，没有及时发现图纸中存在的问题，为暖通施工带来极大风险。另一方面，在图纸设计过程中，设计人员没有进行宏观预算，更有甚者违反行业规定私制图纸，导致安全事故频发，为社会带来极其恶劣的影响。由此可见，暖通施工的图纸设计对于整体施工具有至关重要的作用,不仅可以节约人力、物力等资源，更能保证工程施工如期完成。

2.3测量工具陈旧，降低数据可靠性

众所周知，建筑工程施工不仅要靠娴熟的技术方法以及合理的管理、措施，还要配备先进的机械设备，增强建筑工程施工的整体效率。暖通施工也是如此。但在施工中，相关设备严重陈旧，无法适应现阶段施工需求,例如测量工具的精密度过低等，严重影响测量数据的精准性，也就无法为暖通施工提供可靠、真实的数据，进而失去数据原本的效用。仪器的测量精度与其使用条件有着相当紧密的联系。在暖通施工中，要求测量仪器高度精准，但在实际暖通施工中，相关管理者并没有意识到测量工具对整体施工的重要性，一味地降低测量工具的采购成本,无法保证测量工具的品质以及使用性能，最终影响整体施工顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆暖通施工中常使用的测量工具包括经纬仪、水平仪、全站仪等。每种仪器的使用条件和使用方法各不相同，需要相关工作人员根据实际施工需求巧用仪器，从而充分发挥测量工具在施工中的效用，进而为暖通施工提供真实、精准的数据。

3工程施工中暖通施工管理的有效措施

3.1解决设备运转噪音问题，完善工程施工监管体系

一直以来，设备运转噪音问题都在困扰着暖通工程施工，施工方必须要加强对噪音的治理和管控，减少设备噪音污染。新风机、空调机安装通常采用弹簧阻尼减振器，风机与风管连接采用软连接，新风机组与水管采用软接头连接，风机盘管与水管采用软管连接。所以，需要对空调机房进行吸音处理，比如在空调机房内采用隔声材料做成围护结构，以防止设备噪声外传；在机房内贴吸声材料，采用凹凸型吸声板作为机房墙面或吊顶板，以增强吸声效果；机房应尽量减少设置门窗，且设置门窗应采用吸声门窗或吸声百叶窗，尽量减少设备噪声外传。在水管安装时要严格执行国家规范，水管穿过楼板或过墙必须采用套管，且套管与水管之间要用阻燃材料填封。同时，施工方还要完善工程施工监管体系，严格按照建设单位、监理工程师批准的施工计划进行质量管理，加强自检和专检。

3.2严格规范图纸设计程序，促进人力物力资源协调

在暖通施工管理过程中，需要根据图纸的设计进行施工，所以必须严格规范图纸设计程序，保证图纸绘制准确无误，提高图纸的实效性和科学性，促进人力物力资源的协调，从而使工程施工产生更大的经济效益和社会效益。首先，对于施工图纸一定要进行严格的审查和备案，做好施工图纸的检查记录，做到真实、准确、高效，坚决禁止随意改动施工图纸或者不按照标准图纸进行施工的现象。其次，设计施工图纸时需要多方进行商议和探讨，根据实际施工需要合理进行分配和布置，避免浪费施工材料等现象，只有这样才能够营造出一个比较好的施工环境。最后，施工人员要进行现场与图纸的比较，发现问题及时上报，尽量准确的计算出图纸与实际测量的差距，避免停工返工的浪费。与此同时，还要加强对安全问题的监管，安全重于泰山，在施工中要求工作人员统一配备劳动保护装备，一定要穿工作服戴安全帽进行作业，确保安全施工和顺利施工。

3.3优化测量工具管理力度，保证暖通施工质量安全

暖通工程安装不同于其他工程的安装，它的安装程序较为复杂，而且对角度和标高的要求都比较严格，如果出现误差，将会直接影响到施工质量和施工安全。因此，施工方必须要加强测量工具的采购和维护力度，运用先进的测量工具进行工程测量，保证暖通施工质量。还要建立暖通工程施工关键控制点，根据暖通工程的特点、系统的形式、进度的差异制定具有针对性和实用性的方案。同时，对监视和测量工具在购置、验收、校准、使用、保养等环节进行有效控制和管理，指定专人管理测量工具，建立测量仪器管理台帐，台帐包括仪器清单、检校合格证及重要的仪器设备使用说明书等有关资料，并对监视和测量工具的各种状态（包括：合格、准用、停用等）进行有效性的标识并做好记录。凡购买的暖通测量工具，使用前应送法定计量检测部门检校合格后方可使用。应注意意外损坏，出现损害及时处理。

结语

由于暖通施工的自身特点，在管理工作中必然会出现诸多问题，如何有效发挥管理措施的真正效用对于暖通施工整体质量尤为关键，需要相关管理人员针对问题，早发现早处理，全面保证暖通施工的顺利进行,从而为人们提供更加舒适、安全的居住环境。

参考文献

[1]王斌.加强工程施工中暖通施工管理措施分析[J].城市建设理论研究，2015（18）.

[2]王宇锋,王帅.暖通施工管理措施在工程施工中的应用[J].建筑工程技术与设计,2016(17):2265.

[3]王斌.加强工程施工中暖通施工管理措施分析[J].工程管理，2015(6).

论文作者:鲍跃峰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/99dd16a6e66295d9b2446a58.html