# 论在数字化地形测量中测绘新技术的应用建议论文_何雪英

佛山市测绘地理信息研究院 广东佛山 528000

摘要：地形测量是一项具有重要意义的工作，对于土地资源的规划、城镇规划以及相关工程的施工建设等都有重要的参考价值。伴随我国科学技术的不断发展，再加上地形测量的条件得以改善，相关技术也得到了更为广泛的应用。地形测量的内容存在一定程度的复杂性，对于相关技术存在较高的要求。数字化技术是目前地形测量当中应用较为广泛且科学程度较高的技术之一，地形测量未来也会向着数字化方向不断发展。在此背景下，针对数字化地形测量当中所应用的测绘新技术进行相关分析十分关键。

关键词：地形测量；新技术；测绘；数字化；应用

地形测量是十分重要的一项工作，对于城市以及乡村地区的土地资源开发利用、土地资源的管理、工程施工规划以及矿山建设、农田水利事业发展等存在极为重要的影响。我国目前已经进入了数字化发展阶段，数字化技术在各个行业当中都得到了较为广泛的应用，这一点对于地形测量而言也不例外。传统的地形测量工作开展多为大平板仪地形测量，这种测量精准度相对稍差，且需要耗费较长的时间，误差因素无法得到较好控制。随着相关技术的不断发展，地形测量中数字化测绘技术的应用变得较为常见，且发挥了较好的应用优势，在此背景下，针对数字化地形测量当中的测绘新技术进行分析十分关键。

一、地形测量的概述

地形测量主要指的是测绘地形图的作业，也就是对地球表面的地物、地形在水平面上的投影位置和高程进行测定，并按一定比例缩小，用符号和注记绘制成地形图的工作。地形图的测绘基本上采用航空摄影测量方法，利用航空像片主要在室内测图。但面积较小的或者工程建设需要的地形图，一般会采用传统方式的平板仪测量方法，在野外进行测图即可。

在地形测量当中，主要可以分为控制测量以及碎部测量两种类型。控制测量是测定一定数量的平面和高程控制点，为地形测图的依据。平板仪测图的控制测量通常被分作首级控制测量和图根控制测量。首级控制以大地控制点为基础，相关人员用三角测量或导线测量方法在整个测区内测定一些精度较高、分布均匀的控制点。图根控制测量是在首级控制下，用小三角测量、交会定点方法等加密满足测图需要的控制点。图根控制点的高程通常用三角高程测量或水准测量方法测定。

而碎部测量是测绘地物地形的一种方式，一般来讲，地物特征点、地形特征点被称作碎部点。碎部点的平面位置常用极坐标法测定，碎部点的高程通常用视距测量法测定。按所用仪器不同，有平板仪测图法、经纬仪和小平板仪联合测图法、经纬仪测图法等，这些方法的操作过程大致相近。相关人员测图前将绘图纸或聚酯薄膜固定在测图板上，在图纸上绘出坐标格网，展绘出图廓点和所有控制点，经检核确认点位正确后进行测图。在进行测图的时候，用测图板上已展绘的控制点或临时测定的点作为测站，在测站上安置整平平板仪并定向，通过测站点的直尺边即为指向碎部点的方向线，再用视距测量方法测定测站至碎部点的水平距离和高程，按测图比例尺沿直尺边沿自测站截取相应长，即碎部点在图上的平面位置，并在点旁注记高程。这样进行边测边绘，即可测绘出地形图。

图1 地形测量图

二、数字化地形测量当中测绘新技术的应用

（一）GPS技术

GPS技术主要是将卫星定位技术、导航技术、现代化通讯技术进行紧密结合的一种新型技术，这一技术在地形测量测绘当中可以显著提高测量测绘的准确度。GPS技术系统可以向全球范围内用户提供较为精确的二维坐标、时间信息以及二维速度等，且GPS技术的应用同时存在动态功能以及静态功能。在实际应用当中，GPS技术的测量时间较短，且具有较为准确的定位效果，测站之间也不需要进行通视，这就为地形测量测绘工作提供了较大帮助。

在GPS技术的应用当中，需要做好GPS接收机的安装以及使用，需要对四颗卫星进行同时接收，才能做好三维定位，而如果要确定实时厘米级的精度确定，需要同时接受五颗甚至更多的卫星。GPS技术的测量范围很宽，没有较为确切的限制，相关人员可以按照测量的需要对控制网进行设置处理，并且对加密级别进行简化，将联测过渡点进行间接去除。与此同时，在利用GPS技术进行地形测量之后，相关人员可以获得三维地心坐标，这样可以对平面坐标以及高程系统分离的实际情况进行较好的测量。

（二）数字摄影测绘技术

在地形测量的新技术当中，数字摄影测绘技术的应用也较为广泛。数字侧影测绘技术是在常规的数字影像以及摄影测量原理上发展形成，主要会应用计算机技术、数字影像处理技术、数字影像匹配技术等进行分析。数字摄影测绘技术主要是利用所测得的影像对三维表面模型进行科学的重建，并且在模型上进行后续测绘即可。从其自身本质而言，与常规的摄影测量无较大区别。所以，在数字摄影测量系统当中，其相关流程以及操作方式等与常规测量大致相近，但是这一技术为常规的摄影测量发展带来了重大的变革性影响。

数字摄影测绘技术可以将大量的外业测量转移到室内环境当中进行，这种测绘技术的成图速度很快，精度也会较高，且成图较为均匀，相应的成本也会较低，并且不会受到季节因素、气候因素的影响，所以比较适合密集地区的大面积成图操作。

（三）原图数字化处理技术

除了上面两项关键技术，原图数字化处理技术在地形测量当中也较为常见。在原图数字化处理技术当中，相关人员需要针对原有地图建立GIS系统，并且参照原有地图，满足精度以及比例的要求，之后选择数字化仪进行处理分析。原图数字化测量技术可以利用数量基准对控制点、地形点等的实际坐标进行确定，并且在野外当中还会自动生成电子地图。原图数字化处理技术可以根据已经存在的数据资料进行演示，相关人员在实际地形测量工作当中，主要会利用数字扫描矢量软件进行处理，从而自动提取信息等。但是，原图数字化处理技术在实际应用当中主要是被用于大比例尺地形图中，这一点需相关人员注意。

结语：

伴随时代的发展以及相关技术的革新，地形测量也正在向着智能化、数字化的方向发展，这不仅意味着时代的进步，更是地形测量的进一步完善以及合理应用。数字化地形测量主要是利用更为先进的数字化技术进行测量分析，相关单位以及人员需要结合数字化地形测量的相关要求，选择科学、高效的测绘新技术，并且对其实际应用等情况进行分析，这样才能确保测绘技术不断向着自动化与实时化方向发展，确保地形测量未来变得更为高效与精准。

参考文献：

[1]汤立坤.数字化地形测量中测绘新技术的应用研究[J].计算机产品与流通，2017（07）.

[2]潘兴军.关于地形测量如何利用好数字化的研究[J].建材与装饰，2017（26）.

[3]张琼.探讨数字化地形测量中的不足及应对措施[J].科技创新与应用，2017（11）.

[4]李永刚.数字化地形测量中测绘新技术的应用研究[J].新疆有色金属，2017（01）.

[5]刘冬青.浅析数字化地形测量方法及测量中相关问题的处理[J].黑龙江科技信息，2017（01）.

[6]曾坚.论在数字化地形测量中测绘新技术的应用[J].资源与人居环境，2013（04）.

论文作者:何雪英

论文发表刊物:《防护工程》2019年第1期

论文发表时间:2019/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/99f8d1098ed433cf7fa500ae.html