# 混凝土生产企业安全生产管理探讨论文_李丁1,李健丽2

1.北流市路宝水泥有限公司；2.广西南宁嘉泰水泥制品有限公司

摘要：随着建筑行业的不断发展，混凝土企业的数量与从业人员逐年增长，导致安全生产事故呈现上升之势，为了减少或降低安全生产事故的发生，文章分析混凝土企业安全生产管理问题，进而探寻事故发生的原因与特点，最后提出有效的管理对策，以期全面提升混凝土生产企业的安全生产管理水平，提高企业的经济效益，促进企业的健康与稳定发展。

关键词：生产企业；安全生产管理；事故分析；管理对策

1、引言

随着我国经济的不断进步，当前国内混凝土行业取得突飞猛进的发展，但由于较多的企业生产技术简单、规模偏小加上操作人员大都为农村剩余劳动力、企业还未建立完善的安全生产标准体系等方面的综合因素，进而导致混凝土企业出现的安全生产事故屡见不鲜。因此需要制定有效的措施减少企业的安全事故现象，提高企业的安全生产，切实保障职工的生命与财产安全，促进企业经济效益的不断提高。

2、混凝土企业生产作业之特点

混凝土是各种原材料通过混合、经过化学反应，从而满足建筑围护结构的性能要求的一种材料，其主要原材料有水泥、铝粉、砂、石膏、粉煤灰、石灰外加剂等材料混合而成。其次企业生产混凝土所用的设备主要有卷扬机、斗式提升机、空翻脱模机、胶带输送机、立式泥浆泵、球磨机、储罐、螺旋输送机、桥式吊车、叶轮给料机、蒸压釜、浇注搅拌机、摆渡车、切割机、翻转清理机、摆渡车、门式吊车模具车等[1]，各设施设备操作复杂，需要操作人员认真按照流程操作以减少失误，降低安全事故。

2.1生产工艺的复杂性

混凝土企业的生产工艺和工序复杂多样，主要体现在：从配料到产品成型通常要经过 24h 以上的时间，期间还经过设备的处理及化学或物理反应的过程，尤其是生产设备简陋的企业，常会遇到多人员或多机械的交叉作业局面，从而加大了操作各类机械的复杂程度，更易于导致安全事故问题。

2.2具有劳动密集性及人机交叉性

当前企业的原材料、堆场、库场等场地作业仍然是劳动密集型操作，例如：打码、堆叠等方式还需要依靠人工完成，因此在生产及设备维修时候，机器、工人以及原材料、产品等仍要要通过人机频繁接触才能实现生产。由此可见混凝土生产企业基本上还是属于密集性人群和交叉性人机的立体作业。

2.3生产环境的特殊性

混凝土生产企业在生产过程中会产生噪音、粉尘，由此影响人们的居住环境，同时作为多种机械设备的联合作业，电力驱动机械、叉车与风动工具以及蒸汽排放，都会对环境、对人类居住环境产生影响。生产混凝土的原材料中的石灰、石膏以及粉煤灰等粉料直接与人体接触，长期就会对人体造成一定的伤害，从而引发人身体的疾病。

2.4生产工艺作业的连续性

由于受到生产工艺原因的影响，导致混凝土企业的生产作业基本采用三班轮换制，可见其生产过程具有连续性，即：昼夜不停生产的特点。根据人体固有的生理规律特性，这就使得人在任何时段都不能保持具有充沛的体力与精力，特别是值夜班进行生产的操作更具危险性，要求作业人员按照生产流程和人员的倒班轮换操作各设备，进而对自身的生物钟与生理特点进行调节，常期如此将会导致人体的身体疾病或导致夜班人员在机械操作过程中，更容易出现安全事故。

2.5生产工人的综合素质与操作技能有待提高

混凝土企业的从业人数较多，绝大多数为农民工，他们的文化水平不高且安全意识匮乏，加上对安全操作规程理解不深，导致他们的自我安全保护意识与劳动纪律性不高，操作技能水平参差不齐，加上各部门之间信息沟通不顺畅，更易带来安全事故隐患。其次生产工人的技能也不高，现场管理整体意识薄弱，加上企业的安全规章制度执行与监督不规范不到位的现状，导致混凝土人员的职业技能难以获得较大提高，造成安全伤亡事故也时有发生。

3、混凝土企业安全事故类别及其危害

将混凝土企业安全事故按照损害对象的不同，又分为设备事故、工伤事故以及产品事故等几大类[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆设备事故指的是各类生产设备因非正常损坏导致停产或效能降低，损失的直接经济损失超过规定限额的事件或行为；工伤事故指的是在工作场合、工作时间以及工作的过程中出现的人身伤害事件或行为，例如：劳动者在工作设施或安全管理不完善、劳动条件不好或在设备不安全以及作业环境不良等情况下，更易于出现的人身伤害（轻伤、重伤和死亡）事故，造成劳动者暂时或永久丧失劳动的事故；而产品事故指的是因为产品生产质量问题而导致的不良后果的事件或行为。

3.1安全事故

鉴于混凝土行业产业链的生产工艺过程复杂，同时对对工艺配方与工艺参数等方面的复杂多样要求，因此安全事故也多集中于装卸工、压力容器操作工、电器工种机械操作人员以及一般现场生产作业人员身上。其次由于这些岗位工种出现事故的概率占事故总数的近 80%，而现场的管理人员以及后勤人员出现的事故占事故总数的近10%，由此可见混凝土生产企业的安全事故类型呈现多样化的趋势与特点。

3.2机械伤害事故

机械伤害作为混凝土企业生产过程中最常见的伤害事故之一，主要是由于机械设备运动或静止的工具、不见或加工过程中间接或直接与人体接触导致的卷入、夹击、剪切、碾、碰撞、刺、割或绞等形式的伤害。加上混凝土生产企业生产过程中所需的机械设备的多种多样，例如：旋转装置、传动系统以及运动机械和吊装设备等都会造成机械伤害的起因，进而导致人体出现擦伤、割伤、扭伤或切断伤及冲击伤等事故。

3.3触电与高空坠落事件

混凝土生产企业作为能耗大户，对用电的需求量是十分巨大的，加上生产过程中的电力线路趋于复杂多样化、设备维修任务繁重以及车间粉尘大的特点，导致易于出现触电事故。其次混凝土企业的生产车间的翻转机、转运料斗以及吊车等设备操作位置较高，收尘器等设备在检修过程中与对选粉机、粉磨机或者人工清库进行作业时容易导致坠落事故，进而危害职工的生命与人身安全[3]。

3.4坍塌和灼烫

混凝土生产企业在取料和堆料过程中，需要同时进行并有大量筒形贮存仓，因此易于出现坍塌事故，一旦在拆模的过程稍不留神就会发生坍塌。此外是灼烫事故，当操作工人稍不注意就有可能导致产品烧结，由于温度过高因此很容易造成烫伤或微伤害事故。

4、混凝土企业安全生产管理对策

为了提高混凝土企业的安全生产管理，需要建立完善的安全生产标准化，用以指导企业的生产，同时积极建立企业安全生产责任制，推动企业安全生产标准化制度以及规范各岗位人员的操作规程。其次重视安全生产管理的重点，做好安全事故的预防工作，通过对隐患的排查治理和对重大危险源的有效监控，以便及早发现存在的隐患，从而做到早发现早治理，全面预防并减少各类事故的发生，确保企业的安全生产。

其次混凝土企业应建立安全管理制度，主要涵盖：安全生产检查制度、安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、特种作业人员安全管理制度、安全生产奖励和惩罚制度、安全生产会议制度以及特种设备安全管理制度、事故隐患排查治理制度、安全生产事故报告与处理制度，建立安全生产应急预案等管理制度，全面做好企业安全生产管理工作。

此外企业要提升安全管理的意识与人性化管理，做好企业生产的安全防护设施和生产设备的检查，确保设施设备的稳定运行；部门管理者或领导要注重做好员工日常行为操作规范的监督与管理工作，检查员工的操作流程或行为是否符合规范标准。其次定期与员工进行有效沟通，提升员工对安全生产的责任意识，全面提升安全检查的效率；员工也要按企业的安全管理的要求与操作流程开展生产，不断提高自身的安全生产意识与工作责任感，不断积累工作经验，全面提高自身的综合专业技能，切实减少安全事故的发生，进一步确保企业的安全生产[4]。

5、结束语

综上所述，混凝土企业生产中安全事故关系到人们的生命与财产安全，关系到企业的生产与发展，为此做好混凝体企业的安全生产管理工作十分必要，唯有做好企业的安全生产管理工作，才能全面提升企业的安全管理水平，确保企业人员的人生安全，促进企业经济效益的提高。

参考文献：

[1]加气混凝土生产企业安全生产特点研究[J].张志军；曹露春；毕晓茜；苗魁.中国建材科技.2018（06）：52-56.

[2]浅议如何做好商品混凝土企业的安全管理工作[J].杨佳龙.商品混凝土.2017（11）：13-19.

[3]浅谈企业安全生产检查的几个重点内容[J].席珂.企业科技与发展.2018（08）：266-267.

[4]浅议混凝土生产企业的经营管理[J].钱宝军.商品混凝土.2018（07）：10-12.

论文作者:李丁1,李健丽2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9a01820a977185594fbabf83.html