# 智能化弱电工程系统功能现状与管理策略研究论文_孙英豪

摘要：弱电智能化的发展影响着我国建筑等自动化水平,伴随电子信息技术的创新,对智能化弱电工程在设计、管理、维护等方面提出了更高的要求,加上弱电系统要求的技术含量高、建设周期较长、各环节精细复杂等,因而暴露出了诸多的问题。文章主要围绕智能化弱电工程系统功能现状及管理策略进行分析，以供参考。

关键词：智能化弱电工程；系统功能现状；管理策略

一、智能化弱电工程

一般来说，电力系统主要由两部分组成，一部分为强电系统，一部分为弱电系统，其中，强电系统主要负责电力系统中动力系统及灯光照明系统等部分的配电，弱电系统主要应用在酒店、医院、学校及住宅小区等建筑智能化系统建设中，常见的包括门禁管理、视频监控管理、出入口管理等等。

二、智能化弱电工程系统功能现状分析

（1）电话通信系统功能现状

弱电工程的电话通信功能主要通过可视电话、三类传真机设备，借助星形拓扑结构，应用三类非屏蔽双绞线或者三类以上的非屏蔽双绞线来实现的。这样一来，信号的传输频率能够控制在音频范围之内。在智能化弱电工程中，电话通信系统是必不可少的，处于信息时代的人们，通信工具已经成为其生活中不可或缺的一部分。如果缺少稳定可靠的通信系统，那么智能化弱电系统就不能实现智能化发展目标，其作为系统的基础功能之一，必须要做好系统的运维和管理工作。

（2）计算机局域网系统功能现状

计算机局域网系统主要借助五类非屏蔽双绞线或者五类以上的非屏蔽双绞线来实现信息数据的传输，该系统是当前多种数字化信息传输以及办公室自动化的网络基础。计算机局域网不只局限于办公室网络系统，在酒店、餐馆、住宅区以及学校等区域，甚至整个城市当中，局域网的应用优势也非常突出。当前国家越发重视计算机局域网系统的建设工作，这也是智能化弱电工程中核心系统功能之一。

（3）音乐及广播系统功能现状

音乐及广播系统的传输导线是铜芯绝缘材料制作而成，餐厅、商场、房间中安装扬声器设备之后，能够具备音乐或广播播放功能，其线路结构为多路总线。音乐和广播是当前人们生活中难以分割的一部分，美妙和谐的音乐能够安抚人的心绪，为生活添彩，广播能够给人们提供各种重要信息，在信息传递方面发挥了重要作用，这也是智能化弱电工程必须重视的功能元素。

（4）有线电视信号分配系统功能现状

当前人们与多媒体的密切接触方式之一就是有线电视的应用，其通过智能化弱电工程中的有线电视信号分配系统来实现，该系统通过分支系统和信号分配器设备实现信号的分配，成功将电视信号配置到建筑物中的各个用户点，其信号分配方式通常要根据建筑物的实际结构进行选择，通常为树形分布结构，这种信号布线方式能够尽量避免信号在传输过程中衰减或失真。

（5）保安监控系统功能现状

智能化弱电工程中的保安监控系统通常被设置在建筑物的重要监管场所以及出入口处的位置，通过安装防盗检测器设备、摄像机设备等实现监控管理，并对异常情况提出警报。该系统能够发出两种警报信号，一种为控制信号，一种为视频信号，将该系统应用在银行、医院、学校、餐厅等各种智能化建筑系统中，能够有效提升安保等级。

（6）消防报警系统功能现状

消防报警系统中的警报功能与保安监控系统相类似，其系统功能主要包括火灾警报功能、消防广播功能、火警对讲功能以及消防联动功能等。该系统作为智能化弱电工程中的核心安保系统，其重要性不容忽视。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（7）出入口控制系统功能现状

出入口控制系统主要是指，借助计算机读卡器设备，对出入口实施监控和记录管理的系统。其中常见类型有停车场收费管理系统，此类系统包括半自动人工收费系统以及全自动收费系统，能够自动控制出入口位置处的电动栏杆，具有收费功能和启闭控制功能，通常被应用在智能社区的出入口、住宅小区以及其他公共场所的出入口等，可以对出入车辆实施有效管理。

（8）楼宇自控系统功能现状

楼宇自控系统的主要功能就是对建筑物内外的设备运行状态及周边环境参数实施监测，并进行有效控制，以确保系统设备能够正常运行。

上述所说的智能化弱电工程中的重要系统在弱电工程中并非独立运行，其系统功能之间的关系也是密切相关，一个智能化建筑社区必须要保证弱电系统的集成化应用，当前智能化弱电控制技术在国内还处于发展中状态，应用过程中难免存在各种技术问题，相关技术人员还需不断进行智能化弱电工程系统功能的完善，强化维护管理工作。

三、智能化弱电工程系统管理策略分析

1、技术管理策略分析

智能化弱电工程中包括多种工程技术类型，涉及专业相对广泛，在正式施工之前，技术人员首先要进行工程技术审核和技术交底，明确其中存在的各类技术问题，并及时解决。弱电工程系统的工程施工图纸中包括较多复杂参数，对于图纸中标准的重要信息数据也要仔细核查，并将设备清单进行比对，确保其符合实际施工情况。

2、工程管理策略分析

（1）系统安装管理

桥架的安装对于智能化弱电工程来说是非常关键的控制环节，其形式多种多样，常见类型有梯形桥架、托盘式桥架以及槽式桥架。现场进行安装施工的时候要结合工程图纸上的要求和现场实际安装需求进行正确选择。技术人员在设置桥架的安装位置是，要严格控制水平方向和竖直方向的安装距离。通常距离要控制在2m左右。弱电工程进行安装施工的时候必须要进行管线埋设，此时施工人员要作好管线保护工作，必要时候要使用保护管，保护管的设置要保持平直，不得弯折。

（2）系统调试管理

对于智能化弱电工程系统来说，技术人员进行系统调试的时候不能只局限于某个特定位置或设备，而是要结合工程整体属性，制定科学完善的系统调试计划。计划制定完毕之后，要交由专业技术团队进行审核，调试计划过审之后，可组织调试人员正式开始系统调试，在此期间，必须严格遵守工程调试标准，着重强化弱电系统中的子系统调试操作，此外，技术人员还要重视系统中仪表设备及其他独立装置的接口界面的调试。

3、工程验收管理策略分析

当智能化弱电系统工程施工所有流程完成之后，必须要安排专业技术人员进行验收，验收期间，系统中每个环节都不能遗漏，技术人员分别进行单独验收之后，要将分项验收结果进行汇总整理，然后对汇总验收结果进行集中数据分析，整理得出系统的最终工程验收报告。相关管理人员通过对最终验收报告的深入分析，能够准确判断出智能化弱电工程的实际运行状态和工程建设质量，更加便于后续的工程管理工作。

结语：综上所述，智能化弱电系统已经在我国各个领域中实现了广泛的应用，但是在弱电工程系统的管理和维护中存在着一些问题，所以要制定一个完善的工程检测流程，对弱电工程系统进行实时的质量与安全的检测，保证弱电系统日常故障的及时维修和管理。

参考文献：

[1]谭迅.智能化弱电工程的系统功能和管理对策[J].信息技术与信息化，2018（7）.

[2]宋鸿癉，谢卫华.关于加强弱电智能化施工管理措施的分析[J].科技展望，2018（12）.

[3]任杰，周敬人.关于弱电智能化系统项目管理的探讨[J].科技创新与应用，2018（28）.

论文作者:孙英豪

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9a1cbf3c1e95572a8164f640.html