# 工程爆破对周围扰动影响的保护措施探讨论文_王洪飞

摘 要：工程爆破施工对周围居民村落、建筑设施、环境生态均带来一定影响，如何提前应对爆破对周围扰动影响以及相应的保护措施，是本文介绍重点。

关键词：工程爆破；周围扰动；保护措施；

引言：多年以来，爆破施工就在建设施工领域担当者重要角色，矿山开挖、煤层开采、建筑拆除、定向爆破截流等，爆破施工的优势有目共睹。随着我国综合国力的增强，爆破施工的安全以及对周围扰动逐渐成为社会关注重点。在爆破施工中，将爆破扰动影响降低到最小，努力提升爆破作业安全是企业目前以至长期解决的问题。

一、爆破施工现状

爆破施工近乎涉及到所有施工行业，水利行业主要有隧道爆破开挖、地下厂房爆破开挖、矿山填筑料开采、围堰拆除等；交通行业主要有隧道爆破开挖、山体场地开挖、桩基爆破开挖；建筑行业主要有楼房、桥梁、烟囱、体育馆场等大型建筑的拆除。爆破施工已经成为施工中不可或缺的重要内容，较大程度的提高了工作效率和工程效益。同时爆破作为高危施工作业，安全隐患也是毋庸置疑。充分认识到爆破作带来的各方面影响，尽最大程度提高安全作业，将爆破影响将至最低，是施工企业面临的艰巨问题和长久挑战。

二、爆破施工危害

爆破是指炸药爆轰瞬间产生的高温高压破碎物体及破碎块运动的过程，爆破影响是指爆破时产生的震动波、噪声、空气冲击波、破碎体、有害气体对周边居民及建筑物的影响。

爆破产生的巨大威力，将直接影响到周围居民的生活居住、建筑设施的安全，危害主要有：

震动波影响：震动波作为主要灾害因素影响范围最大，后果十分严重，尤其爆破形成的纵波可传达数公里，较大爆破形成的震动波可诱发地震。震动波将给周围的居民楼、道路桥梁、城镇设施带来严重影响，如房屋开裂、地基下沉、桥梁断裂等；同时，震动波给人们带来恐慌，极大影响人们的身心健康。

噪声影响：突发的巨大爆破声音，主要对人类等动物群体影响。如突发的爆破声音给人们带来恐吓，尤其老人和小孩可能会引发疾病或危及生命；对动物造成恐慌惊愕、群体逃窜、生长停滞、产卵受限等一系列问题。

空气冲击波影响：爆破瞬间产生的疾速空气流会对周围建筑、植被形成一定的冲击，可能发生次生灾害。如被空气流击碎的玻璃割伤、掉落的枯枝砸伤等。

破碎体影响：爆破后的岩体、块石等破碎体抛掷距离可达数百米，破碎体携带的能量能致人以伤亡，给建筑、设施造成直接损坏；其次爆破产生的爆破粉尘范围可达数百米，直接影响周边环境。

有害气体影响：炸药爆炸时产生以水蒸气、二氧化碳、氮等气体为主，以及少量的氢、一氧化碳、氧化氮等气体。一些特殊炸药的爆生气体还含有硫化氢、二氧化硫、氯化氢。爆破后现场将出现短暂缺氧，且出现有毒气体，一方面危害施工人员生命安全，其次给周围居民或生态带来直接伤害。

三、爆破施工保护措施

减少爆破施工影响涉及方方面面，爆破对周围扰动影响的核心管控点是爆破参数的设计，爆破参数设计时详细研究地质资料，考察周边环境，全面综合考虑后计算安全合理的爆破参数，选择合适的施工工艺。除了爆破参数的选择，最关键的是做好爆破前、爆破中、爆破后的各方面保护措施。

（一）爆破工作基本准备

1、爆前公告：爆破施工非同其他，爆破前必须做到爆破公告，提前3天在爆破影响范围内所有区域张贴爆破公告，公告内容有：爆破工程名称、爆破时间（尽量不在夜间作业）、爆破地点、警戒区域、警戒信号等。

2、做好周边建筑设施防护：爆破前必须详细察看周边建筑、设施，分析爆破对其影响，存在重大安全隐患必须采取保护措施。如城市拆除爆破影响到的居民楼，可在楼房可能受到影响一侧搭设双层竹排架；对可能破坏到的地下管线，增加覆土厚度进行保护。

3、爆破警戒：爆破警戒是爆破施工的重要环节，直接影响人们的生命安全，尤其城市爆破，管理人员必须将警戒范围以内的人员全部清场，并安排警戒专人多次巡查确认，警戒人员严防死守各个警戒点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）减小震动波影响

1、爆破工艺选择合理：在满足爆破施工的前提下，选择合理的爆破器材，设置合理的爆破参数和爆破方式等；如涉及重要结构部位，可采用静态爆破破坏结构后继而进行常规爆破；不同部位设置不同爆破参数或爆破方法。

2、控制最大段位爆破药量：增加爆破段次，降低每段炸药药量，采用多段微差起爆技术，变能量一次释放为多次释放，减小每次爆破的能量，将振幅较大的地震波变成多个振幅较小的地震波，从而减小爆破振动的强度。分段越多，振幅越小，爆破振动也越小。

3、利用或创造减振条件：采取预裂爆破增加减震面，预裂爆破可采取多分段，降低一次起爆药量方法控制震动影响；在爆破地点与被保护目标之间开挖防震沟，减少震动对保护体的影响。

（三）消减空气冲击波影响

1、采用良好的爆破技术：?在结合地质影响基础上，严格遵守设计方案打孔装药，主控钻孔方向、抵抗线、覆盖层厚度和堵塞长度；注意气象条件，合理安排爆破时间。

2、控制爆破措施：对于露天或大爆破时，可采用一个或多个辅助药包与主药包相邻段位起爆，以消弱冲击波；在建筑设施密集区增加不同形式和材料的阻波墙。

（四）大气环境及粉尘的防治

1、施工控制措施：在设备选型时选择低污染设备，并安装空气污染控制系统，减少对空气的污染；在运输弃土等易飞扬物料时，采用严密的遮盖；利用专用的环境保护水车，对施工现场和临时便道进行洒水湿润，防止尘土飞扬，减少空气的固体颗粒。

2、在爆破作业中，采用水幕降尘，保证作业面粉尘含量不超标，在弃渣场设置喷水降尘系统，在弃渣作业时喷水降尘。

3、加强通风与洒水：按照设计资料严控通风时间，并派专人对气体进行监测。

（五）自然及生态环境保护

1、加强项目内部管理：爆破施工前对员工进行环境保护基本知识及有关法律、条例的培训，设置标语牌、区界牌等标志。限制施工人员认为活动范围，对施工过程中不可避免的地表破坏，施工完毕后应进行恢复及绿化。

2、加强现场管理：施工中产生的各类弃渣加强调配，不侵占河道、湖泊、湿地、自然保护区的核心区和缓冲区。

3、加强原生态保护：保护植被，减少植被破坏，保护源头水体、自然景观，避免因施工引起水土流失、水质污染及新的环境灾害，对临时工程所占地面施工完毕进行绿化。

（六）水资源环境保护

1、保护原生态水资源：在满足施工的条件下，尽量保护原生态水资源。

2、减少施工中对水资源破坏：防止施工、生活污水对沿线河流、鱼塘及地表的污染；当污水不可避免流入河流时，设置沉淀池等措施进行污水净化处理。

四、爆破施工应急措施

（一）编制应急预案

对爆破工程范围内可能出现的突发性事故，采取预防和控制措施，以及各类人员一旦发生突发性事故时，能做出应急快速反应，实施抢救措施，发挥整体救灾效能，迅速控制局面，减小不必要的损失。

（二）做好爆破前防范措施

针对靠近居民区爆破施工，爆破可能会对房屋、设施带来影响时，管理方必须提前摸排走访调查，对各家各户人员数量、身体状况进行记录，对房屋、设施等外观、质量详细记录，留有影像资料，必要时请有资质的评估单位介入，以避免爆破施工对第三方造成影响后责任不清出现重大赔偿问题。

五、总结

爆破施工相对其他施工作业危险性极高，影响范围广，次生灾害一旦发生后果十分严重。施工管理中，施工方必须全方面分析设计资料、工程特点、周围环境、爆破条件、生态保护要求等，制定切实可行、具有实际应用性的爆破方案，经各个部门审批后，由技术部门严格监督实施。

论文作者:王洪飞

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第23期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9a5663df78e6de3ef2eb547f.html