# 地质灾害滑坡治理工程中抗滑桩的应用论文_孙晓敏

江苏地质基桩工程公司 江苏镇江 212001

摘要：滑坡是常见地质灾害，对人们的生命财产安全有巨大影响。抗滑桩是最常用也是效果十分显著的滑坡治理工程措施。抗滑桩解决了山体滑坡地质灾害问题，同时也有效地控制了山体滑坡的位移，对山体实现了有效的紧固，控制了山体滑坡的位移变化情况，使整个山体的稳定性得到加强，满足了山体控制需要。以下介绍了抗滑桩的种类及其在滑坡治理工程中的应用。

关键词：地质灾害；滑坡；抗滑桩

1抗滑桩类型

1.1悬臂抗滑桩

悬臂抗滑桩主要是通过桩床基础存在的强大抗力对平滑坡的推力进行抵抗，这种类型的抗滑桩主要是应用在浅层滑坡中，最为突出的优势就是在滑坡中进行灵活应用。无论是单级还是多级布桩，均可达到抵抗平滑坡推力的目的。虽然悬臂抗滑桩也有缺点，但不会影响其在治理滑坡中的应用，它已成为当下应用最为频繁的一种抗滑桩。

1.2锚固桩

锚固桩是另外一种类型的抗滑桩，在实际应用当中起到了良好的防滑作用。锚固桩分成两个部分，一部分是由抗滑桩组成的，起到防滑的功能[1]。另一部分锚固在抗滑桩上，主要由钢筋或钢绞线组成，形成滑动支撑结构的锚固桩，主要是在偏心压缩的状态下工作，达到防滑的目的。由于锚固桩使用的建筑材料较少，结构相对简单，与悬臂式抗滑桩相比，锚固式的整个结构成本降低了50%。同时，锚固桩在组装过程当中效率较高，施工时间短，在实际应用当中，比悬臂式方法具有突出的优势，并且锚固式抗滑桩在实际使用中能够承受较大的负荷，即使在低负荷之下，两点之间的螺纹也会产生很大的拉力。因此，在山体滑坡治理过程当中，有效应用锚固桩能够起到控制滑坡位移的作用。

2设置抗滑桩的原理和主要设计方法

2.1设置抗滑桩的原则

对于山体滑坡的治理而言，抗滑桩主要是对山体滑坡的位移进行有效的控制。通过抗滑桩的安装能够紧固山体，使山体的岩石和土壤的位移在可控的范围之内，避免山体发生大面积的垮塌。基于抗滑桩的特点和作用，在抗滑桩的设计过程当中应当满足安全性和可靠性原则，同时在抗滑桩的安装中还应当充分的调查山体滑坡区域的实际地形情况、土质情况和水文地质条件，在充分了解了山体滑坡区域的基本自然情况和岩石情况之后，才能够设计抗滑桩的施工方案。否则，抗滑桩设计之后也无法达到预期目标，在这一状态下应当根据抗滑桩的实际特点进行合理选择，所以设置抗滑桩需要做好前期的准备工作。

2.2抗滑桩设计方法

（1）明确桩群平面，确定桩距桩位。结合相关规定和计算对桩群平面和桩距进行具体布置。对于桩位的确定，主要方式有悬臂梁法、地基梁法和有限单元法等。以有限单元法为例，该种方式是将滑带和滑体强度参数作出折减，然后从中获得安全系数。将桩作为埋入滑坡体中的梁单元，借助有限单元法计算推力，然后明确桩位。对滑坡推力的大小、地形和地层性质进行计算，并确定桩长、锚固深度、截面尺寸以及桩间距。

（2）力的分析。可以将作用在抗滑桩的力进行划分，分别分成作用在桩的上部滑坡推力和作用在桩四周地层对桩的反力。通常情况下，使用地基梁法，对内力进行测定，明确是否变形。对于滑坡推力而言，在桩背上的作用点以及大小分布，与滑坡的具体类型和部位、变形等情况存在一定关联。可以应用不平衡推力传递系数法，对滑坡推力大小进行计算。当处于弹性期的时候，地基反力是结合弹性抗力来计算的，而对于塑形阶段，对反力进行计算是相对复杂的，反力大小需要在锚固点的许用承载能力范围内。

3滑坡地质灾害治理工程中抗滑桩的运用

3.1悬臂式抗滑桩的应用

基于滑坡地质灾害的治理需要，悬臂式抗滑桩在实际应用当中需要根据滑坡的发生位置和现场的实际情况选择。除了要合理选择抗滑桩的地点，在悬臂式抗滑桩的安装过程当中，应当对施工地点和施工工艺提出要求。在实际应用当中，需要根据山体滑坡的位置进行计算，并确定抗滑桩的安装地点。但是在实际应用当中，我们发现悬臂式抗滑桩对安装位置要求较高，在实际的安装位置计算过程中难度较大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，抗滑桩对施工工艺要求高，钢筋焊接要求必须要达到紧固要求，否则在实际应用当中就无法满足防滑的要求。因此，悬臂式抗滑桩在应用过程当中对配套条件和配套技术要求较高，如果不能够达到应用条件，那么悬臂式抗滑桩在实际应用当中就无法实现预期的防滑效果。

3.2锚固桩的应用

锚固桩在应用过程当中，由于安装速度较快，对施工地点的要求不高，在实际施工中可以确定大概的位置即可安装。并且锚固桩允许一定的位移发生，在实际应用过程当中可以依靠钢丝和钢脚链进行位置调整，在实际的应用中适应性更强。与此同时，锚固桩能够根据实际的位移发生情况进行有效的调整，通过锚固桩的支撑力，能够达到调节滑坡位移的目的[2]。因此，锚固桩在实际应用当中，比悬臂式抗滑桩具有优势，相同的条件下，选择锚固桩能够起到防滑的目标，能够满足防滑的需求，使整个山体滑坡的位移得到有效的控制。因此，在实际应用当中，锚固桩的应用情况较多，利用锚固桩进行山体滑坡的治理往往能够起到积极效果，能够解决山体滑坡大面积位移的情况，并且锚固桩的整个安装成本和施工成本相对较低，符合施工成本要求。

4地质灾害滑坡治理工程中抗滑桩的应用要点

4.1抗滑桩施工准备

在具体施工之前，应拆除地上和地下管线。结合施工图以及设计需要，明确抗滑桩中不同桩位和高程。打好施工作业定位桩和附桩。监理工程师应进行审查和认可，而后才能对下道工序进行施工，并要做好技术交底工作，施工人员必须按照施工图纸施工，针对桩区地表进行有效截水和排水，同时需要做好防渗工作。若在雨季施工，还需要在空口位置搭设雨棚[3]。孔口和地面的下方应加强衬砌，孔口地面需要加筑40cm的钢筋混凝土桩井锁口。针对不同工序，准备好不同工序所需的排水、通风和照明设备。同时，还需要设置良好的滑坡变形以及移动观测设施。结合该工程施工特点，对起吊机械和混凝土施工机械、钢筋笼制作等进行定期保养和养护，以保障正常施工。

4.2钻井质量控制

防滑桩一定要严格按照设计规范和设计图纸来制作，一定要对井口和四周区域分散的沉积物进行整平，确保排水和渗水工程，不能出现井口积水现象。对钻孔桩，要求开挖深度和截面位置不应存在切口尖角。桩井的垂直度误差应符合规范及设计需要[4]。

4.3防止钢笼变形

焊接防滑桩主要包含焊接环、加强筋和主散热片，同时对主散热片进行拉直处理，对钢龙进行精准对接。

4.4避免钢笼浮动和下沉

应用在防滑桩的混凝土应当保障混合符合混合比设计需要，使混凝土具有较大的加工性。施工范围应始终保持在20±2cm的范围内。

4.5混凝土灌注安全控制

桩心混凝土灌注量很大，可采用泵送，也可采用机动车进行运输。因现场条件较差，如果使用机动车进行运输，则在施工开始前必须对机动车进行检查，确认其制动系统是否良好，且驾驶员要经过严格的岗前培训。

结束语

从目前常见的地质灾害来看，山体滑坡造成的危害相对较大，有效预防山体滑坡并对山体滑坡进行综合治理，是当前地质灾害治理工程的重要内容。结合山体滑坡的发生原因和实际影响，抗滑桩的应用对于治理山体滑坡具有重要意义。有效运用抗滑桩做好抗滑桩的设计和应用，对于治理山体滑坡能够起到积极作用。

参考文献：

[1]肖世国.似土质边（滑）坡抗滑桩后滑坡推力分布模式的近似理论解析[J].岩土工程学报，2010（01）：22-23.

[2]熊启东，孔凡林，李成芳.库岸边坡抗滑桩上滑坡推力研究现状综述[J].重庆建筑，2010（04）：45-46.

[3]卢勤，何巡军，张千贵.城市建筑边坡抗滑桩支护效果分析[J].山西建筑，2010（23）：78-79.

[4]杨涛，周德培，冯君.抗滑桩计算的确定性计算模型[J].工业建筑，2007（09）：90-91.

论文作者:孙晓敏

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9a590b99d6f772be430bfbd3.html