# 试论建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术要点 韩旭武论文_ 韩旭武

摘 要：对于钢筋混凝土施工技术的有效运用，可以在很大的程度上提升建筑的安全性和科学性。所以对于建筑中运用钢筋混凝土施工技术是必不可少的，它不仅仅对建筑质量起到了很重要的作用，而且对于施工质量管理也有着不可小觑的作用。钢筋混凝土结构技术的运用可以使建筑的质量得到有效的保障。

关键词：建筑施工；钢筋混凝土；结构；技术

一、钢筋混凝土建筑结构的技术应用优势

1、融合了原材料性能优势。钢筋混凝土建筑工程的主要材料是混凝土、碎石、钢筋及钢板等材料。在实际施工过程中，将钢筋、钢板与混凝土进行融合应用，形成复合的结构，在保证建筑承重强度的基础上，增强了建筑抗拉、抗变形的性能。如果单独选择混凝土材料进行工程建设，可以保证建设具备良好的抗拉能力，但在抗拉、稳定性方面性能较差。相反，钢筋结构尽管抗拉能力较强，但承重性不高。钢筋混凝土结构融合了两种材料的性能优势，可以更好地满足复杂的建筑要求，是现阶段适用范围较广、实用性较强的工程技术。

2、建筑结构稳定性强。钢筋材料与混凝土材料的有效融合在保证了建筑结构抗震性能的基础上，还具备一定的防爆性能，材料之间的紧密结合，提升了建筑结构的稳定性能。此外，在建设技术的控制与管理方面，需要结合具体的建设要求，选择不同的钢筋类型与混凝土配比方案，保证二者的技术优势可以有效的发挥出来。

3、技术成本相对较低。由于钢筋与混凝土材料容易获取，应用范围广泛，建设成本相对较低，因此具有较强的经济适用性。需要注意的是，建筑工程使用的混凝土与钢筋的基数较大，需要工程队伍做好现场管理，保证材料的运输、存储、计量与检测等环节的规范管理，实现建筑资源的合理配置。

二、建筑施工中钢筋混凝土施工问题分析

钢筋混凝土结构是用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。用钢筋和混凝土制成的一种结构。

1、钢筋混凝土自重大。钢筋混凝土的重度约为25kN/m^3，比砌体和木材的重度都大。尽管比钢材的重度小，但结构的截面尺寸较大，因而其自重远远超过相同跨度或高度的钢结构的重量。

2、抗裂性能较差。混凝土的抗拉强度非常低，因此，普通钢筋混凝土结构经常带裂缝工作。尽管裂缝的存在并不一定意味着结构发生破坏，但是它影响结构的耐久性和美观。当裂缝数量较多和开展较宽时，还将给人造成一种不安全感。

3、材料性质脆弱。混凝土的脆性随混凝土强度等级的提高而加大。钢结构主要由H型钢、工字钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻，且施工快捷，广泛应用于大型工业厂房、体育馆、加油站、超高层等领域。

三、建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术要点

1、后浇带防水工程。防水工程是后浇带建设施工的基础内容，主要是针对混凝土结构建筑裂缝、沉降等问题进行的防护与修补措施。为了更好的控制工程建设质量，避免出现返工、重建、补建及安全隐患问题，工程队伍不仅需要在建设过程中做好防水工作，在建筑后期的养护阶段也需要进行针对性的防水建设。具体来讲，防水工程可以分为底板防水与墙面防水两种。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆墙面防水是指在墙面涂刷防水材料来保证后浇带干燥，而底板防水主要以使用防水卷材为主，防水卷材的铺设能够有效的避免水分侵入建筑底板内，确保了底板的干燥。在进行底板施工的过程中，技术人员应设置好防水带的位置与宽度，对产生裂缝的建筑工程做好补救措施，如在裂缝处添设防水卷材、涂刷防水材料等，避免风力、雨水侵蚀。

2、模板搭设与拆除。在模板设置与搭建的过程中，分为梁支持与板支撑，工程人员需要依照建筑使用标准、设计方案及施工环境等，选择具体的支撑模式。在准备阶段，应依照施工方案设计流程，准备好对应的模板、钢架，做好现场管理工作，按照先安装钢架后搭设模板的形式进行，确保模板搭设牢固。与此同时，在侧模搭建阶段，要保证模板不会发生跑模现象。在开始模板施工前，应利用计算机技术制作建设模型，如果发现不合理之处也便于及时修改。除此之外，工程进行阶段，实际施工人员应做好安全防护，确保设备调试状态正常，降低施工风险。在进行模板拆除的过程中，对于高度超过5米的模板，应当搭建好脚手架并且设置好防护栏以后才能够进行拆除。

3、钢筋绑扎的技术控制。钢筋捆扎是钢筋混凝土的结构基础，影响了工程整体的稳定性与完整性。为此，技术人员在进行捆扎操作前，需要依照设计标准对钢筋材料的硬度、韧度抗变形等性能进行检测，在质检合格后开展实践工程。在绑扎时根据施工图纸的内容来进行钢筋的检查，确保选用的钢筋型号以及尺寸都与设计的图纸内容一致以后才能够开始绑扎。在开展钢筋捆扎实际施工的过程中，技术人员应该注意：首先，需要搭接的钢筋末端与捆扎弯折部分的间隔应该超出钢筋直径十倍距离以上，避免接头部分与最大弯矩处重叠；其次，在钢筋拉力较强的部分，可以将一级钢筋绑扎接头的尾部作为弯钩，而二级钢筋却不能这样做，在钢筋搭接位置，要用铁丝将其中间与两端扎牢。

4、混凝土浇筑技术控制。在完成钢筋捆扎工程后，需要对进行混凝土浇筑施工，在浇筑的过程中，需要注意：首先，应做好混凝土材料的计量、检测，在保证混凝土的质量符合标准的同时，规范原料的运输、存储管理；其次，确保混凝土配比、拌合流程符合技术要求，坚持边拌边用原则，并控制好搅拌时间，最好控制在2分钟左右，在搅拌完成以后，应让混凝土静置，时间控制在1.5小时左右，保证浇筑的整体质量符合使用建筑使用标准。

5、工程养护。混凝土材料在进行水化的过程中，需要处在适宜的湿度、温度条件下，才能保证材料的硬度、强度及密实度符合建筑要求。为避免混凝土结构建筑发生质量问题，应该做好工程的养护工作。当前阶段，养护工程的技术应用形式多样，包括定期洒水、覆盖遮挡物、使用防护剂等方法，实现保温、保湿的目的。在具体的工程建设阶段，应依照工程方案、技术操作难度等进行具体的选择。科学、高效的防护工程可以缩短混凝土硬化周期，提升材料硬度。

结束语

综上所述，钢筋混凝土结构对于现代建筑施工已经变得越来越重要，随着社会的不断发展，因此对于钢筋混凝土技术的运用也要与时俱进不断的改进。这就需要建筑人员做好各方面的准备，对建筑施工的质量和水平有着更高的要求。所以对建筑施工中钢筋混凝土结构技术的不断提升对当今建筑有着不可估量的影响。

参考文献

[1]王驰.分析房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术的应用[J]建材与装饰,2018（30）：256-257.

[2]赵晓斌.建筑混凝土施工和后浇带技术在钢筋混凝土结构房屋的应用[J].散装水泥，2019（14）：104-105.

[3]余华伟.高层住宅现浇空心钢筋混凝土构造墙的优化设计及施工[J].建筑施工，2019（22）：213-215.

论文作者: 韩旭武

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9a5c80bbe585b8499c464a85.html