# 新形势下如何提高环境监测工作中的质量保证论文_洪根惠

洪根惠

杭州国泰环保科技股份有限公司 浙江 杭州 311202

摘要：质量保证是质量管理工作当中一项重要内容，通过进行质量保证工作建设能够有效评价环境监测的分析结果，从而可以提升监测数据的准确性与真实性。但是，在实际工作过程中一些工作人员将工作视为负担，对质量保证的认知程度与水平不够,这些错误的想法让环境监测质量保证工作开展受到影响。为此，必须让工作人员在进行环境监测的过程中自觉形成质量保证责任意识，提升监测水平与专业人员的综合素养，确保监测得到的结果更加准确可靠。

关键词：环境监测；影响因素；质量保证

一、环境监测工作存在的问题

1.1对环境监测不够重视，投入资金不足

现如今，虽然人们的环保意识在逐渐提高，但是我国的环境保护工作仍然存在很大的问题，再加上政府及环境部门对环境监测工作的不重视，我国的环境监测技术水平一直比较落后。此外，由于对环境监测工作重要性的认识不够充分，政府及环境部门对环境监测工作的资金投入较少，造成从事环境监测工作的人力不足，而且环境监测设备落后，甚至有的地方没有环境监测设备。对环境监测工作而言，理论上人力是基础，财力是支撑，而在现实中，政府及环境部门对环境监测工作的重视度不够，加之投入资金不足，想要做好环境监测工作实在是难上加难。

1.2环境监测的制度不够完善，监测数据缺乏真实性

随着科学水平的提高，我国的环境监测技术得到迅猛发展，并且逐步趋于制度化，但是仍不够完善。由于环境问题的日益增多，环境监测部门需要根据社会发展的情况，对环境监测技术进行适当的调整，以应对更多的环境问题。此外，社会的快速发展，导致以前的环境监测制度不能适应新的发展要求，在旧制度向新制度改革的过渡阶段，环境监测工作出现了诸多问题，环境监测的质量相对落后，导致有时监测的数据和实际情况相差较多，缺乏真实性。

1.3环境监测方法落后，监测人员缺少工作经验

多年来，我国的环境监测方式虽然经历了诸多改变，但是监测的方法依然比较落后，而且大多数监测人员缺乏工作经验，在操作监测设备和分析环境变化原因等方面都存在着一些问题，以致监测报告的质量偏低。通过分析可知，环境监测的准确性，不但需要有先进的监测方法，而且需要从事监测工作的监测人员有足够的经验。

二、新形势下提升环境监测工作中质量保证的对策

新形势下为全面完成提高环境监测质量，确保监测数据的“代表性、准确性、精密性、可比性、完整性”，我们务必要把质量保证工作作为环境监测工作的重中之重来抓，在整个监测过程中实施全过程管理，包括制订计划，根据需要和可能确定监测指标及数据的质量要求，规定相应的分析监测系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其内容包括：监测布点、现场测试、样品预处理、储存、运输、实验室供应、仪器设备、器皿的选择和校准，试剂、溶剂和基准物质的选用，统一测量方法，质量控制程序，数据的记录、整理、评价和报告，对监测人员的要求和技术培训，实验室的清洁和安全，以及编写有关的程序文件和手册等。为确保把质量保证融入监测工作的全过程，提高环境监测数据的科学性、准确性和规范性，为环境管理工作提供强有力的支撑和保障。具体措施有几下几项措施：

2.1人员素质的质量保证

质量管理，以人为本，人的质量提高了，数据的质量才能提高，因此必须按照《环境监测人员持证上岗考核制度》的要求，学习理论和基本技能，理论结合实际，采取站内人员以老带新、实岗培训等形式，提高监测人员的能力水平，并通过考核合格后，持环境监测机构监测人员的合格证上岗，全面提高监测人员业务水平，确保实验室质量管理的“软件”达标。现在基层监测站，普遍缺少人手的情况下，通常把重兵放在化验室、综合室等部门，弱化了采样人员的人才资源配置，这是不合理的。现场采样是专业技术活，在监测中的重要性是首当其冲的，应当配置一定比例的高级技术人员，来保证采取的样品具备完整性和代表性。

2.2监测点位布置的质量保证

遵循尺度原则、信息量原则、经济性原则、不断优化原则、可控性原则、代表性原则，确定监测点位。对于工业废水和生活污水监测，需要调查工业的用水情况、废水类型、污水去向、生活污水排放情况等确定监测点位，然后根据优化原则优化监测点位。采样点位应设置明显标志，采样点位一经确定，不得随意改动，严格执行GB15562.1—1995标准。经确认的采样点是法定排污监测点，如因生产工艺或其它原因需变更时，由当地环境保护行政主管部门和环境监测站重新确认。

2.3采样容器的质量保证

采样容器的选择。容器的材质应该是不溶于水样、容器的材质不会吸附水样中的某些物质、容器和水样不会发生化学反应。容器的封口材料要尽量和容器材质一致。根据采样工作需要，确定样品容器数量，尽可能多带采样容器。

采样前容器的洗涤。容器必须彻底清洁，不能与水样待测物之间发生反应，选择清洗的清洁剂类型不能与采样容器发生反应。最好有专用的容器，减少交叉污染影响水样分析。洗涤后的容器分别加入相应的保存剂。

容器的封存。对需要测定物理-化学分析物的样品，应使水样充满容器至溢流并密封保存，以减少因与空气中氧气、二氧化碳的反应干扰及样品运输途中的振荡干扰。但当样品需要被冷冻保存时，不应溢满封存。

监测分析仪器的质量保证。环境监测所有仪器设备均应按规定进行量值溯源、检定、校准，确保所有仪器处于有效控制状态。但现在的环境监测实验室通用仪器存在检定内容的针对性较差，在相关检定规程中的要求偏低；检定规程的范围需扩大，目前环境监测由较窄领域的监测向全方位领域发展，环境监测实验室通用仪器使用率越来越高，新的监测手段也越来越多，但尚有许多重要的实验室监测仪器未制定检定规程，或有检定规程的重要监测仪器尚未列入《强制检定的工作计量器具目录》，像ICP-MS、HPLC-MS等重要仪器并未列入强检范围；检定方法的局限性，如连续光源原子吸收分光光度计，该类仪器在实际工作中并不适合按照JJG694—2009进行检定，而只能按照校准规范进行校准。

三、结语

为全面完成监测任务,确保监测数据的准确性,我们务必要把质量保证工作作为环境监测工作的重中之重来抓,通过在监测实际中各个关键环节抓质量保证工作,从而把质量保证融入监测工作的全过程。与此同时,把服务作为工作宗旨,充分发挥现有的监测资源,在做好例行监测工作的同时,积极拓展监测服务领域,强化监测人员的服务意识,把环境质量保证贯穿于环境监测工作的全过程,不断提高环境监测水平,使环境监测更好的为环境决策提供技术支持、为环境执法实施技术监督、为社会经济发展提供技术服务。

参考文献：

[1]柯健飞.关于做好环境监测工作的几点浅见[J]．资源节约与环保，2013（7）：58-59．

[2]曾凯.新形势下如何做好环境监测工作[J].中国高新技术企业，2014（1）.

论文作者:洪根惠

论文发表刊物:《防护工程》2018年第18期

论文发表时间:2018/11/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9a7d0178111c27d20707394d.html