# 建筑工程铝合金门窗型材检测分析论文_孙敏

广西壮族自治区建筑工程质量检测中心

摘要：随着建筑工程中铝合金门窗型材的运用变得越来越频繁，建筑工程铝合金门窗型材的质量对于整个建筑工程的质量效益影响力也在不断提升，因此应高度重视建筑工程铝合金门窗型材的检测工作，保证其质量符合建筑标准和要求之后，才能够将其融入建筑施工过程。文章从这个角度出发，首先分析了铝合金门窗型材检测工作的必要性，并且详细探究了建筑工程铝合金门窗型材检测的关键点，在此基础上倡导构建健全的建筑工程铝合金门窗型材检测体系，以供参考。

关键词：建筑工程；铝合金门窗；门窗型材

从理论上来讲，铝合金质轻，塑性良好，便于工艺成形，表面处理性能比较好，可以结合不同门窗设计标准和要求，生产出多种美观耐用的优质门窗型材，以提升当前建筑工程的质量。当然作为建筑工程型材中的重要组成部分，铝合金门窗型材同样需要经历严格的检测工作，这是保证其质量符合要求，发挥铝合金门窗型材效能的关键性环节。

一、建筑工程铝合金门窗型材检测的必要性

建筑工程属于资源消耗型产业，也是当前建设资源节约型社会的重要领域，而从建筑工程能耗占比来看，建筑工程门窗占据比重比较大，也就是说建筑工程门窗将成为建筑工程能耗控制的关键性领域。由此，高度重视建筑工程铝合金门窗型材检测工作，显得尤为必要。尤其对于部分以铝合金门窗为主要建筑结构的项目来讲，对于铝合金门窗型材进行质检，将是最为主要的工作内容。另外从当前铝合金门窗型材出现的变形，脱落的问题来看，目前铝合金门窗型材的检测工作还没有落实下去，难以发挥出铝合金门窗型材的自身效能，这样的情况不能持续下去，否则将会使得建筑工程的效益大打折扣，也是不符合我国当前建筑工程标准规范的。

二、建筑工程铝合金门窗型材检测分析要点

实际上我国对于铝合金建筑型材有着明确的要求和规范，其不仅仅明确了建筑工程铝合金门窗型材检测方向，也确定了建筑工程铝合金门窗型材检测工作的要点。通过对于GB/T5237标准体系的解读，我们认为可以从以下几个角度去做好建筑工程铝合金门窗型材检测工作：

1.从尺寸误差性的角度来检测

建筑工程铝合金门窗型材的尺寸误差性，是检测工作的重要内容。国标中主要涉及到以下几个方面的内容：其一，截面的尺寸是否符合要求；其二，曲面的间隔是否合理；其三，平面的间隙是否达到要求；其四，扭曲度的大小是否达到标准：其五，弯曲的程度和长度是否规范；其六，圆角的半径能否达到合理范围；其七，端头变形的程度是否控制得当等。一般情况下，建筑工程铝合金门窗的检测工作是有生产厂家和建筑装饰公司共同参与完成的，在对于上述各项指标进行检验之后，生成质量检测报告和技术图样，在于采购合同中尺寸要求进行对比之后，确定尺寸误差在可以承受的范围内，才能够将其确定为检测合格。

2.从型材壁的厚度角度来检测

建筑工程铝合金门窗型材的力学性能取决于型材壁的厚度，这就需要在建筑工程铝合金门窗型材检测的过程中，高度重视建筑工程铝合金门窗型材壁的厚度问题。实际上当前很多建筑型材检测人员并没有重视这个指标，很多时候都是从面积的角度去进行衡量，由此就给与部分不良商家投机取巧创造了机会，生产出壁厚难以达到要求的型材，从而影响型材的强度和硬度。因此应该积极依照国家对于建筑工程型材壁厚的标准要求，考量建筑物类型，设计参数，强度要求，抗震性能等因素，对于建筑工程铝合金门窗型材的壁厚进行检测。

3.从氧化膜厚度的角度来检测

对于铝合金材质的门窗型材来讲，对于其氧化膜厚度进行检测，是当前建筑工程型材检测工作的基本内容。从当前检测经验来看，主要会使用到以下两种方式方法：其一，涡流法，就是借助涡流测厚仪对于氧化膜的厚度进行测量，随着涡流测厚仪设备性能的提升，检测自动化，统计智能化，矫正一体化已经不再是梦想，这使得检测效率和质量得以不断提升；其二，横截面显微法，通俗来讲，就是使用精准的金相显微镜对于铝合金建筑型材的氧化膜厚度进行检测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.从力学性能的角度来测量

对于铝合金门窗型材的力学性能进行检测，也是检测工作的重要内容。一般情况下，其检测的项目主要涉及到型材的合金成分和热处理效果。通过对于当前建筑工程铝合金门窗型材检测经验来看，主要会使用以下几种检测方法：其一，拉伸试验；其二，硬度试验。在实际操作过程中，要结合建筑工程对于型材的力学性能要求，明确对应的测量取值，并在此基础上找到对应的力学性能测量切入点。

三、建筑工程铝合金门窗型材检测策略

当前建筑工程铝合金门窗检测工作的现状是：检测工作意识不强，很多时候都没有开展严格的检测工作；检测工作切入点不正确，检测人员的素质不高，难以依照国家标准和规范做好各项检测工作；检测环境体系不健全，检测设备工具不是很充足，难以满足当前检测工作需求，影响到当前建筑工程铝合金门窗型材检测工作的顺利进行；建筑工程铝合金门窗型材检测制度不健全，难以保证各项检测行为的标准化和规范化发展。对此，我们应该采取对应措施进行改善和调整：

1.树立正确的铝合金门窗型材检测理念

树立正确的铝合金门窗型材检测理念，就是要求建筑行业高度重视铝合金门窗型材的检测工作，正确认识门窗型材检测工作与绿色建筑之间的关系，正确认识门窗型材检测工作与建筑工程质量之间的关系。对此，强化对应宣传教育工作显得尤为必要。

2.培养专业化铝合金门窗型材检测队伍

专业化的铝合金门窗型材检测队伍的组建，是做好铝合金门窗型材检测工作的关键。对此要求门窗生产商，装饰公司充分发挥各自优势，形成完善的专业检测人才培养机制，实现检测人员检测能力和素质不断提升。

3.建立健全铝合金门窗的检测设备体系

针对于当前建筑工程铝合金门窗检测设备体系不健全的问题，应该积极加大在此方面的投入，积极进口一批先进的铝合金门窗型材检测设备工具，使用先进的检测方法，实现实际检测工作质量的不断提升。还需要强化设备管理和维护，保证设备处于理想的使用状态。

4.制定健全的铝合金门窗型材检测规范

结合铝合金门窗型材检测工作经验，遵循当前铝合金门窗型材标准和规范，制定健全的铝合金门窗型材检测规范标准，并且积极将标准和规范落实到每一项检测工作中去，推动检测工作朝着标准化和规范化的方向发展和进步。在此过程中，可以积极发挥建筑协会的宣传作用。

结束语

综上所述，建筑工程铝合金门窗型材检测工作，不仅仅会影响到建筑工程的质量，还是践行绿色建筑理念的重要环节。对此我们应该正视当前建筑工程铝合金门窗型材检测工作的缺陷和不足，积极采取对应的措施进行改善和调整，以推动建筑工程铝合金门窗型材检测工作质量的不断提升，发挥铝合金门窗型材的最大效能，使得建筑工程的经济效益得以最大化的体现。

参考文献：

[1]马伟成.铝合金门窗检测渗漏水分析与对策[J].低碳世界，2014，19：23-24.

[2]韩佰成.铝合金门窗检测渗漏水分析与对策[J].门窗，2015，05：42-43.

[3]王汇川.门窗检测中渗漏水现象及剖析[J].中国建筑防水，2007，06：11-14.

[4]熊伟，邸小坛，翟传明.门窗工程现场检测技术标准及专用仪器的开发[J].建筑科学，2011，S1：81-82.

[5]葛伟能，葛卫云.门窗检测中渗漏水现象及原因分析[J].中国建设信息，2010，13：80-81.

论文作者:孙敏

论文发表刊物:《基层建设》2015年24期供稿

论文发表时间:2016/3/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9a92e6ab84017e032e94c524.html