# 进相器与节能技术的应用研究论文_成晖

摘要:进相器与节能技术，不能单纯为了节约能耗而不顾技能技术成本，更不能为了节约能源而影响能源正常使用。机械工业的效益表现了机械业的本质目标，并体现着机械工业的核心思想，进相器与节能技术是当代机械工业效益重要而客观的存在，机械工业的技能技术和进相器的使用是相互促进的，唯有双方互相促进，才能保障有丰厚的效益，只有效益增长了，进相器与节能技术的研究与应用才有实际意义。

关键词:机械工业;节能技术;进相器

为响应企业节约能源，降低成本要求，提高企业经济效益我厂在各绕线式异步电动机与转子串接进相器，就地实现无功率补偿。提高电机的功率因数，降低定子电流，降低电机温升，降低电机及电网的无功及有功损耗，改善电机的运行状况，延长了电机的使用寿命。针对以前我厂仅用高低压电容进行补偿而言，高低压电容只是在电机之外的配电网上对电机进行无功补偿。无法改善电机本身的运行状况，而进相器串接在电机转子运行中，不仅可以显著提高功率因数使电机定子电流大幅度降低并提升电机的效率和过载能力。

一、适用范围

广泛适用于水泥、化工、木业、糖业、钢铁、冶金、矿山等行业大中型绕线式异步电机的就地补偿。是专为大中型绕线式异步电机节能降耗设计的无功功率就地补偿装置。它是串接在电机转子回路中，通过改变转子电流与转子电压的相位关系,进而改变电机定子电流与电压的相位关系,达到提高电机自身的功率因数和效率,提高电机过载能力、降低电机定子电流、降低电机自身损耗的目的。就我厂而言应用在生料系统主电机，循环风机，水泥磨系统主电机，主排风机，石破主电机等高压电机，节省电流10~15A。

二、进相器的优势

(1)很好地解决了变负载电机就地补偿的难题，填补了国内这一领域的技术和产品空白；

(2)先进的交—交变频技术和微机控制技术，可靠性高；

(3) 电机功率因数提高到0.95～0.99?之间的范围，无功功率降低60%以上；

（4）电机定子电流10%～20%，降低线损、铜损20%-30%；

（5）电机绕组温升显著降低，效率及过载能力大大提高，电机使用寿命延长；

（6）远优于电容补偿：不仅提高了线路的功率因数，更重要的是提高了电机本身的功率因数；

（7） 可适时根据负载变化 调整相关参数，达到动态补偿的目的，使功率因数始终处于最优状态；

三、工作原理

静止式进相器是申接在电机转子回路中，通过改变转子电流与转子电压的相位关系，进而改变电机定子电流与电压的相位关系，达到提高电机自身的功率因数和效率，提高电机过载能力、降低电机定子电流、降低电机自身损耗的目的。

电机在某一负载下运行时， 其转子电流为I2e.定子电流为I1e.向量图如下所示。

励磁电流Im由关系式Im=I1e-I2e, 从向量图可得出Im.当在转子回路串接静止式进相器的附加电势后，转子电流的相位变为图中的I2。由于负载不变，励磁电流Im不变。此时的电子电流I由关系式I=Im+I2,从向量图可得出I1,如图所示。从图中可以看出I,的功率因数角和幅值都比L1e小，说明电机的功率因数有所提高，定子电流有所下降。这正是静止式进相器所要达到的对电机补偿的目的。

静止式进相器的原理框图如下:

从上图可以看出进相器是串接在电机转子回路中的。当电机运行时采集转子电流和同步电压信号，经微处理器CPU 处理后给可控硅发出触发信号，由可控硅组成的交一交变频器将工频电源变为和转子电流同频率的电源，加在电机转子回路中，改变转子电流与转子电压的相位关系，通过磁场进而改变电机定子电流与定子电压的相位关系，减小功率因数角，电机本身的功率因数得以提高，定子电流得以下降。这种方式，大大改善了电机的运行状况，显著降低了电机自身的损耗。

四、结束语

总之，机械在当前社会生产实践中的价值不容忽视，但是其对社会生态环境造成的影响也不能忽略，所以基于机械利用和社会生态环境的考虑，需要对机械利用现状做改变。机械新能源和节能技术的应用对机械的综合利用价值提升帮助巨大，对机械领域的发展也有突出的效果，所以在具体分析机械污染元素的基础上做机械设备新能源和节能技术利用加强的分析现实意义十分显著。

参考资料：

【1】孙鸣,王治国,秦建民;一种新型柱上式无功功率补偿装置的研究[J];电网技术;2004年22期

【2】董锦凤,高春玲;Ф3.5m×13m型水泥磨电控系统设计[J];河南科技大学学报(自然科学版);2004年05期

【3】常雨芳，袁佑新，黄文聪;智能型静止进相器研制[J];电力自动化设备;2006年06期

【4】杨立平，郝成;绕线式电机一体化启动进相器的研制[J];机电设备;2008年03期

论文作者:成晖

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第18期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9aa0b4cde1ff764886fac540.html