# 岩土工程勘察在岩土工程技术中的应用论文_王辉

安徽省安庆市勘察测绘院 安徽安庆 246001

摘要：本文论述了当前岩土工程勘察中已取得的进展、热点以及存在的主要问题,对这些问题进行详细分析,指出了其中的关键点,并提出了相应的解决方案,由此对岩土工程勘察的发展趋势进行预测,为提高我国的岩土工程勘察质量提供依据。

关键词：勘察技术；存在问题；发展趋势

引言

岩土工程建设项目旨在解决和处理问题相关的岩石和土壤介质,在建设项目不可或缺的重要环节。项目建筑岩土工程勘察设计和施工前应按照基本建设程序进行岩土工程的重要性和质量的可靠性越来越受到各级政府的关注。并于2000年开始实行施工图设计文件审查制度,对保证工程勘察设计质量起到了重要的作用,并取得了明显的成效。但是,在各级检查和施工图设计文件审查中,勘察问题仍旧突出。当前,施工图审查主要集中于房屋工程和城市基础设施,对为城市建设服务的勘察单位来说,既是促进更是考验。

1 当前岩土工程地质勘察工作概述

(1)当前的地质调查和相关工作,岩土工程技术有非常显著的进步和发展,已经一定程度的提升,但是，在实际岩土工程中，对于勘察技术的要求已经不再停留在传统应用的方法和手段上，在这过程中必须要应对技术上更多更复杂的考验，因此，必须要采取更为科学也更为有效的方法来解决。

（2）在岩土工程中，地质勘察的目的是全面了解工程地质情况，包括地质调查成果、设计要求、岩土工程参数等。

（3）岩土工程勘察的主要内容包括野外钻探、室内试验、原状土样、原位试验等。另外，要结合具体施工情况和相关经验，使得勘察依据在可靠性与准确性上有所确保。

2地质勘察技术应用的原则

为满足当前岩土工程在实际施工中的需要，将地质勘察及相关技术应用于工程施工现场地质条件的了解和掌握。然而，在岩土工程当中，对于地质勘察技术的应用应该遵循相关的原则，主要表现在：

2.1 进行合理的规划，地质勘察需完善关于岩土工程的施工，要坚持科学的可持续发展观，并以此为理念基础提升地质勘察水平。

2.2合理布局、勘察和考虑存在多样性的岩土工程地质条件，对地质勘察布局必须与岩土工程有关内容相平衡，并以此为基础来进行勘察工作的开展，并引导地质勘察相关工作，实现勘察工作的有序进行，同时使得岩土工程的地质勘察科学水平的提高。

2.3 进行合理创新。根据地质勘实际察需求，促进地质勘察在技术上的创新岩体工程的地质勘察相关工作在技术上的创新一定程度上也决定了地质工程施工的水平。我们也应该结合实际岩土工程地质勘察的具体需要，实现资源的合理配置，不断创新并灵活应用各项地质勘察相关技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 地质勘察技术应用的相关建议及具体措施

结合岩土工程施工经验，相关的地质勘探技术的应用进行了总结，并提出了一些建议，从地质灾害调查、地球物理和地球化学勘探技术相辅相成，GPS信息采集的三种方法对感应系统的分析。

3.1 对地质灾害进行勘察的方法

①瞬变电磁法。此方法的优点在于其具备较高的分辨力，并且其探测深度相对于其他方法来说相对更大，探测效率也更高，被普遍应用在岩土工程的灾害探测工作上。② 高密度电阻率法。这一方法通常主要用在深度相对较浅的岩土地下水系，通过对岩土体存在导电性差异的这一特点的运用，其勘察所获得的结果也比较有效。③视电阻率法。这一方法在原理上是指对岩土工程的区域内导体性质进行判断，然后再进行圈定。例如岩土工程由于金属含量相对较高其空气的密度也更高，但空气是高阻的绝缘体，其他的地质基本都是块状的硫化物，导电性能良好，所以电阻率也很低，这一方法能够按照区域导电的性质，快速的判断出每个部位地质情况。④瑞利面波、地质雷达物探法等，这些方法的应用，能够实现在岩土工程的地质灾害勘察中，对50m深的地下空区、地下溶洞以及地下管道之类的区域是否有地质灾害存在进行探测，并且能够有较为明显的作用和效果。

3.2 地球物理和地球化学勘察技术互补法

为了能够快速及时的对岩土工程地质情况进行了解，对于各项技术方法的综合采用能够深入至岩土工程具备严重复杂性的地质之中，与各区域中对地质的含量和类型等进行预测。因此我们要采用地震勘察技术，准确圈定地质伸出的构造边界，而岩土构造的部分，需要采用穿透力极强的化学勘察技术方法。反过来，岩土地质结构情况不能够全面了解，则要采用地震勘察和地球物理勘察辅助化学勘察技术方法。

3.3 GPS感应系统信息采集方法

GPS是一种全球定位系统，其原理是利用卫星的无线电导航定位功能，导航和定位世界的任何位置，建立三维数据坐标，为我们提供准确的区域位置。岩土工程地质勘察：（1）建立系统的感应主要由四个部分组成，分别为信号接收器，导航星座、地面通信网络、地面控制中心系统的GPS诱导系统的心脏，不同信号之间的联系。（2）建立一个监测系统，分别由基站、监控中心、现场控制站、车、网络中继站，如岩土工程地质的实时监测，检查是否有诱发地质灾害的可能性，以便及时采取预防措施。（3）GPS在收集信息的过程中使用，它是分析矿物的稳定性很重要，物理结构和化学组成矿物仪是用来测量在同一时间的光谱曲线，用数据库，光谱分析，然后对岩土工程地质的准确判断。

结束语

综上所述，岩土工程地质勘察采用钻探、采样、测绘、坑探、地质遥感等技术手段，调查岩土工程区域的地质情况，为工程提供全面、准确的地质资料。为了提高地质勘察技术的创新水平，笔者认为可以采用地震勘察、地球物理勘察、地球化学勘察、瞬变电磁法、高密度电阻率法、视电阻率法、GPS感应系统信息采集方法等，合理配置资源和地域，做到各种地质勘察技术的灵活应用和不断创新。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家标准.岩土工程勘察规范(GB50021-2001).北京:中国建筑工业出版社, 2002

[2]中华人民共和国国家标准.建筑抗震设计规范(GB50011-2001).北京:中国建筑工业出版社, 2001

[3]顾宝和.未来岩土工程师的所在企业和技术责任.岩土工程界.2002年第9期

论文作者:王辉

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第21期

论文发表时间:2017/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9adbbad5568716d78a3e6c2b.html