# 坑透仪在凤凰山煤矿XV4303工作面应用研究论文_杨大牛,吴荣新

安徽理工大学地球与环境学院 安徽省 232001

摘要：无线电波透视技术经过30多年的推广应用，取得了很好的效果。通过全国数十个煤炭局矿工作面的探测，充分说明坑道无线电波透视法能够较有效地圈定出工作面内的正常区和异常区，能够发现和探测出能引起电性变化的各种地质构造情况，为煤矿生产提供比较准确的地质资料。本文为无线电波透视技术在山西凤凰山煤矿XV4303工作面应用解释。

关键词：煤矿；无线电波；透视技术解释

一、现场观测系统布置及YDT88坑透仪采集数据评价

根据探测目的和现场实际情况，本次探测工作主要在XV4303工作面自切眼往外500m，倾向长度平均约176m。采用无线电波透视技术在XV4205巷、XV4206巷内分别发射和接收。在XV4206巷共布置11个发射点，对每个发射点在XV4205巷接收11个实测场强值；在XV4205巷布置11个发射点，对每个发射点在XV4206巷接收11个实测场强值。其中发射点间距为50m，接收点间距10m。

本次所采集数据实测场强值总体上在70~75db，最小值65db。从实测数值来看，背景测试值在8db左右，与最高场强值相比，有很大的变化范围，说明本次采集数据信噪比高，采集数据可靠。

二、结果及解释

（1）无线电波透视实测场强值曲线图

YDT88坑透仪探测实测场强曲线图见图1、图2，由此可见：

本次探测实际接收场强值相对较高且稳定，其场强值多高于70db，说明该工作面煤层无线电波透视能力强，煤层电阻率值较高，工作面煤岩层对无线电波的吸收系数值较小，代表了正常煤岩层无线电波场强的典型值。

图1 XV4206无线电波透视仪实测场强曲线图

图2.XV4205无线电波透视仪实测场强曲线图

图3XV4303无线电波透视法实测场强分布图

图4XV4303无线电波透视法SIRT反演吸收系数（CT成像）图

（2）无线电波透视实测场强分布图

YDT88矿用无线电波透视仪实测场强分布图，见图3，其中黄色色标越深表明其场强值越高，即该段煤层无线电波穿透能力强，存在异常构造的可能性越小。图中各段情况反映结果与实测场强曲线结果基本一致，在此不再赘述。

（3）无线电波透视SIRT反演吸收系数（CT成像）图

YDT88矿用无线电波透视仪SIRT反演吸收系数（CT）成像图，见图4，该图中吸收系数的强弱表明煤岩层介质的差异，图中黄色色标表示弱吸收系数值，其黄色越深表示存在异常的可能性越小，因此可以对工作面内部构造及其特征进行判定。

（4）探测结果解释说明

根据YDT88矿用无线电波透视仪探测实测场强曲线值变化特征和岩石吸收系数CT成像图综合分析，得出：本次探测区域内无明显地质异常体。

论文作者:杨大牛,吴荣新

论文发表刊物:《基层建设》2019年第16期

论文发表时间:2019/8/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9b1aa89f3814ccf6df3913ae.html