# 锅炉检验必要性分析及检验要求研究论文_刘月月

龙江县特种设备检验研究所

锅炉检验工作必须受到锅炉应用单位的重视，锅炉长期处于特殊的运行环境中，极易出现使用隐患，进而可能会导致大型爆炸事故。检验人员需针对锅炉的具体使用情况，落实检验工作，找出存在使用问题的锅炉，及时展开检修工作。在落实锅炉检验工作时，应按照要求形成完备的检验工作计划，而后又条理地完成检验任务，确保新锅炉和处于使用状态的锅炉均不会存在问题，锅炉生产活动也能够顺利展开。

1 开展锅炉检验工作的必要性分析

锅炉属于有特定使用要求的承压设备，其需盛装的介质主要包括有机热载体与水，进行电、火等多种处理工作后，通过蒸汽与热水等形式可稳定且高效地输出热量，当前可选用的锅炉的种类极为丰富，结合现有的锅炉设计手段与加工制备工艺技术，同时受到工作条件的影响，锅炉有极大的可能性产生故障问题，通过检验可找出具体的故障，确保锅炉稳定运行，以此来降低危险事件出现的可能性。

从使用环境来看，大部分锅炉都会受到高压与高温条件的影响，其中受压元件受到的影是最严重的，元件磨损与变形的可能性都比较大，甚至还会使锅炉设备产生泄漏的情况，锅炉设备的整体使用性能都会因此而变差，如果未在限定时间内整修锅炉，就会频繁产生水击事故，同时还会引发爆炸等情况。锅炉应用运行的过程相对复杂，如果初期设计阶段就存在问题，锅炉的结构构造未达到合理化的程度，安装行为会因此而出现技术性偏差，另外给锅炉选用制备材料时，如果材料的耐腐蚀与耐高温性能较差，也会导致锅炉无法被正常使用，隐藏在锅炉内部的隐蔽性缺陷未被及时找出，都会给日后锅炉的使用带去隐患，锅炉运行时间增加后，质量缺陷造成的影响程度也会加深，因此在完成锅炉的制备工作后，必须安排检验工作，详细地检验锅炉的各个部分。

针对已经投入使用的锅炉设备，其各处零件长期被使用，容易出现老化与失灵的情况，锅炉的各个系统之间存有一定的联系，一处零件损坏，多个系统可能都无法运行，为了控制锅炉故障问题的不良影响，必须将检验工作细化到具体的零配件，注重检验过程中的细节问题。检验人员与锅炉运行人员均需正视锅炉设备的使用问题，根据锅炉设备的类别、构造与使用功能，参考国家提供的技术规范，严格实施检验工作，为安全使用锅炉做出相应的贡献。

2 锅炉检验要求分析

执行锅炉检验任务时，需明确各个环节中的具体检验内容，完善前期准备工作，预先掌握锅炉相关的技术资料，重点完成锅炉内部检验工作。

2.1 检验准备要求

首先，将各种有关锅炉检验的技术资料都要准备妥当，尤其是一些重要的技术资料必须具备，比如锅炉技术登记技术资料、水质化验记录资料等；其次，检验之间，锅炉要停止运行，将其中的水都放干净，打开所有的门孔装置，以便能够让锅炉内部在最短时间内冷却，通风；再次，锅炉管道、风道等进行有效的隔离，如果是谈燃油以及燃气锅炉，相关人员还需要做好隔断油、气工作；第四，锅炉内部要做好清理工作，尤其是炉渣不能存留；第五，将所有的有碍于检查的锅炉内件全部都拆除，同时将所有的照明电源准确妥当；第六，有些检验需要登高，应该搭好脚手架。

检验人员准备工作，检验人员应首先对锅炉的技术资料进行查阅。对于首次检验的锅炉，应对技术资料做全面审查；对非首次检验的锅炉，重点审核新增加和有变更的鄙分。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆重点及要求如下：应有完整的锅炉建档登记资料；与锅炉安全有关的出厂、安装、修理和改造等技术_资料应齐全，并与实物相符；查阅锅炉运行记录和水质化验记录中是否有异常情况的记载；查阅历次检验资料，特别是上次检验报告中提出的问题是否己解决或已有防范措施；对现场的准备工作应进行检查确认。

2.2 设定锅炉检验方案

制订检验方案，检验人员应根据待检锅炉的具体情况，确定检验项目和检验方法。对于额定蒸发最大于20th的蒸汽锅炉或额定热功率人干14MW的热水锅炉，捡验人员还需要制订检验方案。

2.3 内部检验要求

内部检验的承压部件范围，内部检验的承压部件是：锅筒（壳）、封头、管扳、炉胆、回燃室、水冷壁、烟管、对流管束、集箱、过热器、省煤器、外置式汽水分离器、导汽管、下降管、下脚圈、冲天管和锅炉范围内的管道等部件；分汽（水）缸原则：应跟随一台锅炉进行同周期的检验。承压部件的主要缺陷，内部检验主要是检验锅炉承压部件是否在运行中出现裂纹、起槽、过热、变形、泄漏、腐蚀、变形、磨损、水垢等。内部检验的重点，历次检验有缺陷的部位，应采用同样的检验方法或增加相应的检验方法对存有缺陷或缺陷修复的部位进行重点复检复测：包括锅筒（壳）、封头、管板、炉胆、回燃室、箱和管子。

2.4 缺陷检验以及处理原则

检验人员对在内部检验中发现的缺陷问题，可根据实际情况按下述原则进行处理：上次的缺陷经检测有较严重的扩展，或在同一部位反复出现同一类缺陷应查明产生缺陷的原因后再进行修理；承压部件上发现的所有裂纹应进行消除，必要时进行补焊，但对于下述裂纹只能采用挖补或更换；承压部件的变形不超过下述规定时可予以保留监控，变形超过规定时一般应进行修理（复位、挖补、更换）；承压部件的材质发生过烧，应判定其范围，必要时进行挖补或更换；内部拉撑件的裂纹和开裂应进行更换；承压郜件由于严重腐蚀或磨损减薄，应进行强度校核计算，若实测壁厚低于强度算值，应进行修复（堆焊后膺平、挖补、更换）；承部件的渗漏部位应修理；检查锅炉内部的水垢处理情况，及时清除水垢。检验结论，现场捡验工作完成后，检验人员应根据实际检验情况具检验报告、做出检验结论；检验结论依据。

锅炉检验的要求有很多，比如准备工作要做好，尤其是各项技术性资料要准备齐全，在检验时，有关部门要召集所有的检验人员做好所有的准备工作，之后制定有关方案，安全部门要做好监护与配合工作。内部检验的重点就是承压部件，检验人员一定要掌握承压部件的检验范围以及容易出现缺陷的位置。

3 结束语

现代锅炉系统被有效改造，其整体运行效果也有所改变，为了进一步规范锅炉应用工作，应当加强管理，锅炉检验是重点任务，负责检验锅炉设备的工作人员需严谨完成所有的检查工作，在内部检验环节中，明确承压部件的使用情况，设定合理的检验范围，重点检验易出现使用问题的区域，锅炉检验情况需完整地呈现到检验报道中。检验单位还应通过培训等活动帮助工作人员加深对锅炉以及相应的检验工作的认识，切实发挥安全检验工作的作用。

参考文献

[1]陈玉铎. 锅炉检验必要性分析及检验要求研究[J]. 民营科技, 2017(10):86-86.

[2]许斌, 杨学明. 关于锅炉检验的重要性及方法分析[J]. 中国新通信, 2017(24):155.

[3]郭凯, 王秦. 检验锅炉的常用方法分析[J]. 化工管理, 2018.

论文作者:刘月月

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第11期

论文发表时间:2019/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9b3f26cdfffb5025f1617e53.html