# 关于园林绿化工程施工技术的要点分析论文_赵振动

摘要：园林绿化工程的作用是改善城市生态环境，为人们提供放松身心的场所，减轻人们的身心压力，而且高品质的园林绿化工程还可成为城市标志，加强城市吸引力，进而促进城市旅游业的发展。但这一切的前提是必须要对各种施工技术进行合理应用，使园林绿化工程的经济效益、生态效益、社会效益等都能够得到充分发挥。基于此，本文对园林绿化工程施工技术的要点展开了分析，以期对园林绿化工程的发展具有一定促进作用。

关键词：园林绿化；施工技术；应用

前言：我国经济建设的不断发展令人们的物质需求得到了满足，而当物质生活得到保障以后，人们开始追求精神上的享受，并对生活环境提出了更高的要求。在这样的背景下，应开展园林绿化工程建设，加强对各项技术的有效应用，以此才能更好的满足人们需求，并为园林绿化工程的发展注入强大动力。

1 园林绿化工程施工的注意事项

首先，应具备完整其清晰标注的工程图纸。工程图纸在一个平面上向人们详细展示了工程的各个细节，可为工程施工提供最有效的参考和指导。因此为了保障园林绿化工程能够顺利进行，且守获得理想的施工效果，工程图纸必须要完整，而且和工程有关的一切信息都要详细标注在图纸上。另外园林绿化工程涉及很多立体建筑和植被，如果只使用平面图无法向施工人员直观的展现各种细节，因此可以通过立体插画的方式来表现这部分内容。还有最重要的一点是，工程图纸在设计之初务必要严格参考各地实际情况，杜绝出现经验主义，否则可能会对整体质量产生影响。其次，明确标识各种植被。园林绿化工程和普通建筑工程不同，其将会涉及品种和数量都不相同的植被，这些植被的生长年限、形态等都有很大差别，需要对不同的植被进行合理安排，这样才能令园林绿化工程的绿化价值和生态价值得以最大化体现，否则不仅无法体现这些价值，还有可能造成植被的大量死亡，使工程遭受损失[1]。因此，在设计过程中就要详细标注各种植被的生长习性、不同植被的搭配、应用数量等，而在进入施工阶段时要严格按照设计进行施工，不得随意做出更改，这样才能保证园林绿化工程的最终效果。最后，为所有将要使用的植被制定统一且明确的标识。植被的选择直接影响着园林绿化工程的最终效果，虽然每一样植被其学名都是唯一的，但有的植被还有可能有其他名字，如果这些植被没有统一且明确的标识，那么很有可能造成施工信息混乱，进而出现植被的错误选择。错误选择植被将严重弱化园林绿化工程的观赏性，而且还会对植被成活与生长产生影响，因此相关人员一定要统一和明确的对植被进行标识，必要的话还可以搭配植被图片，这样信息混乱和选择错误的情况就不会出现。

2 园林绿化工程施工技术的要点分析

2.1 清理和平整土地

首先，如果绿化地面为平地，那么平整高差不应超过20厘米，而且要将地面的杂物清理干净。如果选择草坪进行绿化种植，那么要控制好草坪坡度，通常控制在3%左右即可，这样可有效排出草坪积水，防止在雨天大量积水的情况发生。如果绿化地靠近路边，那么要让绿化地的高度低于路边，具体控制在5厘米左右即可，同时在绿化地内设置引水沟道，这样水就会被引入排水井内，而不会落到马路上。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当正式开始施工以后，施工人员还需要以施工图纸和施工地的实际情况为基础灵活施工，比如靠近路边的绿化地为草坪，那么就要向马路排水沟排水，因此草坪的高度要稍稍超出路边[2]。其次，绿化地和普通地面不同，清理杂物只是对其平整处理的一个环节。为了是绿化植被的生长更加顺利，还需要对土壤进行处理，使植被能够获得一个更为理想的生长环境，保持根系的舒张和活力，在土壤中充分吸收水分，因此一定要注意不能使用重型机械碾轧地面，否则土壤变得过于紧实不利于植被的生长。平整处理应按照以下几点进行：第一是下层土壤对植被根系的生长有利，不同植被根系状况不同，因此下层土壤中用于根系生长的部分其厚度也应该不同，比如绿化植被为草坪时用于根系生长得的土壤厚度应控制在15厘米以上，如绿化植被为小灌木时应控制在30厘米以上，大灌木、浅根乔木、深根乔木等分别应45厘米、60厘米及90厘米。第二，合理控制土坡硬度。如果土壤硬度过高会影响根系舒张，而且透气性和透水性也会下降，甚至会导致土壤板结而无法植被正常生长。第三，控制土壤的透水性和透气性，透水性和透气性良好可保证根系的正常生长，因此施工过程中要注意松土，而且不能过度碾轧。

2.2 种植、放线定点

这一项施工务必要遵守以下几点原则：首先是从整体道局部；其次是按照乔木、灌木、地被、草地的顺序开始种植。为了提升园林绿化工程的观赏性，在开始施工后需严格遵守施工图纸，而且要做好各个施工细节的标记。为了让放线定点更加准确，可以事先制作记录各种植被信息的木牌并插在点位上。这部分施工有以下几点需务必遵守：第一，如果采用规则种植的方式，就必须严格遵守设计图纸，植被尺寸和数量的规定不得私自更改。第二，如果采用较为自由的自然式种植，那么就必须要清晰掌握设计人员的设计理念，要做到灵活施工，一旦在施工中遇到任何疑问，要及时和设计人员沟通，禁止想当然的行为。如果种植的为主景观植被，那么就必须要做到精确定点，如果是次要植被可以通过人工方式进行定点，但无论采用哪种定点方式都必须令植被边缘保持顺畅。第三，如果施工现场存在阻碍定点放线的障碍物，需要和设计人员以及质量管理部门进行沟通，对设计方案稍加调整，以保证施工的顺利进行。

2.3 绿色植被的种植

种植绿色植被最好选择春秋两季，但如果施工时间不是在这两个季节，那么也可以使用相应的技术来为植被的顺利生长提供保障。通常园林绿化工程植被种植顺序都为大乔木、中小乔木、灌木、地被、草皮，明确了种植顺序以后，需要按照以下几点开始植被的种植：首先种植乔灌木之前需要对苗木进行仔细检查，并且要合理修剪枝条，其作用是去除影响苗木正常生长的枯枝和烂枝等，也可以通过这项操作减少苗木对水分的需求，使其得以正常生长。但这里要注意一点，修行过程中必须要控制伤口的大小，如果伤口过大要及时涂抹油漆[3]。其次，种植地被植物要严格遵守施工图纸所规定的植株行距，并且要保持边线的清晰和顺畅。如果地被植物的叶片多且大，那么就要适当修剪，以减少水分蒸发，保证其顺利生长。最后，种植草坪一般都会使用直接铺设的方式，但在这之前需要在土壤上充分浇水，以保证草坪能够和土壤更好的接触，以此为草坪提供生长所需的水分。

结束语：综上所述，本文简要分析了园林绿化工程施工技术要点，希望能够为相关人员提供一些参考意见，进而推动园林绿化工程在我国的不断发展

参考文献

[1]李军成.园林绿化工程施工技术[J].科学技术创新，2017，36(17):39-42.

[2]胡晓军.园林绿化工程施工的技术难点与管理措施探讨[J].现代园艺，2017，02(10):189-189.

[3]何晓波.浅谈园林硬质景观工程施工技术及质量保障措施[J].中国林业产业，2016，21(2):51-52.

论文作者:赵振动

论文发表刊物:《城镇建设》2020年4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9b6462c20b8e9b7f41e39f79.html