# 探讨电力通信光传输网络优化的运用论文_杨春华

国网山西省电力公司大同信息通信公司 037008

摘要：电力通信光传输网络在电力系统中应用越来越广泛，其借助于光纤光缆媒介进行高效率信息与数据的传输，在电力通信行业发挥重要的作用，进行光传输的优化能有效提高传输工作效率有助于提高稳定性和安全性。本文先进行了电力通信光传输网络技术的特点概述，阐述光传输网络技术的重要性，并且提出了电力通信光传输网络出现的问题，最后提出优化思路。

关键词：电力通信；光传输网络；优化

自从现代先进技术在电力通信方面大规模推广使用之后，电力领域得到了快速发展，其中，光传输技术在通信方面的应用，很大程度上保证了电力通信的质量，并且占据着重要的位置。但是，我们应该看到光传输网络在电力通信方面仍然有着缺陷，减缓了电力通信行业的发展，我们还需要加大研究力度提高电力通信的稳定性和安全性，深入研究光传输技术，不断优化改进该项技术。

一、电力通信光传输网络技术特点概述

（一）抗干扰能力较强

电力通信光传输网络主要借助光纤这种传输手段，石英是生产光纤的主要原材料，其具有不易腐蚀以及不易导电的特性，这样可以保证光传输不受电磁的干扰。可以有效防止来自雷电以及人为产生的电磁干扰，甚至可以防止太阳黑子活动的干扰。除此之外，光传输网络可以和其他导电体组合成复合型光缆，保证电力通信系统的稳定安全运行。

（二）通信容量大

因为光传输网络传输是借助光纤媒介方式比其它媒介方式传输的宽带大，频带也相对比较宽，在调制方式方面比其他方式具有更大的优势，同时采用多种电波的复合技术，让光纤传输的容量更大。到目前为止，光传输网络传输效率大大提升，其速率可以达到10Gbps。

（三）保密性较好

在平常的使用电磁波的传输中，电磁波容易泄漏从而造成网络传输途径之间相互串接和干扰，从而造成信息被窃取，保密功能不能得到保证。光传输方式，在光波导的结构之中限制光信号，利用光纤外层包裹住泄漏射线的传输，这样即使是在光纤转弯处也是可以使泄漏光波数量十分少。这样，可以有效减少光纤数量过多产生的噪音干扰，保护信息安全。

二、电力通信光传输网络优化的重要性

在电力通信领域中，光传输具有信息传输容量大、运行安全稳定的特点，同时还具有传输准确的特点[1]。不断优化光传输网络结构，充分发挥电力通信网络的作用，带动使用效益，并且很大程度上提高技术水平，可以使用户充分依靠其服务特殊性。电力通信的可靠安全性运行的实现需要光纤电缆作为硬件技术作为基础，充分发挥光传输的各种明显的优势。在采购时，保证购买相同类型的设备硬件，使用相同型号的设备，让其发挥出最大的整体效益，满足电力网络的生产需要以及电力信息构建维护的发展要求。综上所述，加强电力通信光传输网络优化十分有意义。

三、电力通信光传输网络优化存在的问题

（一）光缆建设中的问题

光纤光缆的构建是电网建设中必须进行的一项操作，因为光纤电缆建设很大程度上影响着电力通信光传输的构建质量。目前，我国的光纤电缆建设存在着各种不同程度的问题，这些问题给光传输网络的优化与应用造成很大的阻碍，同时还影响电力领域经济和技术的发展。总结并分类光纤电缆建设问题，笔者认为光纤电缆问题主要分为两种，分别为光纤电缆腐蚀和光纤电缆利用率低下。

光纤电缆的电腐蚀对光传输网络优化具有多方面的影响，在国家电网的建设过程中，光纤电缆的建设是在电网主体结构建设之后启动的，所以光缆只能是接在电网系统原来的电线杆等设施上，但值得注意的是，大部分光缆是使用ADS材料制造的，此种材料不能保证使用性能和质量，其存在不同程度的缺点，十分容易发生腐蚀，严重影响光缆的质量以及运行安全性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆光缆利用率不高，主要有以下表现，目前，我国的电力通信光传输网络建设绝大部分是采用多根光缆不合理的建设方式，同时，建设时保证了两根或者两根以及的光缆不属于同一属性级别，另外，对于电力系统中的其它的光纤光缆，电力企业没有完全利用，这样的情况造成光缆的浪费。

（二）网络建设中的问题

网络存在是光传输工作运行的根本，如果没有网络，便是无法建立电力通信的光传输网络系统，无法进行电力通信。所以在电力通信光传输网络系统建设中的重点工作是网络建设。但是，我国当前的网络建设情况是，电力通信光传输网络系统领域，电力机构并未充分利用网络，出现网络资源的利用率低的现象，造成资源的浪费。所以，在进行电力通信光传输网络系统建设优化完善时时，要采取措施充分利用网络资源。

（三）设备配置方面的问题

为了充分发挥出电力通信网络的优势，在电力通信光传输网络建设时需要配备适合的设备设施作为硬件技术支撑[2]。在网络不断完善过程中会更换不同配置的设备，出现了部分配置不合理的现象，继而网络出现了一些问题，通信网络的可稳定性和发展性受到严重的限制。

四、电力通信光传输网络优化的运用

电力通信技术应用越来越广泛，但与此同时，光传输网络在进行电网通信数据输送时出现比如网络稳定性、网络传输量等方面的问题，所以，进行传输网络的优化对光传输具有重要的意义。在进行优化作业时，重新改变光缆线路，会大大增加施工难度，不仅浪费时间，而且还会浪费财力、物力。由于优化网络的业务操作比较集中，要使得优化后的网络工作更加科学有效和操作更加方便，作业人员需要保证原来网络存在的基础上进行重组光传输网络。

（一）光传输网络的优化原则

在电力通信系统之中，光传输网络进行着信息数据的交流与输送，包含量大，对网络的安全性要求也比较高。采用环形或者网格型保证信息输送的稳定性和变通性，另外智能网络技术可以降低光传输对环形网的高度依赖性。与此同时，电力通信网络的优化必须在电网系统安全运行的基础上，合理分析业务流动动向，从而达到网络途径和网络结构的优化的目的。在优化光传输容量存储时，需要满足现有数据传输的基础上，考虑电网的长远发展、业务信息等各方面的内容，同时，还需要考虑其他方面的问题。

（二）对网络的电路进行优化

电力通信光传输网络建设中电路建设扮演着积极促进的角色，网络传输信息量的增加要求电路的质量必须很大提高，完善电路信息，保证网络信息数据传输的安全稳定进行。电路优化主要是对电路两端的硬件设施端子进行优化，优化后的网络支路接入传输网络环网，这样可以大大延长电路使用期限，为光传输网络的构建与运行提供重要保证。

（三）对网络的的传输通道进行优化

随着电力当前电力通信的发展，市场不断扩大，市场的业务往来不断增加，光传输的的信息包容量也伴随之增加，这样对光传输网络的途径提出更好的要求，光传输途径的通畅性影响电力网络市场业务的发展，对其的优化也就是对网络管理的高低阶通道进行优化，对于子网则是采用连接保护的方式优化保护通道。另外，还可以利用智能光网络网管的应用平台定做一系列优化指导建议，很大程度上提高光传输网络的传输途径的传输能力。

（四）对网络传输的媒介进行优化

电力通信光传输网络构建借助介质来保证信息与数据的传播输送，所以，需要对网络传输介质进行实质性优化，从而提高网络传输的效率和稳定性。网络传输媒介优化过程是将不同光传输硬件设施进行融合和重新分配，把支网线整合成环网。

五、结语

电力通信光传输网络的优化是现代对电力通信提出的更高要求的实现途径，实现电力通信领域高效管理的重要手段。尽管当前的电力通信光传输网络存在一些问题，但是我们相信，经过不断融入新技术之后，电力通信光传输网络会得到大规模的应用。对提升服务质量，提高工作效率、为企业带来经济效益具有积极意义。

参考文献

[1]王剑.浅谈电力通信光传输网络优化的分析与应用.[J].硅谷.2013（01）：140.

[2]王天铎.探讨电力通信光传输网络的优化以及应用[J].电子制作.2013（12）：124.

论文作者:杨春华

论文发表刊物:《电力技术》2016年第12期

论文发表时间:2017/3/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9b6ac64d255cecee98fc37a7.html