# 浅谈建筑工程混凝土施工处理关键技术论文_程万龙

黑河市龙江建筑工程公司 黑龙江黑河 164000

摘要：混凝土施工是建筑工程施工项目开展环节中的重要内容，其会影响到整个工程项目的施工建设质量，需要积极采取质量控制措施，切实有效地提升混凝土的施工质量，提升整个建筑工程项目的施工建设水平。为强化控制好混凝土施工质量，重点要做好原材料的质量及配合比控制工作。

关键词：建筑工程；混凝土；施工问题；关键技术

引言

混凝土施工是建筑工程过程中必不可少的基础项目，对后续建筑工程质量有着直接影响，由此可见，其重要性和意义不言而喻。然而，由于混凝土制作具有周期长等特点，也必然会使存在于此过程中的工艺和技术具有一定的复杂性。其关键环节操作是否规范和标准，不仅会对混凝土质量产生影响，而且也与整个建筑工程质量息息相关。对此，建筑企业要深化对混凝土施工重要性的认识，并对其技术予以充分的了解与掌握，从而为后续施工的顺利开展奠定良好的基础。

1混凝土结构施工技术的应用特点

随着建筑行业规模的扩大以及标准的不断完善，现代工程建筑施工的要求也变得更高更严格。混凝土结构是现代工程建筑施工的一个重要环节，其质量直接影响着工程建筑的整体质量，因此有必要加强对混凝土结构施工的重视。但在实际施工中，受到多方面因素的影响，混凝土结构施工出现问题的风险很高，常常会出现质量缺陷，威胁到建筑的使用性能。在混凝土结构施工的过程中会使用到多种复合材料，其中有水泥、砂砾、碎石、钢筋等，相较于传统的建筑结构，钢混结构的稳定性和安全性更加优越，一是它具有更高的强度，混凝土材料所具有的独特性质使其拥有较高的强度，可以有效支撑柱或是墙的构建。二是具备良好的防水效果，能够避免工程建筑在使用的过程中出现渗漏问题。

2建筑工程混凝土施工中的关键技术

2.1混凝土浇筑过程中的关键技术

首先，混凝土浇筑时，要对混凝土拌和过程给予时刻关注，避免出现因分层或离析等情况而对混凝土的使用性能造成影响的情况。就混凝土卸料而言，要对料斗和搅拌机漏斗的距离予以合理控制，尽量不超过2m。混凝土浇筑时，垂直高度应不大于3m；其次，混凝土浇筑是在底部填充混凝土水泥砂浆下进行的，同时，还要对填筑厚度进行把握，使其始终处于5～10cm范围内。在对混凝土水灰比和坍落度控制时，要以混凝土浇筑高度为依据和参照，以此对其进行科学的调整；再次，混凝土拌和过程中，需要施工人员时刻将模板和支架的变化情况进行充分关注，并在此基础上进行振捣，从而实现对变形情况的有效监测，一旦在监测过程中发现问题，那么就要立即停止浇筑；最后，针对特殊部位予以浇筑时，浇筑时间的合理把握也应引起重视。以处于柱子和墙体相连接位置的梁板浇筑为例来讲，柱子和墙壁是首先要浇筑的地方，待该位置浇筑时间超过一小时后，则再进行梁板的浇筑，以此防止混凝土裂缝的发生。

2.2混凝土振捣过程中的关键技术

对于插入式振捣操作来讲，需要严格按照以下标准来进行：第一，一般来讲，振捣半径距离的1.5倍等同于振捣移动的最大间隔距离；第二，针对轻骨料混凝土振捣时，振捣实际移动间隔距离应不超过振捣半径距离；第三，振捣器和模板间的距离通常为振捣半径的一半，同时振捣时还要确保振捣器与触摸板的距离。表面振捣过程中已经完成的振捣边缘是下次振捣的起点所在。同时，在借助附着式振捣器进行振捣时，需要以进行严格的试验测试为基础，并以试验测定间隔距离为依据和参考开展振捣工作，并确保与模板的连接。此外，由于振捣时间会对混凝土品质起到直接的影响，对此还要对混凝土振捣时间进行合理控制与把握。

2.3混凝土养护的关键技术

建筑工程项目中的混凝土浇筑与振捣施工结束之后，要根据工程的实际需要来进行养护施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果不能及时进行养护施工，混凝土结构内部的水分会快速的蒸发，导致其结构脱水比较严重，而已经凝胶完成的水泥颗粒不能充分水化反应，不能形成稳定的结晶，导致了粘结性能比较差，最终形成了片状或者粉状的形式脱落下来。为了避免混凝土材料直接受到外部环境的影响，需要在浇筑结束的12h内就要进行覆盖与浇水处理。根据工程的实际需要确定养护时间，一般不能少于14d。

3混凝土施工质量通病的分析及预防措施

3.1混凝土楼板板低露筋

蜂窝、麻面、露筋是混凝土浇筑施工比将常见的质量通病，尤其以混凝土楼板板低露筋为顽疾，板低露筋的原因有可能是浇筑过程过振、钢筋保护层施工采取措施不当、钢筋骨架没有绑牢。预防措施可以采取适当振捣，不过振，不漏振，直至表面有少量浮浆，没有气泡，不再下沉为止；同时钢筋保护层的马凳筋设置宜密不宜疏，宜采用钢筋，且马凳筋须与楼板主筋绑扎牢固，严禁使用混凝土垫块或者瓷片；楼板受力筋须严格按设计施工图布局搭设，严控施工质量，混凝土浇筑之前，检查验收模板支架钢筋预埋件等，经验收合格方可浇筑混凝土。

3.2混凝土框架柱和剪力墙胀模

混凝土框架柱剪力墙等竖向受力结构胀模是混凝土施工质量通病顽疾之一，胀模不仅仅只是引起混凝土浇筑尺寸偏差，导致后期装饰面层厚度增加，施工成本增加，同时容易引起蜂窝麻面。混凝土结构胀膜的原因分析如下：固定模板的对拉螺栓设置间距不足，模板之间的间距过大，振捣力度过大导致模板移位，垂直浇筑混凝土没有分层浇筑，设置溜槽。可以采用如下预防措施：首先采用留置于混凝土内的一次性对拉螺栓，对拉螺栓的设置间距须经力学验收试验确定，按试验确定的设置间距设置对拉螺栓，宜密不宜疏，确保模板间距准确，不位移；其次就是控制振捣力度，振捣力度要适中，分层浇筑混凝土，设置溜槽，溜槽高度不大于2米，以防混凝土因重力离析；最后，在施工成本允许范围内，考虑新工艺铝模施工工艺，以便保证剪力墙和框架柱的厚度和施工精度。

3.3混凝土框架柱和剪力墙与楼板交界面蜂窝现象

混凝土框架柱和剪力墙与楼板交界面蜂窝现象，是混凝土施工质量不可避免的质量通病之一，其本质原因是因为框架柱和剪力墙是竖向受力结构，垂直浇筑混凝土时，因为重力的作用，粗骨料集中往下，细骨料和水胶上浮，导致混凝土框架柱和剪力墙与楼板的交界面出现蜂窝现象。此质量通病可以采取坐浆措施预防，即在框架柱和混凝土浇筑之前，采用同配比的水泥浆液封底至楼板面以上30公分，然后再浇筑混凝土，这样集中往下移动的粗细骨料与底层预先倒入的同配比水泥浆结合成符合质量要求混凝土，不仅可以预防交界面蜂窝还可以保证质量。另外竖向混凝土结构施工时，搭设模板时应在模板底层设置清扫口，以便清扫遗撒在底层的杂物，如铁钉、螺栓、矿泉水瓶等，这是预防混凝土框架柱和剪力墙与楼板交界面蜂窝现象的必要措施。

3.4地下室大体积混凝土筏板基础裂缝

因为水泥水化热的影响及混凝土养护过程内外约束条件、混凝土内水分的收缩等，大体积混凝土筏板基础裂缝是混凝土施工质量不可避免的质量通病。为了预防裂缝，可以合理设置施工缝，分段分块分层均衡对称浇筑混凝土，优化混凝土配合比，在满足混凝土强度、工作性、耐久性的前提条件下，尽量采用水化热低的水泥，降低水泥用量，选用合适的缓凝、减水等外加剂，改善混凝土的性能；养护时采取内降外保的施工措施，控制混凝土内外温差在20摄氏度以内。

结束语

建筑工程项目的施工需要多种技术联合进行，需要严格控制各个施工工序，按照施工工序开展进行，同时还需要加强后续的养护管理，及时的消除混凝土结构的裂缝问题，切实提升混凝土结构的综合性能，满足实际应用的需要。

参考文献：

[1]田坡.土建工程混凝土施工技术运用实践与相关问题阐述[J].智能城市，2016（9）：60-62.

[2]赵康.建筑工程中混凝土施工技术及质量控制分析[J].科学中国人，2017（2）：62.

[3]高国泉.当前高层建筑施工技术要点及质量控制[J].智能城市，2016（8）：53.

论文作者:程万龙

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9b8d1579fdbc51b1c15c0a01.html