# 水利工程河道治理护岸防护施工技术论文_卜凡静

丁东水库运行维护中心 山东德州 253000

摘要：水利工程河道治理的护岸防护施工必须从多方面进行考虑，近年来河道不断发生淤积，导致河道两岸边滩出现垃圾严重堆积的现象；两岸植被也受到一定破坏，因此对河道治理的护岸防护施工研究尤为重要。基于此，本文阐述了水利工程中的河道治理原则以及护岸防护作用，对水利工程河道治理中的护岸防护施工技术及其应用进行了探讨分析。

关键词：水利工程；河道治理原则；护岸防护；作用；施工技术；应用

一、水利工程中的河道治理原则分析

水利工程中的河道治理原则主要表现为：（1）坚持人类和自然相协调的原则。人类与自然相协调的原则是现代河道治理从传统的河道治理模式转变的基本点，是人类认识理解的回归点。近阶段，人类已经意识到只有人类与自然协调发展、共同进步、相互适应，方能在改进与完善现代河道环境的基础上使得人类的发展趋向于可持续化。（2）坚持实现河道多功能的原则。现代河道最主要的功能是行洪排涝，然而伴随着我国经济不断增强的脚步，河道、湖水等水系的功能也逐渐变得多样化，因此在河道实际的整治规划的过程中，务必要全面考虑河道各功能的需要，不能够以点代面、以偏概全，即不能够将河道的功能仅划分为防洪涝、排洪水，忽视了河道的生态功能，但也不能仅关注河道的生态功能而忽略河道的基础性功能。

二、水利工程河道治理中的护岸防护作用

1、优化居住环境，美化环境的作用。随着人们生活水平的提升，使得人们对居住环境要求进一步提高。以往护岸功能已经随着人们的需求发生了变化，除了起到护岸的作用以外，还起到了美化环境的作用，为人们的生活增加了观赏的色彩。生态护岸建设能够在很大程度上改善生态环境，而且还能够降低环境污染带来的影响。生态护岸建设成功的解决了整治存在的问题，弥补了以往河道整治存在的不足。生态护岸理念在道整治中应用，不但可以实现良好的护岸效果，而且为人们生产生活提供了良好服务。

2、保护生态系统的作用。城市化建设的不断推进对生态系统造成了严重破坏，导致自然与人类失衡，当自然生态系统遭到破坏时，则必然会对整个生态系统造成重要的影响。基于此情况下，生态护岸建设能够形成诸如降低水温、提高含氧量等水体环境条件，有利于魚类、虾类、藻类等水生生物的生存，为水生食物链提供有机质，为鱼类等水生生物提供生存条件。此外，在河道整治工程当中，生态护岸发挥着关键性的作用。有效的协调了人与自然的关系，稳定了生态系统的平衡，对于保护生态系统发挥其不可替代的作用。

三、水利工程河道治理护岸防护施工技术的分析

1、自然植被护坡技术。 当前自然植被护坡的主要形式就是草木护坡，其在最为缓慢的溪流地带普遍应用。自然植被护坡方式主要对植被根系利用，从而对河堤进行稳固，对河堤进行适当的保护，避免出现因水流冲击，而造成河堤出现崩塌的现象。此外，部分地区会在河边种植柳树等植物，这种树木栽植在很大程度上起到了护坡的作用。不但能够实现对河岸进行保护的效果，而且还能够实现美化环境的效能。同时，当前这种护坡方式，相对于其他护坡方式而言，操作相对简单、成本较低等优势，但是防洪效果并不明显。

2、普通生态混凝土护岸技术。生态混凝土护岸就是通过形状不规则预制混凝土块，在河岸堆砌成型，对河岸起到护坡的作用。同时，可以对土块进行钻孔，然后在孔中进行栽植植被。这种护坡方式，不但能够实现护岸护坡的作用，而且还起到了美化河岸的效果。在预制混凝土块的过程当中，可根据实际美化需要，制作成种类多样的形状。并且在堆砌方式上同样根据实际需要，适当的选择具体形状，通常情况下最为常见的主要由四方形密排、以及梅花形。此外，在水位以下孔洞，可以为水生动物栖息所用，这种设计模式显然实现了生态和谐的设计理念。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、土工材料复合种植护岸技术。土工材料复合种植护岸中，其材料的选择主要对土工与植物结合所利用，目前这种护岸方式主要运用预先构建护岸体系，然后对植物根系充分利用，以此使对河岸的保护的目的实现。当前，在土工材料复合种植护岸过程当中，工程单位可采用碎石块堆砌的方式进行护岸。同时，也可利用坚固的喷塑铁丝网填料实现护岸的目的。当前，国内在利用土工直草网垫作为护坡材料，而高分子物质存在这种材料当中，能够实现对草种与种植土的覆盖，实现护坡的功能。

4、木桩护砌技术。除了上述对集中护岸的方式介绍外，木桩护砌也能够发挥非常重要的护岸作用。此护岸方式针对于土质相对较差，或者河道狭窄的地带。通过人工的方式在河岸打上坚实的木桩，利用木桩实现对河岸的保护效果。木桩护砌能够实现良好的护岸效果，并且顺利了生态护岸的趋势，并且成本相对较低，便于操作。

四、水利工程河道治理护岸防护施工技术的应用分析

本文结合水利工程河道治理中的堤防护岸防护施工技术进行分析，具体表现为：

1、河道堤防技术应用。（1）选择材料。首先，其一定要具有较强的防渗透性，由于其经常与水接触，一旦其防渗透比较差，那么就会导致其出现很大的安全问题，因此，对于材料的选取，一定要充分的考虑这个因素。其次，如果地理位置越近，就证明其越好，运用的就近原理，实施这个一定要进行前期规划，并且遵照图纸固定执行，使材料质量得到进一步的保证，只有这样，才能更好的保证堤防工程整体的安全性。（2）堤身填筑。第一，先清理堤身，从而能够保证其是干净的状态中，在清理时，其内容主要有基面、铺盖和堤身，在对堤身安全得以保证的基础加高培厚，将其压实，促使其能够更加的平整，清理干净周围所用的杂物，满足设计要求。第二，在实施填筑时，如果地面状态是凹凸不平的，那么需要对其实施水平分层，考虑到从低到高处的方式，进而对其进行分层的填筑，防止在倾坡中实施铺填。

2、河道护岸技术应用。（1）坝式护岸。坝式护岸是通过各种河坝的形式来实施修建，它的目的就是要隔离一些较多的水流与堤岸，只有这样才能使河道长期维持，而且，如果有洪水侵蚀时，还能够实现预防以及保护的作用，大大降低其损失。坝式护岸这种技术通常会一些河流较为急，并且经常发生洪水的流域。所以，在河道护岸中，需要运用建立河坝的方式实施，从而更好的起到护岸作用。（2）墙式护岸。墙式护岸是指能够顺着堤岸来实施墙体式修筑，它的作用就是保护，并且这种对于那些宽敞的河道不适用，只适合在一些比较窄的河道中使用，其有着非常明显的效果，然而，因为这个护岸技术有着较大的限制，所以非常容易被水流所冲击，有着非常明显的缺点，而且这种墙式护岸能够多建在城市地段，进一步保护河道。（3）坡式护岸。坡式护岸是指填补以及覆盖一些本身有坡度的地方，而在整个护岸当中，这种方式有着非常广泛的运用，由于它的优点很大，能够将河体高低减轻并且将流域的具体情况改善，所以，在实施河道护岸的工程时，其经常利用坡度来保护河道。

结束语

水利工程河道治理中的护岸防护施工技术合理应用，不仅能够对河岸起到保护作用，而且还能够起到美化环境、净化空气、改善居民生活质量的效果，有助于缓解当前环境破坏现状，因此必须加强对水利工程河道治理护岸防护施工技术进行分析。

参考文献

[1]邓雨龙.现阶段水利工程中河道堤防护岸施工技术应用的探究[J].环球市场，2017（29）.

[2]隋晓红.试探究堤防护岸工程施工技术在水利工程中的应用[J].科学技术创新，2017（28）.

[3]李宏燏.河道堤防护岸工程中施工技术的创新标准与研究[J].中国标准化，2016（18）.

论文作者:卜凡静

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9b956b245dca00781c7c5c09.html