# 探究市政施工中水泥稳定碎石基层施工技术的应用论文_王磊2,,,,,徐磊1,,,,,张秀华1

引言：

在城镇化进程的过程中，为了加快城镇化建设的速度，提高城镇化建设的质量，有许许多多的施工技术得到了广泛应用，水泥稳定碎石技术是其中的一种。由于水泥稳定碎石技术操作简单易行，施工材料经济环保，施工效果优良，普遍应用于道路建设中，是城镇化建设中十分重要的一项技术。

一、市政施工中水泥稳定碎石基层施工技术的应用现状

水泥稳定碎石技术作为一项基础技术，在城镇化进程中得到了普遍应用，无论是在山区还是在市区。常言道“要想富，先修路”，对大山深处的人们来说，一条宽阔的大马路意味着更多的财富，更多的机会，一条宽阔的大马路是通往外面广大世界的必经之路，是通往幸福小康生活必不可缺的，对于市区的人们来说，一条整洁美观的马路也为人们的生活省去不少的麻烦。采用水泥稳定碎石技术建设的道路基础结构稳点，其路面的耐用性和负重能力十分出众，在冬天时其抗冻防渗的性能也十分出色，除此之外，其施工周期也相对较短，施工效率高，因此在城镇化过程中得到了广泛的应用[1]。

二、市政施工中水泥稳定碎石基层施工技术的施工原理

水泥稳定碎石技术是指在修建公路的时候，将碎石作为主要的承受重量的原材料，将一定数量的胶凝材料和足够的的水泥灰浆填充到碎石的间隙中，运用镶嵌原理进行平铺压实工作，到达公路致密紧实的效果。运用这种技术修建的马路，最初的强度和抗压抗冻抗渗能力就十分良好。碎石本身具有一定的抗压抗冻能力，用水泥灰浆填充后，其结构更加的紧密严实，在经过反复的平铺压实后，碎石之间的细小缝隙完全被水泥灰浆填充，凝结成板块，马路的抗渗抗压抗冻能力更上一个阶层。在今后的使用中，公路上行驶的车辆在公路上的每一次行驶都是在对公路进行再一次的压实，因此，采用水泥稳定碎石技术修建的公路随着使用时间的延长，其抗压抗冻抗渗的能力会更加出色，公路的使用寿命也可以延长，水泥稳定碎石技术修建完成后的道路表面紧实，下雨时也不会产生泥泞，是高级路面最理想的基层施工技术。

三、水泥稳定碎石基层施工技术的技术要点

水泥稳定碎石技术虽然简单易行，经济环保，但要将这一技术完美的运用到实践中去也有一定的技术方面的要求，只有达到这些要求建设出来的公路在实际运行中才能更好的体现其性能方面的优势，延长其使用年限。

（一）搅拌程序

搅拌可以使用搅拌厂集中搅拌，搅拌设备应该具有自动计量系统，生产速度必须能跟上施工进度，在搅拌之前应对搅拌设备进行调试，保证搅拌设备的各项参数都在标准范围内，搅拌设备可以良好的运行，对搅拌器内的材料的密度和含量可以实时监测。由于水泥基层碎石的质量与搅拌后各种材料的混合程度密切相关，所以在进行搅拌时对相关的操作人员一定要严格要求，规范其操作。搅拌时的操作人员应该具备水泥稳定碎石基层施工技术的专业能力，可将各种材料严格按照一定的工业参考比例放入搅拌机进行搅拌，并能对相关的凝胶材料有一个良好的了解和适应，以此来提高材料的稳定性，保证工程的质量。同时，搅拌时的操作人员应该控制搅拌的速度，保证搅拌好的材料量与平铺需要的材料量能一致，避免材料不足或者材料过多引起的施工问题[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）平铺压实工序

平铺压实工序分为两部分，平铺和压实，平铺是指将搅拌好的材料，放置到要修建的道路范围内，在这个过程中应当遵循“宁刮勿补，宁高勿低”的原则，保证在水泥凝固之前将所有的材料平铺开来，在宽度2.5m、长度在50m以上的路段必须使用摊铺机平铺，在平铺时摊铺机应该匀速行驶，并且要求平摊的系数在3-5这个范围内。压实是指通过循环碾压的形式将平铺好的材料压紧，增加材料的空间密度，提高其紧密度。这一工序要求在碾压完成后立马对碾压后的公路进行密实度测试，来检验碾压后的公路密实度是否达到相关的标准，以便及时对不达标的路段进行返工或者再施工，保证整个公路的质量。在整个施工过程完成后，应给给予此道路不少于7天的养生时间，在这段时间内不仅要禁止车辆通过，还应该每日用洒水车洒水2~4遍，以保持道路的湿度[3]。

（三）水泥用量的控制及质检标准

在将水泥和碎石等其余材料搅拌混合时，一定要控制好水泥的用量，如果水泥用量太多，那么会加大水化热的温度，很容易形成裂缝，并且在压路机工作时非常容易在水泥稳定碎石表面形成一层水泥浆，使得水泥稳定碎石的水化热不容易挥发，将影响压路机的工作。如果水泥用量太少就会减少凝胶的作用。在施工过程中，应严格按照相关的操作要求进行操作，以保证施工完成后工程质量达到相关标准，城市主干道要求其压实度达到最佳密实度的98%，对平整度要求3m直尺检查不超过10mm每40m一个断面。宽度不小于设计值每20m一个断面，厚度在0与-10之间，横坡偏差在0.3之间。水泥稳定碎石表面平整，无坑坑洼洼，施工连接处平整稳定[4]。

四、发展前景

水泥稳定碎石基层施工技术由于水泥凝固形成板块后不容易对不合格路段进行修整，所以其施工时时间紧迫，并且对质量有着很高的要求，要求一次就达到相关的质量标准，在目前已经采用的两种提升其质量的方法来看，掺加煤粉的效果更佳突出，掺加煤粉后，水稳的后期强度增加了，由于煤粉中活性炭的作用，水稳材料之间的摩擦阻力也减少了，在水泥稳定碎石中掺加适量的煤粉甚至能抑制工程中所用的碱性材料的相关反应。因此在施工过程中加入煤粉做路基，不但减少了工程的建造价格，而且处理了发电厂产生的废物，降低了环境污染。在今后对水泥稳定碎石基层施工技术的研究中，必将出现更完美的融合方案，促进水泥稳定碎石基层施工技术在城镇化建设的应用，因此，市政施工中水泥稳定碎石的基层施工技术的运用必将应用于更广泛的方面，发展前景良好。

五、结束语

总而言之，市政施工中水泥稳定碎石基层施工技术在城镇化进程中发挥了及其中要的作用，并且由于在水泥稳定碎石施工技术运用过程中必须加强施工管理，增强现场相关工作人员的紧迫感和责任感，提升施工机械化的程度，提高施工的效率，水泥稳定碎石基层施工技术符合现代化机械化发展的要求，其在未来必将有着更加广泛的应用，为国家的发展建设做出更大的贡献。

参考文献：

[1]王豪.试论水泥稳定碎石基层施工技术在市政道路施工中的应用[J].门窗,2017(10):94-94.

[2]张君寒.市政施工中水泥稳定碎石基层施工技术探究[J].工程技术研究,2018(6):107-108.

[3]吴炎辉.市政施工中水泥稳定碎石基层施工探究[J].江西建材,2017(17):168-168.

[4]潘祥健.市政施工中水泥稳定碎石基层施工技术分析[J].建材与装饰,2018(10):96-97.

论文作者:王磊2,,,,,徐磊1,,,,,张秀华1

论文发表刊物:《中国建筑知识仓库》2019年05期

论文发表时间:2020/4/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9ba8315cf20b7ed8b51f6928.html