# 水利工程施工中导流施工技术的有效运用论文_唐成方

唐成方

云南省水利水电工程有限公司

摘要：近年来，我国水利工程项目建设取得了一定成就。在水利工程项目建设过程中，导流施工技术具有较为广泛的应用。导流施工技术能够有效提高施工速度，保障施工质量，促进水利工程施工建设的顺利进行。随着科学技术的不断发展，导流施工技术必将越来越完善。本文对水利工程施工中导流施工技术的有效运用进行探讨，旨在促进我国水利建设事业的不断发展。

关键词：水利工程；施工；导流；施工技术；运用

水利工程具有周期长、难度大、涉及面广等特点，在工程施工建设的过程中应对施工质量、工期及成本进行严格控制，从而保障施工建设的顺利进行。随着施工技术的不断发展，导流施工技术等较为先进的技术在水利工程项目建设中得到越来越广泛的应用。在水利工程施工建设的过程中，通常环境较为恶劣，需要对施工现场的水资源进行处理，尤其是要对河流加强引导。通过对河流的引导，能够有效避免河流造成的影响，促进施工的进行。为此，有必要对水利工程施工中导流施工技术的有效运用进行探究，希望我国水利工程建设事业能够更上一层楼。

一、明渠导流施工技术概述

（一）明渠导流适用条件

在进行明渠导流过程中，一旦出现覆盖层和河床很深或坝址很窄等情况，应用分期导流的方法会较为困难，此时应根据施工的实际情况详细的分析，如果切实满足以下几方面条件，应立刻采取明渠导流[1]。第一，如果出现河床一侧为台地、垭口或古河道，且河床一侧宽度较宽。第二，尽管施工现场导流流量较大，但是受环境等条件的影响，导流隧道难以按照预期进行开挖。第三，施工现场能够切实满足排冰、通航等有关要求。第四，在较短的工期范围内，受技术水平和经济条件等方面的限制，无法开展挖洞施工建设。

（二）明渠导流的布置

水利工程施工一旦满足明渠导流适用条件，应对明渠导流进行布置[2]。通常来说，明渠导流布置分为岸坡布置和滩地布置两种形式，在进行布置时，应对明渠导流轴线、进出口位置、高程等进行重点布置，以保障施工的顺利进行。在进行导流轴线位置的布置过程中，应确保轴线延伸至围堰外坡脚，轴线水平距离也应切实满足相关要求。通常来说，应将渠身轴线控制在长度为50-100m，并确保水流与明渠进出口有效衔接，河道与轴线形成的夹角要保持在30度以下。明渠转弯半径的的选择和设置也是需要关注的问题，应切实保障明渠转弯半径大于渠底宽度5倍。除此之外，还应注意尽量避免深挖，并尽量使明渠长度减小。在进行明渠出口设置时，也应切实满足相关规范需求。明渠进出口的形状、位置等都需要进行严格控制，使进出口不会产生冲淤、回流等现象。在对进口高程进行有关布置过程中，应根据截流的相关技术要求科学的选择高程，以便保障水利工程施工建设的顺利进行。

二、隧洞导流施工技术概述

（一）隧洞导流适用条件

在进行隧洞导流过程中，应切实满足相关条件。导流流量不应过大，坝址河床不应过宽，两岸地势相对而言应比较陡峭。例如，如果施工现场为两岸或者一岸，地质环境相对来说比较好，可以利用隧洞导流进行水利工程施工建设。

（二）隧洞导流布置

在进行隧洞轴线安排布置过程中，应确保隧道轴线沿边地质条件相对较好，这样才能使隧洞施工过程中可靠性和安全性得以保障[3]。在布置隧道轴线时，应注意在转弯情况下转弯半径的设置。转弯半径应维持在大于隧道宽度5倍的范围，转角的度数也不应过大，控制在60度范围之内。弯道首尾连接处，应注意直线段的设置，直线段长度应维持在洞宽和洞径的5倍以上。此外，应切实保障河流主流方向与引渠轴线的夹角小于30度。在布置隧道导流过程中，隧洞之间的距离、建筑物和隧洞之间的距离等都应严格控制，从而保障在施工过程中，切实满足相关力学性能要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、分段围堰法导流施工技术

（一）分段围堰法导流适用条件

通常来说，对于我国大型和中型的水利施工工程而言，经常用到分段围堰法。应用分段围堰法时，应具备下面几方面的条件：相对来说，导流流量很大，河床宽度较宽，工程工期比较长，尤其是对于出现严重冰棱等环境条件较为恶劣的河道，应用分段围堰法具有较为显著的效果，并能有效缩短工程工期，有利于实现成本控制。

（二）分段围堰法导流布置

应用分段围堰法进行导流布置过程中，应根据工程施工的实际特点，将工程进行分期维护，只有这样，才能切实保障工程施工建设能够按照一定秩序进行。在工程施工建设中，应从时间上和空间上两个方面对导流进行布置。在时间上，应对导流过程进行分期。在空间上，应加强导流的分段。利用分期和分段，有效实现分段围堰法导流的布置，从而保障水利施工建设的顺利进行。

四、成孔导流的布置

通过对混凝土坝体永久底孔的有效利用，或者通过对临时底孔的设置，从而成为在二期导流过程中较为常见的导流方法[4]。成孔导流主要是指，在进行导流时，利用底孔使导流流量充分向下游进行宣泄，从而有利于后期施工建设的顺利进行。在设置成孔时，应利用水力学原理科学计算高程、底孔尺寸、位置等。通常来说，底孔尺寸的有效取决于导流任务。此外，还应对底孔位置及高程进行布置，使其切实满足相关要求，从而有利于施工建设。例如，截流的布置，一旦出现底孔高程相对位置很高时，容易造成截流的时候产生大的落差，从而使围堰程度增高。

五、坝体缺口导流的布置

水利工程施工建设过程中，一旦遭遇河流汛期等情况，为切实保障施工不会受到影响，按照施工工期进行正常施工，应在坝体施工完成之前对缺口进行预留，从而有利于洪水宣泄。在洪水高峰期发生之后，在水位进行回落过程中，坝体施工应在缺口处进行。针对混凝土坝体的缺口高度和宽度，对流量进行设计和计算。在工程施工的实际过程中，建筑物泄水能力、结构条件以及施工条件等相关因素都会对坝体缺口产生一定影响。因此，在工程施工的过程中，为切实减少不同缺口之间单宽流量存在的差距，使压力能够进行平均分布，应对不同缺口之间的高差进行控制。

六、施工导流的方案选择

通常来说，在对导流方案进行制定时，应充分考虑不同环境条件下造成的影响。应根据施工的实际情况，按照具体施工条件，对施工导流方案进行确定，并对所确定的几个方案从经济等方面进行比较，选出最优的施工导流方案，并按照这个方案进行施工建设。

（一）水文条件的应用

在进行施工导流方案选择的过程中，应切实考虑水文条件造成的影响[5]。通常来说，水文条件包括水位的变化幅度、河道流量、枯水期及汛期时间长短、冬季冰期的时间长短等，这些因素都会对施工导流方案的选择造成一定影响。因此，应根据水文条件的不同，对施工导流方案进行科学的筛选，以保障方案能够切实符合施工的具体实际情况。

（二）地形条件的应用

在进行施工导流方案选择的过程中，应切实考虑地形条件造成的影响。通常来说，地形条件会对导流方案选择造成严重影响。对于具有较宽河流的情况，特别是在水利工程施工建设过程中，出现对内通航等情况，应采取分段围堰等有关方法导流施工。特别是对于小岛、浅滩、河心洲等现象的出现，通过导流施工，更加有利于水利工程施工建设的顺利进行。对于出现河段较为狭窄而岩石相对稳定性较好的地区，隧洞导流方式相对较为适合。对于河流两岸相对地势比较平坦的地区，采用明渠导流施工技术较为适用。因此，应根据施工的不同情况，采用不同的施工方法。

（三）水文条件与地质条件并用

在进行施工导流方案选择的过程中，应对水文条件与地质条件综合考虑，通过对多方面因素的考虑，科学的选择合理的施工方案。例如，该地水文条件造成的影响占据主导地位，应优先考虑水文条件造成的影响，如果该地地质条件占据主导地位，应优先考虑地质条件造成的影响。总之，在对施工导流方案进行选择的过程中，应综合多方面因素进行考虑，这样才能保障方案选择的合理性，从而有利于水利工程施工建设的顺利开展。

结语：

本文浅要分析水利工程施工建设过程中的导流施工技术，并提出了自己的一点看法。在水利工程施工建设的过程中，由于水文条件、地质条件等条件的复杂性，加之施工周期较长、技术难度较大，给施工过程带来一定困难。应用导流施工技术，能够有效克服水利工程施工建设过程中的困难，从而保障工程施工建设的顺利进行。

参考文献：

[1]赵国新，张东游.浅谈水利工程施工中导流施工技术的应用[J].黑龙江科技信息，2013，（11）：210.

[2]孙誉，王庆.水利工程施工中导流施工技术的应用[J].黑龙江水利科技，2014，（7）：235-237.

[3]于小桂，佘国先.浅谈水利工程施工中导流施工技术的应用[J].科技创新与应用，2014，（12）：139-139.

[4]曾超群.简述水利工程施工中导流施工技术的应用[J].低碳世界，2014，（15）：106-107.

[5]王志.探究水利工程施工中导流施工技术的应用[J].民营科技，2015，（3）：151.

论文作者:唐成方

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9bbdab214b5e8cd79d0855c3.html