# 对高层房屋建筑施工技术的分析论文_吴涛

吴涛

徐州市贾汪区建筑工程总公司 江苏省 221011

摘要：在城市化建设不断加快的过程中，高层建筑逐渐成为加速城市化发展的主要途径。现代化的高层建筑具有楼层多、建筑高、结构复杂多样的特点，这些特点为建筑施工技术提出了新的要求。基于此，文章探讨分析了高层房屋建筑施工技术的特点及要点，以供参考。

关键词：高层建筑；施工技术；分析

一、高层房屋建筑施工特点

1、高

可以说，高层房屋建筑施工属于典型的高空作业。在高空作业实施的过程中，材料、机具设备、人员、制品等各方面工作都必须保证。与此同时，在整个高层房屋建筑施工的过程中，必须注意好高空安全防护、防火、用电、通讯、用水、临时厕所等各方面的问题。对于任何一项施工操作而言，安全必须获得保证。针对高层房屋建筑而言更是如此，现场施工的时候必须具备安全意识，避免高空物体坠落造成不必要的损伤。

2、深

高层房屋建筑施工中的深，指的是基础埋置深度深。高层建筑房屋施工的整个过程，必须保证结构的稳定性，因此地基埋置深必须满足相应的要求。通常情况下，高层建筑基础埋深至少在地面以下的 5m，而超高层房屋施工建筑的深度超过 20m。针对高层房屋深度的问题，在具体实施的过程中会遇到各种各样的难题，而其中最基本的问题就是地基处理问题。尤其是在软土施工的过程中，会存在多种施工方案，而不同的施工方案会对高层房屋建筑的造价与工期产生影响。高层房屋建筑施工中一项非常重要的内容就是需要解决各种深基础开挖支护技术。

3、长

高层建筑长的特点主要体现在施工周期长，造成施工的积极性难以避免。通常情况下，多层建筑施工的工期会在10个月左右，但是高层房屋建筑施工工期平均需要维持在 2 年左右的时间。对于高层建筑施工而言，缩短周期通常采用的是通过结构与装饰施工周期来实行。即使高层建筑房屋施工工序较多，但是主要的工序操作仍旧是现浇混凝土。因此，如果在施工的过程中能够选择合适的模板，就可以缩短主体结构的工期，降低施工成本。

4、大

除去高层房屋建筑施工而言，高层房屋建筑的另一项特点就是大，即工程力量大、建筑体积大。高层建筑施工必然是工程量大，施工项目多、施工单位多、涉及单位多、施工方法选择多、管理技术要求高、安全质量要求高等。高层建筑房屋施工的过程中，通常都是便涉及、边施工、边准备。即使这种操作存在较多的益处，但是在总分包实施的过程中必然会遇到许多单位，而且施工中必须各个单位之间互相协调与配合，而这必然会给高层建筑施工计划、管理、协调、组织工作的实施带来难度。因此，高层建筑房屋施工就必须进行安排，集中管理。当然，在施工的时候还可以根据施工的实际情况，实施平行流水立体交叉作业，这样就能够保证时间与空间在各方面都能够获得有效的利用。

二、高层房屋建筑施工技术要点

1、地基与测量技术

基于我国地质环境的复杂性，高层建筑在施工时应采取相应的设计方案和应对措施。①当地基土质比较复杂，持力层较深，且埋置深度不大时，可采用桩基础。预制桩的质量好，鉴别承载力的方法明确，所使用的预应力空心管桩也有较大的承载力，预制桩对高地下水位地区更为适用，但这种预制桩存在耗材大、造价高、施工噪音大等问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，针对这种情况应采用现浇桩进行地基的施工作业，其适应性强、造价低、噪音小，可作为发展重点。②当基础埋置比较深时，应采用沉箱法或沉井法来进行施工，这样可以解决施工技术上的难题，保证施工安全。③高层建筑在工程开工前应做好测量方案，确定好测量仪器，根据所定方案建立施工控制网，及时将控制轴线投影到建筑层面上，再根据控制轴线做柱列线等细部放样。高层建筑施工测量工作应结合高层建筑的特点定和实际情况采取适当的方法，做好监督和审查工作保证测量结果的准确度。

2、桩基技术

桩基技术是高层房屋施工中应用较为广泛的技术之一，它的混凝土灌注桩技术在建筑工程中使用较为频繁。桩基技术通常需要借用压力的作用来完成，以确保证水泥浆能够顺利注入桩侧或是桩的底部。此外，桩基技术应用在实际工程建筑中，可以有效降低桩的成本。

3、基坑支护

高层建筑深基坑工程的关键环节便是基坑支护，它在具体的实现过程中会受到多方面因素影响，比如地理环境、天气状况、水文地质条件，施工组织等。对于高层建筑的深基坑施工，应该着重考虑施工时的周边环境、施工时的安全情况、施工现场的合理布局、施工机械的有效组织及强化质量安全动态监测等方面内容。比如，在土钉墙支护的施工中，土钉墙是一种原位土体加筋技术，是由设置在坡体中的加筋杆件与其周围土体牢固粘结形成的复合体以及面层构成的类似重力挡土墙的支护结构。土钉的作用在于加固场地原有的土体。土钉必须有效连接面层，并且应采取设置承压板或加强钢筋等构造措施。如果地下水位高出基坑底面，应赶紧降水或截水。这样的支护方法优点较多，它不仅工作量较小、操作简单、施工周期短，而且经济优良，不会对周围环境造成大的影响，所以对于放坡难度高、施工场地紧张的场地都可以使用这种支护方法。

4、钢筋连接技术

在高层建筑房屋施工技术方面，钢筋连接技术是其中非常重要的问题。之所以钢筋连接技术是高层房屋建筑中最重要的技术之一，主要在于变形钢筋使用量持续增大，使得钢筋接头逐渐增多。在目前钢筋连接技术中，带肋钢筋套挤压连接技术接头性能良好、设备简单、质量稳定可靠等特点在建筑工程施工中被广泛应用。

5、预应力技术

在建筑行业快速发展的过程中，各项技术应用越来越成熟。与此同时为满足建筑行业发展的需要，最近几年预应力技术作为一种新型的施工技术被广泛应用于施工中。与传统混凝土相比，预应力技术应用于高层房屋施工中，具有一定的特点，其横截面需要更小一点，体积稍微轻点，与此同时在抗裂度与刚度方面的要求会更高一些。所产生的经济价值与效益会有所好转。建筑行业正是应为预应力这些特点，促使该项技术在使集中获得较快的发展，并且应用的更为广泛。应用预应力技术不仅可满足低层建筑施工的需要，在高层建筑施工中预应力技术的先进性表现得更为明显。从目前鱼鹰里技术发展的状况来看，应用速度逐渐加快，应用范围变得更为广泛。

6、混凝土浇筑施工和养护

6.1 清理表面泌水

在混凝土的浇筑施工过程中，混凝土表面常常出现泌水的情况。为了保证混凝土的施工质量，很有必要及时清理混凝土表面的泌水。泵送混凝土水灰相当大，泌水的情况也因此相应变得严重，如果不立刻予以清理，就会更大程度上影响到混凝土的施工质量。

6.2 进行保湿养护

①采取保湿养护措施，应确保混凝土内外温差和温度的控制满足施工设计的要求，以防止建筑物产生裂缝。②采用保湿措施，也是为了减小混凝土的降温速度，再利用混凝土的抗拉强，提高整个混凝土的抗拉强度。③在混凝土的养护过程中，需要注意温和湿度的条件，以保证混凝土在良好的环境下开展养护工作。施工人员应根据事先确定的温控指标的要求，以确定混凝土的具体养护措施。

结束语

现如今，在建筑行业快速发展的过程中，高层房屋建筑的发展为整个房屋建筑提供了新的发展方向。针对当前高层建筑房屋施工技术不能满足施工需要的情况下，应当采取相应的措施，提升施工技术水平，进而保证施工质量等各方面的要求都符合实际施工。

参考文献：

[1]林敏芬．关于房屋建筑施工中出现的常见问题的讨论[J］．黑龙江科技信息，2011，10（20）：56 －57．

[2]杨连省．房屋建筑施工过程中的质量问题及解决措施探讨[J］．黑龙江科技信息．2012（24）．

[3]孟昭亮．浅谈房屋建筑施工技术的创新举措[J］． 黑龙江科技信息，2014，12（08）：32－33．

论文作者:吴涛

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9c007bddb75f709c68854895.html