# 建筑电器安装过程中若干问题分析论文_徐年升

沂源县鸿基建筑工程有限公司 山东沂源 256100

摘要：经济发展带动了建筑业的快速发展。今天，随着新技术的出现，建筑电气安装技术也在不断的发展和更新。因为在目前的建筑工程,电气安装项目投资的比例很大,和电气安装的质量直接关系到建筑电器的使用性能在未来,所以有必要加强建筑电气安装工程质量控制是十分必要的。随着当前建筑开始向高层、复杂化方向发展，对建筑电器的安装也提出了更高的要求，对技术含量要求更高，在施工过程中严格控制质量，以保证安装质量。建筑电气技术在许多领域得到了广泛的应用，并取得了良好的效果，对提高生活质量起着重要的作用。本文主要以智能建筑为对象,简要分析建筑电气技术的应用模式和重点在建筑电气技术,研究现有的缺陷,以便采取有效措施,调整和优化在实际应用程序中,从而达到最佳的施工效果。

关键词：建筑电气；智能建筑；质量控制

前言

随着智能建筑的不断增加，为人们创造了更加健康、舒适的生活和工作环境。计算机是主要的控制中心。通过建立综合布线和终端连接信息，构建不同空间有效的实时信息意识，并通过计算机处理提供相应的管理措施，以达到以最少的能量获得最佳的效果。建筑电气技术在智能建筑中的应用需要针对存在的问题进行优化，以保证基本功能的顺利实现。

1建筑电器安装工程的质量管理

1.1完善质量管理体系

施工电气安装工程由施工单位与施工单位共同完成。为了确保一个完美的质量管理体系,实现的目标质量检验,监督管理在工程建设的过程中,首先需要建设单位建立特殊质量管理体系由项目负责人和专业技术人员,主要负责检查,在施工质量监督管理,为质量事故承担主要责任。二是建设单位要建立健全图纸联审制度、质量自检制度、质量检验制度、工作交接验收制度、隐蔽工程现场检验认证制度、工程质量评价制度、施工质量记录填写制度等。从而完善安装工程质量管理体系，使质量在工程施工中得到很好的控制，保证工程的顺利进行。

1.2施工前的质量管理

施工前做好准备，对图纸进行联合评审和技术交底，讨论图纸的可靠性和合理性，及时发现问题并处理。技术人员应当进行技术交底，并向施工人员披露施工过程中需要注意的技术要点和难点。在施工之前,必须进行技术培训的人员参与施工,加强质量控制的意识,以便他们能严格遵守有关操作规程和技术标准建设,并执行建设根据指定的施工过程,确保每个链接建设的质量,加强施工人员的安全意识,以确保施工安全。施工前，对施工所需的材料、设备和人员进行检查，确保各项资源合理配置，施工顺利进行。

2电器安装工程存在的问题及防治措施

2.1管内穿敷电线存在的问题

导线接头不按规范操作，接触电阻超过限额。导线颜色不分，产生相线不进开关等质量事故。管线护口未戴，穿线时损伤导线绝缘层。

防治措施:(1)管内穿设导线的总截面积不应超过管子截面积的40%。(2)严格区分相线、零线和接地线的导线颜色，零线选用淡蓝色导线，接地线选用黄绿双色线，支路相线三相分别为黄、绿、红三色，不能混用。在导线穿管时，同时做好回路记号[1]。(3)穿线前认真检查管线护口，发现漏戴，全部补齐，以免拉伤导线、绝缘层破坏、发生线路短路等现象。绝缘电阻不符合要求的，必须立刻更换。

（二）设备安装存在的问题

成排、成行灯具安装不整齐，高度不一致，吊线上下档距不一，出现梯形。(2)配电箱在墙内暗装时，墙背面出现裂缝。

防治措施:(1)成排、成行灯具安装要预放方格线，安装完毕统一调整吊杆或吊线长短，使其吊装高度保持一致。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆(2)墙内暗装的配电箱厚度要小于墙体厚度2cm以上，并在箱体背面加装钢丝网板，再做水泥砂浆，防止发生裂缝。

（三）线管的安装不符合标准

电线管埋在墙内的深度太浅，埋在墙体外的粉刷层中，造成墙面抹灰层顺管开裂。管口不齐，管口插入盒体、箱的长度不一致；弯曲半径太小，管子出现痛折、死弯、凹痕现象。

预防措施：(1)管口下锯垂直的同时，锯条要与下料管形成90°的角；锯完后用锉刀进行修整，以防毛刺划破线皮[2]。(2)进入配电箱的电线管要平整，外露长度为3～5mm，吊顶内钢穿线管口和箱体必须用锁紧螺母来连接，且要焊接时候要跨接地线。(3)控制弯曲的电线管的半径不能小于管子外径的10倍，同时也控制扁度不大于该管直径的1/10；电线管煨弯时，要用弯管机或拗棒使弯曲处平整光滑，不出现有损伤的痕迹。(4)楼面敷设管应在楼板缝内，电线管埋入砖墙内，离其表面的距离不应小于20mm，管道敷设要“横平竖直”。

3建筑电器安装过程中常见问题的控制措施

3.1加强产品质量把控和市场监管

如何提高施工用材料的质量，要加强对产品质量的控制和市场监督，加大对原材料采购的控制和检测，实现对不合格产品的零容忍，实行问责制和纠错制度。为个人利益购买不合格产品，一经发现将给予严厉的处罚。此外，要求相关部门加大对市场上不合格产品的打击力度，并在行业内共同形成内部监管机构。共同完善行业标准，共同抵制不合格产品，维护行业内部秩序。

3.2提高技术水平

建筑公司要定期举行技术指导和培训，对于在操作技术上存在失误的工人需要进行技术再培训，获得合格证才能继续参加施工，经常举行技术擂台赛等活动，通过奖励鼓励工人提高技术水平，采用“穿帮带”一老带三新的模式，用老工人的言传身教提高他们的技术水平。对于技术不过关的工人，必须杜绝让其参加工程建设。

3.3防火、灭火的质量控制措施

首先要注意审核，安装中需要的设备和材料是否不合格。其次，要特别注意母线和消防电缆的安装，控制母线的参数指标、电阻率、熔点等，避免在安装过程中出现问题;电缆安装后，应注意试验，确保绝缘层不因误操作而破裂，不造成短路和火灾。另外，铺设时尽量使用耐高温的防火电缆。当然，安装电器的尺寸也很重要。尺寸控制不好容易造成预留位置不足，直接影响电气工程质量。

最后，注意安装后的验收和检查，加强各工序的检查，发现问题及时修改。

结束语

为了避免或减少施工中的常见质量问题的建筑电气工程,建筑施工企业应当建立质量管理体系,制定明确的质量管理目标,加强员工的培训,采用先进的施工技术,并严格管理网站,以确保施工质量,确保安全、优质、经济、可靠运行的建筑电气工程。随着智能建筑数量的不断增加，功能更加完善，创造舒适健康的环境具有显著的优势。建筑电气技术的应用智能建筑可以调整和优化现有的缺陷,提高各种数据和信息的分析和利用效果,为控制系统的建设提供科学指导通过使用新技术,并从根本上改善综合建筑控制和管理的效率。

参考文献

[1]陈齐腾.商业建筑中庭环境舒适度营造的智能技术[J].江西建材，2018（11）：48-49.

[2]许淼华.人工智能技术在智能建筑中的应用探讨[J].中国战略新兴产业，2017（12）：37.

[3]王同磊.人工智能技术在智能建筑中的应用[J].电子技术与软件工程，2017（03）：256.

[4]吕智慧.关于建筑施工中电气安装工程的施工技术探讨[J].民营科技，2011（02）：

论文作者:徐年升

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9c00e04fb086e7636d326eaa.html