# 图像通信的发展方向及其关键技术研究论文_黄小燕

广州市汇源通信建设监理有限公司 510000

摘要：随着信息通信技术水平的不断提高，因特网和移动互联网也得到了迅速的发展，同时在二者的发展中逐渐呈现出相互融合的发展趋势，受到了业界的广泛共识和认可。未来的计算机网络、有线电视网络以及电信网络会在一定程度上实现更高层次的发展和统一，给图像通信技术的发展带来了一定的挑战和发展机遇。基于此，本文通过对图像通信的未来发展方向进行分析探究，并从灵活、安全的角度来对图像通信关键技术进行探讨。

关键词：图像通信；发展方向；关键技术；分析探究

引言：随着电视的逐渐诞生，图像通信技术水平得到了显出的提升，其中的很多部分都是在以往的发展中获得的。但是，到了90那年代之后，ISO和ITU-T等对图像通信编码的相关标准进行了制定，从H.261、H.263到H.263+再到MPEG-1和MPEG-4等。通过制定这些标准推动了图像通信编码技术不断朝着产业化和实用化的方向发展，并且逐渐迎来了数字化形式的图像通信技术发展的新时代。此外，还产生了可视电话、DTV、可视电视、DVD等图像通信，对人们的生活产生了极大的影响。

我国图像通信的未来发展方向

图像通信发展的“多媒体化”

当前，我国通信越来越朝着多媒体的方向发展，各种移动终端设备需要对各种文本、图像、声音等各种信号进行处理。多媒体通信主要就是通过通信技术和多媒体技术相结合而形成的。近年来，我国的科学信息技术水平得到了快速的发展与进步，推动电子通信技术朝着数字化的方向发展，逐渐将电话、电脑、电视等技术进行区分的接线模糊化，甚至是消失[1]。同时，多媒体的发展突破了电话、电脑、电视等媒体产业的发展界线，将具有分布性的电话通信网络、交互性的电脑以及真实性的电视广播等有效的融合到了一起，从而为社会大众提供综合性的信息服务，有效提升图像通信的发展水平，如图1所示。

图1 数字化图像通信模型

通信图像发展的“无线性”

移动通信技术水平的提高，使得移动用户不断增加，已经远远超过了固定用户，并发展成为国际上用户最多的通信形式。我国移动通信从最开始的模拟移动网，逐渐发展成为现在的数字移动网，并且未来还会朝着3G宽带数字移动网的方向发展。3G网的发展主要是为了实现多媒体业务承载和数据信息传输快速优质的发展目标。当前，我国已经出台了3G TD-SCDMA的相关标准，在世界范围的移动通信领域有着重要的位置，为我国的图像通信朝着“无线”的方向发展提供了良好的基础，它是我国图像通信技术发展的主要方向[2]。

异构网络方面的图像通信技术分析

收发终端和网络是当前图像通信设施中普遍存在的问题。虽然将同构宽带网络看作是图像通信的最终发展目标，但是当前的图像通信设施还是需要通过延时、通信传输能力以及误码特性差异的网络组合而成，同时，收发终端的处理能力、屏幕分辨率和图像压缩的兼容性也有所不同。如果发展收发终端和网络异构出现问题，需要通过码流转换的方法加以解决。当接收和发送信号采用的压缩标准不同时，唯一的解决方法就是码流选择[3]。而当收发终端的分辨率和数据速率存在不兼容时，可以通过采用分级编码的形式，对数据分辨率和数据速率等进行提升。帧的分级编码其主要原理就是指图像数据需要利用多种分辨率形式来进行描述，例如、子带编码、金字塔编码、小波编码。将全部被编码的数据流一起合成一个可以进行分级的图像描述。利用解码和传输二者各自的分辨率层，来有效获取分级的分辨率和数据速率。所以，一个子网可以选择相应的数据速率，而收端也能对其特定的信息解码。MPEG-4是又一个分级编码，它主要是通过有层次的各种流结构来对音频信息数据进行合成，方便选择一定的网络形式来对音频信息数据进行传输。

在未来的发展中，可编程的编码有着一定的灵活性特征，它可以通过对解码器和编码器的协商，并结合解码器特定的CPU性能来选择相应的比特率和压缩工具。同时，图像通信的分级性和灵活性是信息网络实现融合发展的重要方案，但是，随着各种新型网络终端和网络业务的出现，还需要在这一方面下很多的功夫[4]。

安全性更高的发展要求分析

随着互联网信息技术和数字技术的发展，知识产权的保护越来越重要。如果发生数字产品被侵权的现象，可以采取机密技术的方法进行解决，具体的提供者需要采用私钥来加密数字产品的原始数据，而相关的使用者则是需要用公钥进行解密。但是采用这种方法的缺点在于信息很容易被他人截取，进而出现盗版。此外，还可以通过数字签名的方法来进行保护，它是通过对原始图像信息提供一个相匹配的信号，用公钥和公开算法等来验证程序[5]。因为对图像进行的修改会引发签名的不适应性，所以图像的更改很容易就会被检查出来。但通常情况下，签名尺寸会和原始数据尺寸形成一定的比例，所以这种方法并不常用。

图2 图像数字水印技术

图像数字水印技术就是一个信息隐藏模式，如图2所示。它主要是将一个小小的变动隐藏在公开的信息当中，并结合各种应用，被提供者和相关用户所检测出来。私钥数字水印形式的版权保护，主要就是提供者通过私钥来对已经发布的图像进行适当的改变，如果出现盗版现象，就可以通过私钥来检查水印是否还存在，从而对产权进行保护。通过信息验证的公开水印和公钥水印等检测方法，可以为用户提供图像的使用权和访问权。数字水印技术的研究领域相对较为新颖，虽然目前已经取得了一定的成果和新算法，但是它仍然存在着很多问题需要进一步解决。

结论：总而言之，随着互联网技术和数字化技术水平的不断提高，为我国图像通信技术的发展提供了良好的发展机遇，在未来发展中，图像通信技术会逐渐朝着“多媒体”、“无线性”的方向发展。但是，从我国的图像通信技术发展的现状来分析，图像通信技术在发展中还仍然存在着一些安全问题，需要我们不断的加大研发力度，突出更多有效可靠的加密技术和保护方法，保护数字产品的产权，满足图像通信技术发展更高的安全性需求，提升我国图像通信技术的发展水平和效率，促进我国图像通信技术的可持续健康发展。

参考文献：

[1]王少燕,艾达. 图像通信的发展方向及其关键技术[J]. 现代电信科技,2012,02:37-40.

[2]梁灵飞. 图像通信发展的关键技术[J]. 数据通信,2008,04:9-11.

[3]王善斌,李同山,张连俊,彭荣群. 图像通信业务的现状与发展方向[J]. 电视技术,2016,04:80-82.

[4]沈海峰. 图像通信与处理技术在林火监测中的应用研究[D].东北林业大学,2013.

[5]许志良. DCT压缩图像通信中的后处理技术研究[D].华南理工大学,2010.

论文作者:黄小燕

论文发表刊物:《基层建设》2016年18期

论文发表时间:2016/11/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9c04269ef5f5ccf4724c8424.html