# 桥梁隧道工程施工质量控制难点及解决办法论文_梁海涛,孙健

中交一公局第一工程有限公司 102205

摘要：在建筑施工行业中如果把各类工程进行比较，道路桥梁隧道的难度绝对是排名靠前，拿道路桥梁隧道工程与其他基础建设工程逐一进行对比，道路桥梁隧道工程具有一个显著的特性：道路桥梁隧道工程有着很大的隐蔽性，其所具备的隐蔽性是要求现场技术人员在施工过程中务必在相对狭小的空间里进行更多风险系数很高、难度系数很大的技术操作施工。与此同时在一个完整道路桥梁隧道工程的建设中的每一个阶段，每一个环节的施工质量，都是决定整个道路桥梁隧道工程质量的关键因素。本文对桥梁隧道工程施工质量控制难点及解决办法进行探讨。

关键词：桥梁隧道工程；施工质量；解决办法

一、道路桥梁隧道工程施工难点分析

1、易出现裂缝问题

任何一个桥梁隧道工程都要面临一个严重的问题：桥梁隧道出现裂缝。在桥梁隧道工程建设中，桥梁隧道的主体表面出现裂缝是一个急需解决的影响工程质量问题的一大元凶，尤其是裂缝会出现在以混凝土为主要材料的桥梁隧道工程中。由于混凝土的特性所凝土结构的桥梁隧道工程就非常容易遭受到各种因素的影响从而对道路桥梁隧道工程的质量造成损害，其主要表现在建筑混凝土表面出现裂缝。造成这些裂缝的原因特别的多，例如：温度变化引起的混凝土结构热胀冷缩，遭受到内部结构力的阻碍、道路桥梁隧道工程的有效预应力不足以及在道路桥梁隧道工程混凝土浇筑过程中没有得到充分地振捣等问题，这些有害因素是混凝土出现裂缝的直接原因，主要是因为道路桥梁隧道工程混凝土结构表面产生膨胀应力、实际位置预应力突变与受力不均匀情况，就直接导致裂缝的产生。道路桥梁隧道工程结构表面如果出现裂缝问题这样会直接影响到整个道路桥梁隧道工程的安全质量问题，并且还会影响到整个建筑的观赏性使其变得不再美观。当然主要问题还是道路桥梁隧道工程的安全问题，如果工程的质量出現问题，会给人民群众带来巨大的损失。

2、渗水、漏水、排水问题

在桥梁隧道工程建设所需要解决的诸多问题中，如何防止所建设的隧道出现渗水漏水问题的同时还能很好地将隧道内的积水排泄出去一直是困扰着诸多道路桥梁隧道工程技术人员的一大技术难题。到目前为止，我国桥梁隧道工程建设在处理隧道渗水、漏水、排水问题上一般是采用一些高分子防水方卷材来作为整个隧道工程结构的防水层，在做完隧道的防水层粘贴之后就需要解决桥梁隧道工程的排水问题，要合理解决隧道内的排水问题需要在隧道内部沿隧道壁环、纵、横三个方向架设与之相对应的排水盲管，通过将隧道内的污水引流到假设的排水管道中，一起清除到建筑之外。

3、桥梁隧道铺装层松散脱落问题

在任何一个桥梁隧道工程中技术人员不应抱有轻视任何一个桥梁隧道工程建设的技术环节，当桥梁隧道工程主体建设完毕之后还需要建设铺装层这一环节，在整个桥梁隧道工程工程中铺装层虽然占据的空间较小，但却不能被忽视，因为铺装层的好坏在很大程度上影响着桥梁隧道工程的车辆能否顺畅通行。因此在桥梁隧道工程建设中要重视铺装层的质量问题，在很多工程中由于不重视铺装层的建设，出现了桥梁隧道铺装层松散脱落的问题，这些问题的出现是由于当时施工技术人员对施工要求不严格，质量把控不精细所导致的。

4、出现钢筋锈蚀的问题

在桥梁隧道工程的施工过程中，除了混凝土这一主要材料外必不可少的还有钢筋。在桥梁隧道工程的施工现场放置有大量的钢筋，但是由于现场施工人员不具备正确的钢筋放置、储存观念，就导致大量钢筋在没有得到正确护理与保护的情况下出现锈蚀的情况，加之一部分钢筋出现锈蚀后并没有被及时与未发生锈蚀的钢筋进行隔离导致更多的钢筋锈蚀。除此之外哪怕是钢筋管理人员有着丰富正确的管理经验与操作流程，钢筋在储藏、使用或者运输的过程中受到撞击、磕碰等会损坏涂层从而使钢筋的结构功能受到影响。

5、安全风险

施工人员安全施工观念或者意识不强，违规操作现象屡屡发生，头脑中没有安全管理的意识，不能遵守相关施工操作流程，不能正确的按照施工材料管理制度对所需材料进行科学管理养护。进而对施工安全造成巨大隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、道路桥梁隧道工程施工技术对策分析

1、使用行之有效的防御措施避免钢筋出现锈蚀

在进行道路桥梁隧道工程施工时，可以针对钢筋展开更加科学合理的涂层作业，这样能够在很大程度上避免钢筋锈蚀情况的出现。在完成涂层工作后，施工单位还需采取一系列保护措施来确保钢筋在运输、使用过程不会出现涂层损坏的情况。当然，在钢筋涂层出现问题时，工作人员应需立即进行修补。在桥梁隧道工程施工现场的钢筋管理维护工作中，需要对钢筋材料进行涂抹油层来防止钢筋材料出现锈蚀的情况，在合理的对钢筋材料进行涂层保护之后，还需要根据不同的情况采取有针对性的措施，例如在钢筋运输过程中与卸载搬运过程中尽可能的避免出现因碰撞而出现钢筋掉层的情况。

2、对隧道裂缝进行严格的控制

在对混凝土进行配合比的设计以及施工的过程中要按照相关的标准来严格作业。在施工过程中，施工人员需对裂缝的情况展开更加细致地研究分析，同时由于不同地方混凝土构件的强度等级要求是有着一定差异的，施工人员要把握好这项特性。在对混凝土的配筋率进行计算的时候，相关工作人员要务必确保所选用的公式是符合相关标准的，同时计算结果也不能出现任何差错。除此之外，工作人员还应掌握好水泥的使用量以及水灰比，控制混凝土的浇筑养护方法和拆模时间，只有这样才能进一步减少混凝土裂缝的出现，避免设备在使用过程中存在不稳定块脱落的可能。道路桥梁隧道施工需要应用混凝土，裂缝是混凝土结构的常见现象，会严重影响施工进度和施工质量。为混凝土材料质量不达标，施工人员的应用方式不正确等均会造成混凝土发生裂缝。除此之外，下列原因也会导致出现裂缝：施工人员没有注意到混凝土强度等级，导致混凝土暴露时间过长，进行配制时没有严格按照标准进行，浇灌时用力不足或者用力过大以及后期未进行有效养护。

3、做好隧道工程防排水工作

对于桥梁防排水不到位的情况，施工单位要注重原材料的管理以及施工安装环节的展开。在进行施工材料选择时，单位应让专业型员工去完成这项工作，因为当前市场上防水材料种类极多，且他们的质量水平有着较大差异，故在购买材料时难以做出抉择。工作人员要选择那些抗施工破坏性能强、耐酸碱性、耐老化性能好且使用寿命长的材料。这样能够在源头上确保隧道工程的防排水性能达到相应的要求。再者，在进行材料安装时，可采取焊接或是粘连来安装防水层，以保证接头处的牢固性。同时，施工单位还需对防水层接头处严格控制，确保材料的接头强度较大，并且接头处不能出现空隙、气泡等状况，在完成一系列工作之后，要对防水层进行保护避免外力破坏，通过浇注细石纤维混凝土来使其紧密贴合充分养护防止开裂。

4、做好铺装层施工质量把控

通常来说，在构造上桥梁隧道铺装层多为刚性结构，而由于我国现阶段重载交通与车辆超载情况的日渐严重化，使之铺装层直接受到行人与车辆的双重载荷，大大增加了铺装层的负荷。基于此种原因，在桥梁隧道工程施工的铺装层环节，现场的技术人员一定要把控好铺装层的厚度问题，务必要使用弯曲性能良好的铺装材料，只有这样才能更好的减少铺装层出现弯曲开裂问题。

5、保证建筑材料的质量

建设一个高质量的桥梁隧道工程，首当其冲的是要选取优质安全的建筑材料来進行工程建设，故而，每个项目的质量监督部门要切实负好责任，加大对现场施工所用原材料的质量问题的监督，应定期对采购的每一批材料进行实验分析，以确保每一批材料达到质量要求。

结束语

综上所述，在桥梁隧道工程建设中，决定整个工程施工质量与水平的各种原因，不只是影响了一座桥、一个隧道的质量问题，它更深远的意义是影响了一个城市、一个地区的交通情况生活方式，影响着一个地区企业的发展，提升一个地区的经济效益与社会效益。因此，要做好桥梁隧道工程的建设，需要严把质量关，以高标准严要求来要求员工干好每一份工作，每一个环节都有着明确的目标。建设好高质量的桥梁隧道工程，便利广大人民群众。

参考文献

[1]苟敏.浅议桥梁隧道工程施工质量控制难点及技术对策[J].四川水泥，2016（03）.

[2]侯宇翔.刍议隧道工程施工技术[J].科技致富向导，2014（04）.

论文作者:梁海涛,孙健

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9c0a8fce2bff2bbd84e9c2ab.html